前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：有研半导体材料股份有限公司，万向硅峰电子材料股份有限公司，洛阳鸿泰电子材料有限公司。

本标准主要起草人：孙燕 卢立延、翟富义。

太阳电池用硅单晶

范围

本标准规定了太阳电池用硅单晶的产品分类、必要的相关性术语、技术要求、试验方法，检测规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于直拉掺杂制备的太阳电池用硅单晶。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1552 硅锗单晶电阻率测定 直排四探针法

GB/T 1554 硅晶体完整性 化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558 测定硅晶体中代位碳含量的红外吸收方法

GB/T 2828逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 6616半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法

GB/T 14143  300-900μm间隙氧含量红外吸收测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法

SEMI M6 太阳能光电池用硅片规范

SEMI MF1535 用微波反射光电导衰减法非接触测量硅片载流子复合寿命的测试方法

术语

GB/T 14264规定的术语和定义适用于本标准。

产品分类

分类:

硅单晶按导电类型分为N型，P型两种类型。

牌号

硅单晶的牌号表示：按GB/T14844规定。

规格

硅单晶按直径分为(100mm、(125mm、(150mm、和(200mm  或由供需双方商定规格。

技术要求

直径及其允许误差

硅单晶的直径及其允许偏差应符合表1的规定。在表1中未列出的直径及偏差由供需双方商定。

未滚圆硅单晶的直径和允许偏差由供需双方商定。

硅单晶的直径及其允许偏差                  单位为毫米

| 直拉硅单晶 | 直径a | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 允许偏差b | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |

电阻率

直拉硅单晶的电阻率范围和径向电阻率变化应符合表2的规定。

径向电阻率变化如要求按照其它方案进行，由供需双方商定。

直拉硅单晶的性能参数

| 导电类型 | 晶向 | 掺杂 元素 | 电阻率范围 Ω.cm | 少数载流子寿命μs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | <100>或<111> | 硼 | 0.5-6 | >100 |
| N | <100>或<111> | 磷 | 0.5-3.5 | >20 |

直拉硅单晶晶向偏离度不大于2(。

参考面位置

硅单晶的参考面位置及其技术要求应符合GB/T 12964的规定。

氧含量

直拉硅单晶的间隙氧含量应小于1.5×1017atoms/cm3。具体指标按需方要求提供。

碳含量

直拉硅单晶的碳含量应不大于5×1016atoms/cm3。

晶体完整性

硅单晶的位错密度应不大于100个/cm3，即无位错。

硅单晶应无星形结构、六角网络、孔洞和裂纹。

金属含量

硅单晶的体金属含量（Fe）由供需双方商定提供。

重掺杂直拉硅单晶的基硼、基磷含量由供需双方商定提供。

试验方法

硅单晶导电类型测量按GB/T 1550进行

硅单晶的电阻率四探针法测量按GB/T 1552进行。

硅单晶的晶向及晶向偏离度测量按GB 1555 进行。

硅单晶的少数载流子寿命按SEMI MF 1535 进行。

硅单晶的晶体完整性检验按GB/T 1554进行。

硅单晶的直径测量按GB/T 14140 进行。

硅单晶的氧含量按GB/T 14143及GB/T1557进行。

硅单晶的碳含量按GB/T 1558进行。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

硅单晶以批的形式提交验收，每批应由同一牌号，相同规格的硅单晶锭组成。

检验项目

每根单晶锭抽检的项目有：导电类型，晶向及晶向偏离，电阻率范围，晶体完整性，少数载流子寿命、氧碳含量。

抽样

按照GB/T 2828进行，或由供需双方协商解决。

取样位置规定：

检验单晶的氧含量，应在晶锭的头部切取试样，当不能区分头尾时，可在头尾任意一端切取试样。

检验单晶的碳含量，应在晶锭的尾部切取试样，当不能区分头尾时，可在头尾任意一端切取试样。

检验单晶的其他参数，可在晶锭的任意一端切取试样。对整根单晶锭的检验项目，不切取试样。

标志、包装、运输和贮存

包装、标志

硅单晶用聚苯烯（泡沫）逐锭包装，然后将经过包装的晶锭装入包装箱内，并装满填充物，防止晶锭松动。

包装箱外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称，牌号；

- 产品件数及重量（毛重/净重）；

- 供方名称。

运输、贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

8.2.3 每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品净重及单晶根数；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-××××

太阳电池用硅单晶

Monoccrystalline silicon for PV

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布