钨基高比重合金板材

编制说明

（讨论稿）

（2009-3-11）

一、计划来源及要求

根据全国有色金属标准化技术委员会下发的《关于下达2006～2008年有色金属国家标准修订计划的通知》的要求，西部金属材料股份有限公司于2007年11月向中国有色金属工业标准计量质量研究所上报了国家标准《钨基高比重合金板材》制订任务书。2007年12月中国有色金属工业协会以中色协综字[2007]237号文下达标准编制任务，项目编号为20079140-T-610，技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，由西部金属材料股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：邓自南、丁旭、郭让民、赵娟、王国栋、糜丹青。

- 编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

2007年我公司接到中国有色金属工业协会下达的编制计划后，立即成立了标准编制组。按计划要求，2008年12月完成了标准征求意见稿并进行标准征求意见的工作，征求意见稿经过修改于2009年2月提出了讨论稿。

本标准的编制原则：

根据标准计划要求，西部金属材料股份有限公司组织标准编制组检索、搜集国内外有关技术标准和调查国内外产品使用情况。据了解，钨基高比重合金主要用于射线屏蔽材料，如多叶光栅、防护罐、屏蔽针管、钨合金存储器、准直器、屏蔽器等，随着x、γ射线等高能射线在医疗CT机上的大量应用，使得钨基高比重合金板材用量急增；除此之外该产品还可作为配重材料应用于航空航天、体育用品等领域；在核电站中其可用作射线挡板；在尖端武器—反坦克导弹上该产品也有较大应用；另外，钨基高比重合金在电子通信中的用量也日益增加，特别是近年来，随着复合技术、材料设计、纳米技术的迅速发展，给钨基高比重合金板材的发展注入了新的活力。

钨基高比重合金板材的生产主要集中在奥地利普兰西金属加工厂、美国纳西－泰列顿、阿尔克斯特等公司，近几年我国在该类产品的生产技术水平方面也已取得了长足的进步。目前国际国内对于钨基高比重合金板材的需求不断增加，但国内尚没有钨基高比重合金板材的产品标准，致使用户无法对该产品提出规范的要求，同样生产企业也没有一个统一的产品判定依据，这严重阻碍了该产品的推广应用及走向国际市场的步伐。随着其它行业用量的增加以及国内一些具有生产能力的单位出口板材数量的增多，制定钨基高比重合金板材国家标准的意义更加重大。

本标准严格按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。以范围—规范性引用文件—要求等内容的顺序编写，内容规范。

2、工作分工

标准的起草、征求意见稿及编制说明等均由西部金属材料股份有限公司主执笔，并负责征求意见及汇总。

3、工作进度

    - 2008年12月底以前完成标准征求意见稿；

    - 2009年2月底以前完成讨论稿；

    - 预计2009年8月底以前完成送审稿，10月底以前完成报批稿。

4、征求意见

共发出5份征求意见函，收到回函4份。编制组对回函意见进行了处理，并对标准进行了修改。征求意见单位有：包头52所、自贡硬质合金有限公司、安泰科技、西门子、西北有色金属研究院等5家单位。

三、主要技术内容的确定

1、规定了钨基高比重合金板材产品的牌号、供货状态和产品标记。

2、规定了钨基高比重合金板材的化学成分：

通过查阅相关文献资料发现，美国ASTM B777-91（2003）（钨基高比重合金）和GJB 2264-96 《弹芯用钨基高密度合金规范》中仅对钨基高比重合金的主成分进行了规定，对杂质元素含量不做要求。而由于杂质元素对钨基高比重合金板材的组织与性能有不同程度的影响，因此编制组结合试验测试结果和实际应用的情况，对钨基高比重合金板材的杂质元素含量做出了相应的规定。

3、根据钨基高比重合金板材的轧制特性，规定了板材的尺寸允许偏差。

4、根据钨基高比重合金板材的轧制特性，规定了板材的不平度要求。

5、规定了板材的密度：

通过查阅相关文献资料，结合试验测试结果，规定了钨基高比重合金板材的密度。

6、规定了钨基高比重合金板材的力学性能（抗拉强度、伸长率）：

通过查阅相关文献资料，结合试验测试结果，规定了板材的力学性能。

7、规定了钨基高比重合金板材产品的表面质量要求。

8、确定了产品化学成分分析方法、物理性能检验方法、力学性能检测方法、表面质量检测方法及尺寸不平度等相关测量方法。

9、对产品的检查和验收、组批、检验项目、检验结果的判定等进行了规定。

10、规定了标志、包装、贮存的要求和运输规则。

四、与国内外同类标准水平的对比分析

通过检索表明，未见国内、外有公开的钨基高比重合金板材的标准。美国ASTM B777-91（2003）标准主要针对烧结态的产品；国内GJB 2264-96标准也未涉及轧制板材。

五、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

六、标准实施的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

七、参考资料清单

ASTM B777-91（2003）《钨基高比重合金》

GB/T228   《金属材料  室温拉伸试验方法》

GJB 1077-91 《钨基高密度合金穿甲弹用钨粉》

GJB 1081-91 《钨基高密度合金穿甲弹用铁粉》

GJB 1078-91 《钨基高密度合金穿甲弹用镍粉》

GJB 2264-96 《弹芯用钨基高密度合金规范》

GB/T 3850  《致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法》

GB/T 4193  《电真空器件、电光源用细钨钼丝和薄带的比重测试方法》

GB/T 4324  《钨化学分析方法》

《钨基高比重合金板材》编制组