铝用炭素材料炭胶泥挥发分测定

编制说明

中国铝业股份有限公司

二○○九年三月

《铝用炭素材料炭胶泥挥发分测定》

行业标准编制说明

根据中色协综字[2007]132号《关于下达2007年有色金属行业标准制修订和行业标准样品研(复)制项目计划的通知》的安排，中国有色金属标准计量质量研究所归口的有色行业标准YS/T《铝用炭素材料检测方法 炭胶泥挥发分的测定》由中国铝业股份有限公司贵州分公司负责起草，为此贵州分公司成立了专门起草小组，负责该标准的编制起草工作。

本次制定遵循了GB/T1.1—2000《标准化工作导则  第1部分 标准的结构和编写规则》、GB/20000.1—2001《标准化工作指南  第2部分 采用国际标准的规则》的规定。

根据标准制定的计划安排，2008年9月8日～9月11日《铝用炭素材料检测方法 炭胶泥挥发分的测定》预审会在全国有色金属标准化技术委员会主持下于陕西省西安市西安宾馆召开，来自全国×家单位×代表和专家参加了会议，与会代表对起草（验证）单位提出的验证报告及标准预审稿进行了认真的讨论，提出4项建议和要求：⑴封面“国家发展和改革改革委员会”改为“国家工业和信息化部”；⑵将前言中第3段删除；⑶将标准“4.3测定”中括号内的仪器编号根据相应章节号进行修改；⑷增加“4试样”章节，对试样状态、取样量、保存情况进行说明。

按照会议纪要和征集的意见、建议，对本标准进行了进一步的修改和完善，具体修改和完善的内容如下：

⑴将标准的封面中“国家发展和改革改革委员会”改为“国家工业和信息化部”；

⑵将前言中1~3段删除；

⑶增加“4试样”章节，对试样状态、取样量、保存情况进行说明，并将标准后面的章节号顺延修改；

⑷将标准“4.3测定”中括号内的仪器编号根据相应章节号进行修改；

⑸将标准名称由‘《铝用炭素材料检测方法 第 部分 炭胶泥挥发分的测定》’改为《铝用炭素材料炭胶泥挥发分测定》；

建议颁布本标准为有色金属行业标准，附表⑴是炭胶泥挥发分的测定结果，标准验证试验结果见附表⑵。

标准起草小组

二○○九年三月二日

附表⑴：

炭胶泥挥发分测定结果

| 样品号 | 挥发分(%) |
| --- | --- |
|  | 测定值 | 平均值 |
| Ⅰ | 40.41 | 40.33 |
|  | 40.25 |  |
| Ⅱ | 42.06 | 42.09 |
|  | 42.12 |  |

附表⑵：

《炭胶泥挥发分的测定》验标测试结果

| 实验室 | 炭胶泥挥发分（%） | 精密度 |
| --- | --- | --- |
|  | 1#样品 | 2#样品 | 重复性标准偏差Sr (%) | 再现性标准偏差SR (%) |
| 1 | 39.27 | 42.55 | 0.289 | 4.745 |
|  | 39.16 | 42.26 |  |  |
|  | 39.97 | 42.56 |  |  |
|  | 39.32 | 42.04 |  |  |
|  | 39.29 | 42.35 |  |  |
|  | 39.39 | 42.06 |  |  |
| 2 | 40.69 | 43.37 |  |  |
|  | 39.93 | 43.75 |  |  |

说明：按照GB/T 6379《测试方法的精密度通过实验室间试验确定标准测试方法重复性和再现性》对验标测试结果进行精密度计算，从精密度计算结果来看，样品再现性标准偏差SR (%)偏大，这是由于炭胶泥挥发物含量较大，样品保存困难，从而造成挥发分再现性的测定结果误差大，较难提供合适再现性限，所以，规定了方法允许差。