《钛及钛合金焊接管》

（GB/T X X X X -200 X）

编制说明（征求意见稿）

- 工作简况

a．任务来源与协作单位

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于下达2007年第五批国家标准修订计划的通知》（国标委[2007]第100号）及中国有色金属工业协会中色协综字[2007]237号文件精神，由宝钛集团有限公司起草《钛及钛合金焊接管》国家标准，本标准将GB/T3624-1995中焊接管材部分内容分离出来，并对其作了相应修订。

b．主要工作过程、标准主要起草人及其所做工作

2008年8月    提出标准初稿；

2009年5月    提出标准征求意见稿；

2009年6月    将征求意见稿在有色标准网上发布，广泛征求国内生产厂商及用户的意见，修改后形成标准讨论稿；

2009年6月    召开标准讨论会，按意见及建议修改后形成标准送审稿；

召开标准审定会，形成标准报批稿上报。

本标准由宝钛集团有限公司负责起草。

二、 标准编制原则和确定标准主要内容的论据（修订标准时，应增列新旧标准水平对比）

a．标准编制原则

标准编制原则：本标准将GB/T3624-1995中焊接管材部分内容分离出来，同时在其基础上增加了部分合金牌号，并参考ASTM B862-06b标准，结合了国内生产和使用实际，对相关内容进行了修改完善。

b．确定标准主要内容的论据

本标准与GB/T3624-1995中焊接管材部分的内容相比较，主要作了如下修订：

1. 牌号及其化学成分

根据国内、国际市场需求，同时考虑与国际标准接轨，与GB/T3624－1995标准相比增加了TA3、TA8、TA8-1、TA9-1牌号，删除了TA0牌号，并且将GB/T3624-1995中相关牌号化学成分按ASTM B862-06b标准作了修订，修订后标准中各牌号化学成分与相应的美标牌号完全一致，详见附表。

2. 产品规格及其允许偏差

1）管材外径及其允许偏差

根据管材焊接技术的发展及国内、国际市场需求，将产品生产方式及规格范围进行了调整。取消了原标准中的焊接-轧制生产方式，并取消了GB/T3624-1995中外径大于38.1mm的规格，同时取消了壁厚大于2.1mm的规格。外径允许偏差的规定较ASTM B862-06b标准及GB/T3624-1995严格,具体见表1。

表 1  本标准与GB/T3624-1995外径允许偏差的比较

| 本 标 准 | ASTM B862-06b规定 | GB/T3624-1995 |
| --- | --- | --- |
| 外径，mm | 允许偏差，mm | 外径，mm | 允许偏差，mm | 外径，mm | 允许偏差，mm |
| 10(38.1 | (0.30 | 3.2~38.1 | +0.397 -0.794 | 10~30 | (0.30 |
|  |  |  |  | >30~50 | (0.50 |

2）管材的壁厚及其允许偏差

壁厚允许偏差严于GB/T3624-1995及ASTM B862-06b。同时参照ASTM B862-06b标准对焊缝处壁厚增厚的允许偏差作了规定。

3）管材的长度及其允许偏差

本标准按定尺长度划分长度允许偏差，与ASTM B862-06b标准完全一致，比GB/T3624-1995略有加严。

4）管材的弯曲度及其允许偏差

管材的弯曲度规定与ASTM B862-06b完全一致，严于GB/T3624-1995标准。

5）管材的不圆度

与GB/T3624-1995完全一致。

3. 管材的力学性能

参考ASTM B862-06b对GB/T3624-1995标准中TA1、TA2牌号的力学性能指标进行了修订，修订后与美标一致；增加了TA3、TA8、TA8-1、TA9-1力学性能指标和TA10管材屈服强度指标，其中TA8、TA8-1、TA9-1力学性能指标与美标相应牌号完全一致，TA3抗拉强度高于美标；较国标提高了TA10管材抗拉强度指标，修订后TA10焊接管材力学性能与美标完全一致；TA9抗拉强度指标与美标一致，较GB/T3624-1995标准略高。本标准与GB/T3624-1995及ASTM B862-06b力学性能对比情况详见附表。

4. 管材的工艺性能

增加了TA3、TA8、TA8-1、TA9-1工艺性能考核指标。

与GB/T3624-1995相比较，调整了TA10牌号液压试验压力值（将原GB/T3624-1995中对于TA10管材液压试验的S值的规定由取抗拉强度的40%变为取相应规定非比例延伸强度最小值的50%）。

本标准工艺性能中液压试验的指标与ASTM B862-06b一致，ASTM B862-06b规定液压为必检项目，本标准结合GB/T3624-1995要求（当用户要求时方进行液压、气压检验），规定当用户提出要求时，逐支进行液压检验。同时为确保焊接管材质量，本标准规定管材逐支进行气压试验，作为液压试验的替代必检试验。

对于TA1、TA2、TA3、TA8、TA8-1、TA9、TA9-1牌号，压扁指标规定与ASTM B862-06b一致，对于Gr12管材，美标规定压扁指标由供需双方协商确定，本标准规定TA10管材e值与其它牌号一致，亦与GB/T3624-1995一致；同时参照ASTM B862-06b标准的规定，在GB/T3624-1995基础上增加了“对于D/t<10的管材进行压扁试验时，在管材内表面相当于“6点钟”和“12点钟”的位置产生的裂纹应不作为拒收的依据”的规定。

5. 管材的无损检测

GB/T3624-1995及ASTM B862-06b标准中均无对管材的无损检测要求，为确保焊接管材质量，增加了该项检验要求，指标要求与GB/T3625-2007《换热器及冷凝器用钛及钛合金管》完全一致。

6. 本标准在内容上增加了对订单的要求。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告

随着市场对钛及钛合金焊接管材需求的增加，原有GB3624标准中的焊接管材部分已不能完全满足市场的发展和用户需求。本次修订以满足市场发展变化为原则，结合多年来本企业和兄弟企业的生产经验及相关数据，参考国外同类产品先进标准（ASTM B862-06b），将GB/T3624－1995中焊接管材部分内容分离出来，并在此基础上进行了修订、增补、扩充，因此制定的相关指标是合理的且具有可操作性的。

四、标准水平分析

1．采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准的技术指标与美标ASTM B862-06b相当，部分技术条款严于该标准要求，属于国际先进水平。

2．国际、国外同类标准水平的对比分析

本标准与国外同类标准ASTM B862-06b的比较详见第二部分，本标准中各牌号成分、性能与ASTM B862-06b及GB/T3624-1995的对比详见附表。

以上对比分析可见，本标准技术指标的规定与ASTM B862-06b标准相当，同时本标准在尺寸允许偏差、无损检测等方面严于ASTM B862-06b标准，属于国际先进水平。

3．与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

经与美国及日本焊接管材进行化学成分及力学性能的比较，化学成分及力学性能相当。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

当前我国钛及钛合金焊接管仅有此一项专项标准，GB/T 3625-1995标准中虽然也规定了焊接管，但用途与本标准不同，其适用于冷凝器及热交换器，而本标准适用于一般工业用途的钛及钛合金管，所以本标准与其他标准无冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）：

由于本标准在GB/T 3624-1995标准基础上进行了合理修订，同时等同并且优于ASTM B862-06b标准，因此可积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

九、废止现有有关标准的建议

本标准及新修订的GB/T 3624标准颁布实施后，GB/T 3624-1995标准即可废止。

十、其他应予说明的事项

参考资料清单：

1.  GB/T3624-1995  钛及钛合金管

2．ASTM B862-06b  钛及钛合金焊接管

《钛及钛合金焊接管》标准编制组

2009-6-9

附表：

| 标准 | 牌号 | Ti | Pd | Mo | Ni | Fe | O | H | N | C | Rm， MPa | Rp0.2， MPa | A50， % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准 | TA1 | 基 | - | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
|  | TA2 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥400 | 275~450 | ≥20 |
|  | TA3 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.35 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥500 | 380~550 | ≥18 |
|  | TA8-1 | 基 | 0.04~0.08 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
|  | TA8 | 基 | 0.04~0.08 | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥400 | 275~450 | (20 |
|  | TA9-1 | 基 | 0.12~0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
|  | TA9 | 基 | 0.12~0.25 | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥400 | 275~450 | (20 |
|  | TA10 | 基 | - | 0.20~0.40 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | (483 | (345 | (18 |
| ASTM | Gr1 | 基 | - | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
|  | Gr2 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥345 | 275~450 | ≥20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥400 |  |  |
|  | Gr3 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.35 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥450 | 380~550 | ≥18 |
|  | Gr17 | 基 | 0.04~0.08 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
|  | Gr16 | 基 | 0.04~0.08 | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥345 | 275~450 | (20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥400 |  |  |
|  | Gr11 | 基 | 0.12~0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 140~310 | ≥24 |
|  | Gr7 | 基 | 0.12~0.25 | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥345 | 275~450 | (20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥400 |  |  |
|  | Gr12 | 基 | - | 0.20~0.40 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | (483 | (345 | (18 |
| GB3624 | TA0 | 基 | - | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 280~420 | (170 | ≥24 |
|  | TA1 | 基 | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 370~530 | (250 | ≥20 |
|  | TA2 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 440~620 | (320 | (18 |
|  | TA9 | 基 |  | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 370~530 | (250 | ≥20 |
|  | TA10 | 基 | - | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | (440 | - | (18 |