《镍及镍合金锻件》编制说明

一、任务来源及计划要求

根据中国有色金属工业协会«关于下达2009年有色金属标准制(修)订和标样研(复)制项目计划的通知» (中色协中字[2008]242号)的要求，由中铝沈阳有色金属加工有限公司负责起草《镍及镍合金锻件》国家标准。按计划要求2009年5月完成标准草案，并征求相关单位意见。现标准草案已完成。

二、编制过程

此标准起草是基于镍及镍合金锻件国内市场发展现状，尚没有统一的国家标准，我们对镍及镍合金锻件实验数据进行收集、分析和研制，再参考国外同类标准，综合考虑后编制的。2007.1~2008.8 完成标准修订前的调研，数据收集工作。

计划时间安排为：

2008 ~2009 .1  完成标准修订前的调研，数据收集工作。

2009.2~2009 .4  修订稿初稿征求意见阶段。

2009.5~200 9.6  召开讨论会， 文本修改，形成送审稿。

2009.10~200 9.12  召开审定会，文本修改，形成报批稿，上报

三、调研和分析工作

标准调研和起草前，我们经过了解国内市场对镍及镍合金锻件的需求在以下几方面：

  - 化工行业：利用锻件制作化工设备的法兰、管板等部件；

  - 电子行业：电子仪表零件；

  - 航空行业：用于制造航空发动机零部件、宇航结构部件等。

  - 再调研镍锻件的生产厂家，国内生产镍锻件的厂家主要为中铝沈阳有色金属加工有限公司及宝鸡有色金属加工厂；在化学牌号方面主要以纯镍（N6、N4）及镍铜合金（NCu30）为主，在收集了中铝沈阳有色金属加工有限公司2004年以来的镍锻件的有关性能数据之后，查阅了ISO9725-1992（E）镍及镍合金锻件，并参考了ASTMB564-04《镍合金锻件》。

四、主要技术内容说明

本标准部分采用了ISO9725-1992（E）《镍及镍合金锻件》，并参照了ASTM B564-04《镍及镍合金锻件》，本标准在下列内容方面与ISO9725-1992（E）有所不同：

——在牌号采用方面，考虑到ISO9725-1992（E）中大部分合金在我国还没有得到广泛应用，所以只采用了ISO9725-1992（E）中与ASTMB564-04中有对应牌号的合金，牌号表示方法直接采用了ISO9725-1992（E）中的元素符号牌号，附表A1中给出了对应的ISO数字合金牌号和ASTM的UNS牌号； 增加一部分国内常用镍锻件的合金牌号。

——在状态、性能及尺寸方面，对采用ISO9725-1992（E）中牌号的锻件，同时采用了它相应的状态、尺寸、性能及晶粒度；国内常用镍锻件性能无要求。

——增加了常用方形锻坯的尺寸及公差；

——增加了供轧制用的镍锻件及经车光的镍锻件的表面质量要求。

五、验证试验的情况和结果

对中铝沈阳有色金属加工有限公司2004~2009年镍及镍合金锻件性能数据和顾客使用要求分析，各项性能指标合理有效。

六、与国外同类标准水平的对比分析（列出具体数据对照表）

本标准修改采用ISO9725-1992（E）中的部分牌号及室温力学性能、晶粒度等指标；同时补充国内一些锻件的牌号、尺寸公差、表面要求等。

七、参考资料

1、ISO9725-1992（E）  镍及镍合金锻件

2、ASTM B564-04  Standard Specification for Nickel Alloy Forgings

3、GB/T5235-2007  加工镍及镍合金—化学成分和产品形状