国家标准《草酸钴》编制说明

一、工作简况

1．任务来源

国家标准GB/TXXXX《草酸钴》的制订项目由中国有色金属工业协会提出，于有色标委（2007）第68号文件列入2008-2009年度标准项目计划表，项目编号：×××。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，金川集团公司负责起草，计划于2009年完成。

2．编制背景

草酸钴是一种钴的中间化合物，不能直接使用，故在我国尚无国家或行业标准，更无国际标准。多年来国内生产企业根据用户的要求各自制定了相应的企业标准，标准中确定的技术指标及使用范围主要应用于满足硬质合金生产的要求。近几年，随着全球信息产业的快速发展，电池行业将成为未来钴最具潜力的消费领域。草酸钴作为生产电池、硬质合金所用氧化钴粉、钴粉最重要的中间物料，随着电池行业与硬质合金工业的发展，需求量逐年得到提高，因此有必要制定草酸钴的国家标准，进一步细化草酸钴产品工艺涵盖范围，产品牌号、品级要求，规范产品品质，有针对性地将产品品级与所应用的行业紧密结合，以更好的为不同用户提供满足其生产所需的产品。

二 标准编制原则

本标准坚持以生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则。

1、本标准以当前先进技术为基础，适应当前经济发展的迫切需要。

2、本标准所制订的指标水平在考虑客户和消费者利益的前提下，尽可能从实际应用出发，考虑企业的实际现状，以适应不同层次的需要。

3、本标准符合先进性、科学性、合理性和可行性的原则。

三、编制及调研过程简介

2008年底，金川集团有限公司接到《草酸钴》的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”，确定了制定的原则，对草酸钴主要生产厂家和使用厂家进行了调研，分析掌握国内市场草酸钴的质量情况及用户需求。

1．2008年11月，成立标准制定工作小组，制定工作计划和进度安排；

2．2008年12月，草酸钴资料数据收集、调研；

3．2009年1月，编制小组提出标准草案；

4．2009年2月，编制小组召开讨论会，提出修改意见，进一步完善标准草案；

5．2009年3月，编制小组编制预审稿；

6．2009年3月18-22日，全国有色金属标准化技术委员会在江苏镇江组织召开了国家标准《草酸钴》的讨论会。参加会议的有：全国有色金属工业技术计量质量研究所、株洲冶炼集团有限责任公司、湖南水口山有色公司、江西铜业新材料有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳市格林美高新技术股份有限公司、金川集团公司等6个单位，13名代表。

7.深圳市格林美高新技术股份有限公司建议

7.1.Co含量为不小于31%，该指标过低，大多数为不小于31.5%；

7.2.牌号A的杂质含量太高，无法满足超细钴粉的杂质指标要求，建议增加一个牌号或者修改相关的杂质含量。

经编制组讨论采纳该公司意见。

8. 2009年3月～5月，编制小组根据讨论意见，修改预审稿。

四、标准主要技术内容

1、为了做好本次《草酸钴》标准的编制工作，编制组对国内草酸钴的生产企业的规模、质量控制情况及下游客户的需求情况进行了调研。通过调研发现由于草酸钴是一种中间产品，各企业生产规模小而分散，其中赣州鸿晟、浙江华友、上海宁锡等单位产能规模较大，为国内主流生产企业，其余如赣州钴钨有限责任公司，厦门钨业股份公司，山东淄博钴业公司，宁波雁门钴业有限公司等单位产能规模较小。为了确保所定标准的覆盖面较为广泛，能够适应多家生产单位的工艺范围，特对以上部分厂家的企业标准进行了比对，具体见附表。与此同时，通过对下游硬质合金，电池，电子，陶瓷，催化剂，磁性材料等厂家对该产品的需求情况的调研，认为由于该类产品为生产钴粉及四氧化三钴的主要中间物料，且不同厂家的生产工艺不同对产品的需求质量也有一定差距，因此所制定的标准要满足不同客户的需求。

鉴于上述情况，本次标准制定中预审稿将草酸钴除分为A,B,C三个牌号，且各牌号中化学成分的种类涵盖国内大部分企业标准所涵盖的杂质种类，但为了更好地满足电池行业的需求，增加了铅、硅及硫酸根的杂质含量要求范围。且其中A,B类产品化学成分中各类杂质的极限含量要求相同，但考虑由于不同的松装密度、不同的激光粒度，其产品的用途差别较大，故将A,B类产品主要从物理性能的松装密度，激光粒度的差别予以区分，以满足硬质合金、电池电子行业等不同领域用户的需求；C类产品较前两个牌号的化学成份的杂质含量及物理性能指标均放宽了要求范畴，主要目的是一方面拓展了生产商工艺适应范围，另一方面也满足下游不同客户群的生产需求，以更好地满足市场需求。

通过征集不同厂家的意见，为了使所制定的标准涵概面更广、更为科学合理，增设了优级品标准，并将主品位由预审稿的31%提高到31.5%。

本标准的制定细化了产品的品级，并根据不同行业用户需求提供不同要求的产品。一方面满足了下游生产厂家对草酸钴质量的需求，另一方面拓宽了草酸钴生产商的原料采购渠道及工艺采用范围，指导草酸钴生产厂家依据标准生产符合不同行业要求的产品，便于实现生产利润的最大化。

2、制定了化学元素和物理指标的检验方法：其中化学成份依据GBT/***检测方法进行；松装密度的检测依据GB/T5061的金属粉末松装密度的测定—振动漏斗法.第3部分.振动漏斗法规定分析；激光粒度依据GB/T19077.1规定分析；水份的测定按新增设附录A执行，见标准（预审稿）。

3、对产品的检验规则、包装、标志、贮存及运输等均作了详细规定。

4、为了确保草酸钴产品取样的代表性，详细规定了取样与制样方法，并规定了组批方式。

五、标准水平分析

国家标准《草酸钴》达到了国内先进水平，国际国外未查到相关标准，本标准的起草制定，填补了该类标准的空白。

六、标准属性

本标准首次制定，为推荐性国家标准。

《草酸钴》标准编制组

2009年7月