《电容器用钽丝》国家标准（送审稿）

编制说明

一、任务来源及计划要求

根据中国有色金属工业协会文件“关于下达2007年第二批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知”（中色协综字[2007]237号），《电容器用钽丝》被列入国家标准制修订计划，计划编号为20079055-T-610，项目完成年限为2009年。本标准由宁夏东方钽业股份有限公司负责起草，株洲硬质合金集团有限公司参加起草。

二、主要工作过程

为了作好本标准的制订工作，宁夏东方钽业股份有限公司通过科技查新、同行业及应用业的信息咨询等方式了解了电容器用钽丝产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，比较了国外企业产品标准与国内企业实际生产情况的差异。于2009年3月起草了国家标准《电容器用钽丝》征求意见稿，发送到同行业及相关用户征求意见，根据反馈意见，提出了国家标准《电容器用钽丝》的预审稿。于2009年4月，提交至全国稀有金属标准化分技术委员会，进行网上意见征求。2009年4月，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在重庆市召开了该标准的讨论会。宝鸡钛业股份有限公司、遵义钛业股份有限公司、抚顺钛业有限公司、西部金属材料股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司等单位的代表对该标准进行了预审。宁夏东方钽业股份有限公司根据预审意见于2008年6月形成了该标准的送审稿，并报送全国有色金属标准化技术委员会进行了网上征求意见。

三、国内外相关技术发展概况

随着电子产品更新换代的日益加速加剧，电容器级钽丝的发展越来越趋于“三化”，即细径化、高质化和多样化。“三化”成为了国内外钽丝行业持续发展的原则和主线。为了适应电容器的小型化、片式化和高比容化，满足苛刻的工作条件和环境以及不同用户的市场需求，钽丝使用规格不断细化和多样化，钽丝性能指标不断提高和增加，市场要求整体呈快速提升态势。国外钽丝在技术、质量稳定性、一致性和控制水平方面处于优势地位。国内钽丝发展在近些年取得了长足的进步和显著的成果，尤其以宁夏东方钽业股份有限公司为代表，成功实现了钽丝世界三强、综合排名第一的良好格局，为我国钽丝事业的发展做出了积极的贡献。

四、编写原则

1、符合性：标准的制定工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1-2000、《有色金属加工产品编写示例》的要求进行，并符合《国家标准编写模板》的电子文本要求。

2、合理性：反映国内生产企业技术水平，便于生产，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

3、先进性：参照国外客户标准，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的促进作用；体现电容器用钽丝产品的应用需求，适应了高技术新材料产业的发展。

五、标准主要内容

1、标准名称：钽丝主要用于制作钽电容器阳极引线，电容器用钽丝的性能要求较高。因此，本次制定将标准名称确定为电容器用钽丝。

2、 产品规格及单根重量：产品规格范围变宽，直径从0.10mm到0.80mm，用户使用钽丝直径范围向两极发展，规格更多。钽丝单根重量增加至400g以上。

3、化学成分：提高了化学纯度，尤其是O、C、N、Fe、Ni和Cr含量等，产品趋于高纯化。

4、尺寸和允许偏差及椭圆度：尺寸允许偏差缩小，进行了加严处理，尺寸偏差在±0.008mm以内。新增加了椭圆度指标，椭圆度在0.006mm以内。

5、力学性能：为了更符合于实际使用情况，抗拉强度的制定与国际标准接轨，半硬态钽丝的抗拉强度上限调整为1250MPa，硬态钽丝的抗拉强度下限调整为1250MPa。

6、电性能：产品漏电流不大于0.15μA/cm2，液体钽电容器用钽丝表面比容(Kc)为10μF·V/ cm2～12μF·V/ cm2。

7、工艺性能：提高了不同规格钽丝的弯折次数。产品的抗氧脆性弯折次数应符合如下规定：直径为0.10≤D≤0.40mmTa1钽丝抗氧脆性弯折次数不小于3次；直径＞0.40mmTa1钽丝的抗氧脆性弯折次数不小于4次。直径为0.10≤D≤0.40mmTa2钽丝抗氧脆性弯折次数不小于4次；直径＞0.40mmTa2钽丝的抗氧脆性弯折次数不小于6次。

8、直线度：新增加了直线度(弧度和翘起高度)指标和测试方法。弧度：取长200mm钽丝与直径700mm样板圆在同一平面上比较，不得小于样板圆弧度。翘起高度：取长600mm钽丝，放在光滑平面上，让其自由松开，钽丝端点翘起高度不得大于20mm。

9、表面及外观质量：钽电解电容器阳极引线用钽丝表面应光滑、清洁，无油污、裂纹和毛刺，在放大25倍下观察，无连续的凹坑和划痕；无乱绕、打结、交叉等现象。

六、与相关法律法规的关系

符合国家相关法律法规。

七、与其它标准的关系

与现有标准不冲突。

八、标准水平评价

国家标准《电容器用钽丝》属于首次制定，考虑了我国钽铌工业企业生产体系的特点和工艺技术水平状况及产品应用发展需求，标准的制订遵循了符合性、合理性、先进性等原则，制订的国家标准《电容器用钽丝》，反映了我国生产企业的技术状况，在未来5～8年将满足电容器用钽丝产品的应用发展需求，该标准达到了国际先进水平。

宁夏东方钽业股份有限公司

二〇〇九年六月