前    言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）负责归口。

本标准起草单位：江西赛维LDK太阳能有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、宁波晶元太阳能有限公司。

本标准主要起草人：万跃鹏、卢晓东、杜嘉斌、游达、段育红、钱吉勇。

太阳能级多晶硅片

范围

本标准规定了太阳能级多晶硅片的术语定义、符号及缩略语、产品分类、技术要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于铸锭多晶硅切片生产的太阳能级多晶硅片。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 191              包装储运图示标志

GB/T 1550      非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1552      硅、锗单晶电阻率测定 直排四探针法

GB/T 1553      硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

GB/T 1557      硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558      测定硅单晶体中代位碳含量的红外吸收方法

GB/T 2828.1    计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6616      半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法

GB/T 6618      硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 14264     半导体材料术语

SEMI M6-1000        太阳能光电池用硅片规范

术语定义、符号及缩略语

GB/T 14264确立的术语和定义适用于本标准。

缺角：产品相邻几何边夹角的缺失。

硅晶脱落：产品表面有缺块但未穿透到另一面。

边缘：产品边缘有缺块但未穿透到另一面。

微晶：产品表面小范围内密集型的晶格排布。

台阶：产品厚度出现一边厚一边薄呈阶梯状。

穿孔：穿透产品表面的微孔。

分类

外形尺寸分类

太阳能级多晶硅片的规格系列见表1，在表1中未列出的尺寸规格要求由供需双方商定。

太阳能级多晶硅片规格系列

| 外形尺寸，mm | 125×125 | 156×156 |
| --- | --- | --- |
| 对角线，mm | 175.36 | 219.21 |
| 硅片厚度，m | 160 |
|  | 180 |
|  | 200 |
|  | 220 |

要求

外观要求

5.1.1 太阳能级多晶硅片外观要求表面洁净，无沾污、色斑、可视裂纹、穿孔、台阶、弯曲等可视缺陷；

5.1.2 太阳能级多晶硅片表面不可以有深度≤0.5mm,长度≤1.0mm,整片≤2处且无V缺口的崩边缺陷；

5.1.3 太阳能级多晶硅片表面不可以有深度≤0.5mm,长度≤0.5mm, 整片≤2处的缺角缺陷；

5.1.4 太阳能级多晶硅片表面不可以有深度≤0.5mm,长度≤0.5mm, 整片≤2处的硅晶脱落缺陷；

5.1.5 太阳能级多晶硅片表面不可以有深度≤0.5mm,只允许一边有，无限长的边缘缺陷；

5.1.6 太阳能级多晶硅片表面1cm的范围内晶格的数量≤10pcs/cm的缺陷。

尺寸规格要求

太阳能级多晶硅片的尺寸公差应符合表2的要求。

表2  太阳能级多晶硅片尺寸公差要求

| 项目 | 公差要求 |
| --- | --- |
| 任意边长，mm | ±0.5 |
| 对角线，mm | ±0.5 |
| 硅片厚度T，m | ± 10% |
| TTV（五点厚度误差最大值），m | ≤ 20% |
| 相邻两边的垂直度，° | 90°±0.25° |
| 单条线痕深度（Ry）最大处，m | ≤15，单面不允许出现2条以上的线痕 |

性能

太阳能级多晶硅片少子寿命裸测最小值≥1us；

太阳能级多晶硅片电阻率范围为1.0-3.0Ω·cm，或按需方要求提供；

导电类型: P型或按需方要求提供；

5.3.4  氧含量：太阳能级多晶硅片的氧含量应小于1×1018 actoms/cm3 ，或按需方要求提供。

5.3.5  碳含量：太阳能级多晶硅片的碳含量应小于5×1017 actoms/cm3 ，或按需方要求提供。

试验方法

太阳能级多晶硅片的分类按一般验证项进行检查；

太阳能级多晶硅片的外观检验通过目测配合几何量具检查；

太阳能级多晶硅片的外形尺寸用游标卡尺(最小精度值0.02mm)测量；

相邻两边的垂直度用万能角尺(最小精度值5′)测量；

线痕深度取单条线痕最大处用表面粗糙度测试仪在垂直线痕左右5mm范围内测量该线痕的极差值            （Ry），当存在多条线痕时应进行多次测量取最大值；

太阳能级多晶硅片厚度测量及TTV测量按GB/T 6618进行；

太阳能级多晶硅片少数载流子寿命测量按GB/T 1553进行；

太阳能级多晶硅片电阻率检验按GB/T 1552或GB/T 6616进行；

太阳能级多晶硅片导电类型检验按GB/T 1550进行；

太阳能级多晶硅片的氧含量检验按GB/T 1557进行；

太阳能级多晶硅片的碳含量检验按GB/T 1558进行。

检验规则

检验分类

检验分：出厂检验和型式试验。

出厂检验

每批产品应经供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并附有产品质量合格的技术文件，方可出厂；

出厂检验项目包括4.1、5.1、5.2、5.3.2、5.3.3项。

判定规则

每批产品的检验项目均采用抽样检验。产品外形尺寸和外观检查采用GB/T 2828.1-2003一般检查水平GⅡ一次抽样方案抽样检查；导电类型和电阻率检查采用GB/T 2828.1-2003特殊检查水平S-2一次抽样方案抽样检查。

合格质量水平(AQL)规定。产品外形尺寸和外观检查AQL=1.0；导电类型和电阻率检查采用Ac=0，Re=1原则。

型式试验

有下列情况之一，应进行型式试验：

A）新产品或老产品转厂生产的试制鉴定；

B）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

C）正常生产时，每隔一年进行一次；

D）产品长期停产后，又恢复生产时；

E）出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

F）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

型式试验项目包括本标准所列全部要求的内容；

型式试验样品应从出厂检验合格的产品中随机抽取，试样为100PCS；

在型式试验中，如有5%不符合本标准要求时，则应从该批产品中，抽取加倍数量进行不合格项目试验，如仍有5%不符合该项的要求时，则该项型式试验判为不合格，该批产品做不合格论。

标志、包装、运输和贮存

包装、标志

产品封装于相应规格的聚苯乙烯泡沫盒内，再将其装入相应规格要求的包装箱内，以防止损坏产品；

销往国内产品用5层瓦楞纸箱包装，出口产品还须将装有产品的纸箱置于木箱内；

所有出厂产品包装箱应采取防破碎、防损伤、防脏污措施。箱外应标有“小心轻放”、“防酸”、“防碱”和“防潮”警示标志且应符合GB 191的要求；

产品包装箱在显眼处应标注如下内容：

a) 客户名称；

b) 数量；

c) 产品规格、厚度；

d) 产品执行标准号；

e) 出厂编号；

f) 制造厂商；

g) 厂址、电话。

产品发运时，应附有成品出库单，应包含以下内容：

a) 客户名称；

b) 产品规格、厚度；

c) 数量；

d) 件数；

d) 出厂编号；

e) 出厂日期；

f) 发货单位、发货人；

g) 制造厂商。

每批产品应附有产品检验报告, 应包含以下内容：

a) 客户名称；

b) 产品规格、厚度；

c) 产品编号；

d) 检验日期；

e) 各项检验结果及检验部门印章。

运输、贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，并采取防震、防潮措施；

产品应贮存在洁净、干燥环境中。

# Text boxes

ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-200×

太阳能级多晶硅片

Solar multicrystal wafer

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会