二氯二氨钯

编制说明

（送审稿）

二OO九年六月

二氯二氨钯

编制说明

- 工作简况

2008年11月中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协综字[2008]242号文下达该标准的制定任务，项目起止时间为2008年11月～2009年12月，国家标准计划号为20082086-T-610。技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：沈善问、邱红莲、潘再富、刘俊、沈亚峰、殷涛、李昆、左川。

2  编制原则

二氯二氨钯是重要的化工原料，主要用于精细化工、化学化工和电镀行业，二氯二氨钯分子式为：Pd(NH3)2Cl2，该物质存在同分异构体，分为trans-二氯二氨钯和Cis-二氯二氨钯，两者性质上存在较大差异，目前市场上大量使用的是Trans-二氯二氨钯；到目前为止，国内尚无统一的标准，制订二氯二氨钯国家标准是非常必要的。本标准制定的各项指标先进、合理，满足用户要求，通过本标准的实施，将进一步提二氯二氨钯的质量，提高该产品的竞争力，无疑具有重要的经济效益和社会效益。

本标准编写完全符合《标准化工作导则》的编写要求。标准具有实用性、可操作性；标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰，能够满足常规产品二氯二氨钯的生产和供货需要。

- 标准主要内容的确定依据

  - 1 金属含量

Pd(NH3)2Cl2的分子量为211.386，理论含钯量为50.34%，不同批次产品中钯含量的测定结果为：49.84%，49.98%，49.48%，49.80%， 50.15%。因此制定标准时，把钯的含量定为不小于49.5%。二氯二氨钯存在同分异构体，分为cis-二氯二氨、trans-二氯二氨钯两种。

- 2杂质元素质量分数

根据用户要求及生产情况确定杂质元素的最高允许量。

- 3溶解试验

Trans-Pd(NH3)2Cl2，称取一定量的化合物，稀氨水溶解后，溶液应澄清。

Cis-Pd(NH3)2Cl2，称取一定量的化合物，水溶解后，溶液应澄清

4  国内外同类标准水平的对比分析

通过文献检索表明，未发现国外有公开的标准。

5  与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

6  标准实施的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

7  参考资料清单

YS/T 362  纯钯中杂质元素的发射光谱分析

GB/T15072.4  贵金属合金化学分析方法  钯、银合金中钯量的测定 二甲基乙二醛肟重量法