氯铂酸

编制说明

（送审稿）

二OO九年六月

氯铂酸

编制说明

- 工作简况

2008年11月中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协综字[2008]242号文下达该标准的制定任务，项目起止时间为2008年11月～2009年12月，国家标准计划号为20082123-T-610。技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：沈善问、邱红莲、潘再富、刘俊、沈亚峰、殷涛、李昆、左川。

2  编制原则

氯铂酸是通俗叫法，根据国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）命名规则其名称应为六氯合铂（Ⅳ）酸，本标准采用通俗名称。氯铂酸是重要贵金属铂的基础化合物，绝大多数的铂化合物均要以氯铂酸为起始化合物进行合成。氯铂酸广泛用于化学化工，精细化工、石油化工、及汽车尾气净化催化剂等，到目前为止，从检索到的国内外现行标准中，只有1977年颁布的化工部标准，HG3-1079-77,该标准中规定了氯铂酸的铂含量不少于37.0%、水溶解试验、硝酸盐（NO3）不大于0.04%、硝酸可溶物不大于0.2%；没有规定其它杂质元素的含量，随着相关工业的发展及检测技术的进步，原有的检测指标很难满足其相关行业的发展要求，建立新的氯铂酸技术指标，制订氯铂酸国家标准是必要的。本标准制定的各项指标先进、合理，满足用户要求，通过本标准的实施，将进一步提氯铂酸的质量，提高该产品的竞争力，无疑具有重要的经济效益和社会效益。

本标准编写完全符合《标准化工作导则》的编写要求。标准具有实用性、可操作性；标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰，能够满足公司常规产品氯铂酸的生产和供货需要。

- 标准主要内容的确定依据

3.1 金属含量

氯铂酸的分子式表述为H2PtCl6.6H2O，分子量为517.92，理论含铂量为37.64%，但因结晶水含量的不同，铂含量也不同，因此制定标准时，把铂的含量定为不小于37.5%。

  - 杂质元素质量分数

根据用户使用要求及生产情况确定杂质元素的最高允许量。

  - 溶解试验

称取一定量的化合物，水溶解后，溶液应澄清。

4  国内外同类标准水平的对比分析

从检索到的国内外现行标准中，只有1977年颁布的化工部标准，HG3-1079-77,该标准只规定了氯铂酸的铂含量不少于37.0%、水溶解试验、硝酸盐（NO3）不大于0.04%、硝酸可溶物不大于0.2%，没有规定杂质元素的含量，本标准规定了氯铂酸的铂含量不少于37.5%；杂质总量不大于0.1%；规定了Ag、Au、 Pd、Rh、Ir、Pb、 Ni、 Cu 、Fe 、Sn、Cr杂质元素的最高允许量；硝酸盐(NO3-)不大于0.02%；硝酸可溶物不大于0.2%。本标准所规定的技术指标能更好的体现生产方的生产技术水平，满足用户使用要求，标准具有实用性、可操作性。

5  与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

6  标准实施的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

7  参考资料清单

YS/T 361 纯铂中杂质元素的发射光谱分析

GB/T 15072.3 贵金属合金化学分析方法  铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法

HG3-1079-77  氯铂酸