GB/T XXXX-XXXX国家标准

《镍及镍合金－术语及定义-第2部分：精炼产品》

编制说明

金川集团有限公司

二OO九年五月

GB/T XXXX-XXXX国家标准

《镍及镍合金－术语及定义-第2部分：精炼产品》

编制说明

一、工作简况

1．任务来源

国家标准《镍及镍合金－术语及定义－第１部分：材料》、《镍及镍合金－术语及定义－第２部分：精炼产品》、《镍及镍合金－术语及定义－第３部分：加工产品和铸件》三项标准制定任务由中国有色金属工业协会提出，以中色协综字[2008]242号文件《关于下达2008年第一批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》下达，项目序号分别为：20082128-T-610、20082129-T-610、20082130-T-610。该三项标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，金川集团公司中国有色金属工业标准计量质量研究所、沈阳铜兴产业有限公司负责起草，计划于2009年底完成。

2．编制背景

ISO 6372-2：1989已实施20年，由于我国镍及镍合金生产企业较少，镍及镍合金制品品种不多，因此未对该国际标准进行转换。近年来，随着我国有色金属制造业以及新技术和新材料的发展，镍及镍合金制品与人民生活越来越密切相关，为加强相关各方对镍及镍合金技术的理解，适应国际贸易的需要，有必要对镍及镍合金术语进行规范和统一并与国际接轨，因此将该国际标准转化为国家标准势在必行。

二 标准编制原则

加深相关各方对镍及镍合金技术的理解，规范和统一相关术语，适应国际贸易的需要。

三、编制过程简介

2008年10月至2009年5月，对国际标准ISO 6372-2：1989进行翻译，形成《镍及镍合金－术语及定义－第2部分：精炼产品》国家标准征求意见稿，挂网向各方征求意见。2009年6月在合肥通过了预审。

四、相关产品简介

镍合金是以镍为基体加入其他元素而构成的有色合金，其加工方式和产品形状不同，化学成分各异，具有很多优异的性能，如高硬度、耐腐蚀性、耐磨损性、韧性及良好的力学性能等，具有广阔的应用前景。镍及镍合金广泛应用于热处理工业、煅烧炉、化工和石油化工、自动化装置、核工业用清洗设备、钢铁工业和太阳能等行业。镍合金按其用途可分为：

①镍基高温合金。主要合金元素有铬、钨、钼、钴、铝、钛、硼、锆等。其中铬起抗氧化和抗腐蚀作用，其他元素起强化作用。在650～1000℃高温下有较高的强度和抗氧化、抗燃气腐蚀能力，是高温合金中应用最广、高温强度最高的一类合金。用于制造航空发动机叶片和火箭发动机、核反应堆、能源转换设备上的高温零部件。

②镍基耐蚀合金。主要合金元素是铜、铬、钼。具有良好的综合性能，可耐各种酸腐蚀和应力腐蚀。最早应用的是镍铜合金，又称蒙乃尔合金；此外还有镍铬合金、镍钼合金、镍铬钼合金等。用于制造各种耐腐蚀零部件。

③镍基耐磨合金。主要合金元素是铬、钼、钨，还含有少量的铌、钽和铟。除具有耐磨性能外，其抗氧化、耐腐蚀、焊接性能也好。可制造耐磨零部件，也可作为包覆材料，通过堆焊和喷涂工艺将其包覆在其他基体材料表面。

④镍基精密合金。包括镍基软磁合金、镍基精密电阻合金和镍基电热合金等。最常用的软磁合金是含镍80％左右的玻莫合金，其最大磁导率和起始磁导率高，矫顽力低，是电子工业中重要的铁芯材料。镍基精密电阻合金的主要合金元素是铬、铝、铜，这种合金具有较高的电阻率、较低的电阻率温度系数和良好的耐蚀性，用于制作电阻器。镍基电热合金是含铬20％的镍合金，具有良好的抗氧化、抗腐蚀性能，可在1000～1100℃温度下长期使用。

⑤镍基形状记忆合金。含钛50（at)％的镍合金。其回复温度是70℃，形状记忆效果好。少量改变镍钛成分比例，可使回复温度在30～100℃范围内变化。多用于制造航天器上使用的自动张开结构件、宇航工业用的自激励紧固件、生物医学上使用的人造心脏马达等。

五、标准主要技术内容

1 镍及镍合金术语及定义系列标准共分为3部分：GB/T XXXX.1-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第１部分：材料》、GB/T XXXX.2-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第２部分：精炼产品》、GB/T XXXX.3-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第３部分：加工产品和铸件》。该部分为第2部分。

2 该部分等同采用国际标准ISO 6372-2：1989。

3 该系列标准适用于镍及镍合金领域的精炼产品。

4 该部分主要规定了镍及镍合金精炼状态产品和冶金中间产品的术语及定义，即精炼状态产品中的坯块、阴极板、颗粒、球粒、粉末、丸粒和镍冶金中间产品的高镍锍、氧化镍、氧化镍渣共9个术语。

六、标准水平分析

本标准为首次制定，等同采用国际标准，达国际一般水平。

七、标准属性

本标准为推荐性国家标准。

《镍及镍合金术语》标准编制组

2009年9月