前    言

集成电路技术作为信息产业的基础备受全球瞩目。当前，国际主流生产技术为直径300mm，线宽0.13-0.10微米及90纳米技术开始进入量产。本标准是为90纳米线宽集成电路提供衬底材料的企业标准。其指标的确定参照了国外有关标准，结合我国300mm硅片的研制和生产情况，并考虑国际上硅材料的生产及微电子产业的发展和现状，在原标准的基础上修订而成。

本标准应与GB/T     和GB/T          配套使用。

本标准由全国半导体材料与设备标准化委员会提出；

本标准起草单位：有研半导体材料股份有限公司；万向硅峰电子有限公司。

本标准主要起草人：闫志瑞、孙燕、盛方毓。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

300mm单晶切割片和磨削片

范围

本标准规定了300mm硅单晶切割片和磨削片（简称硅片）产品必要的相关性术语、技术要求、试验方法，检测规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于直径300mm直拉单晶经切割、磨削制备的圆形硅片，产品将进一步加工成抛光试验片，用于制作集成电路IC用线宽90纳米技术需求的衬底片。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1552  硅锗单晶电阻率测定 直排四探针法

GB/T 1554  硅晶体完整性 化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2828  逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6621  硅抛光片表面平整度测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 11073  硅片径向电阻率变化的测试方法

GB/T 13388  硅片参考面结晶学取向X射线测量方法

GB/T 14140  硅片直径测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14844  半导体材料牌号表示方法

SEMI M1.15 直径300mm硅单晶抛光片规格（切口）

术语

下列术语适用于本标准。

3.1 本方法使用的术语见GB/T14264 半导体材料术语。

牌号

硅片的牌号表示：按GB/T 14844规定。

要求

物理性能参数

硅片的导电类型、掺杂剂、电阻率及径向电阻率变化、氧、碳含量应符合GB/T       的规定。

几何参数

硅片的几何参数应符合表1的规定。

切片、研磨片所有参数规格在表1中没有列出的，按供需双方协商提供。

硅片几何尺寸参数要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 切 割 片 | 硅片直径，mm | 301 |
|  | 直径允许偏差，mm | ±0.3 |
|  | 硅片厚度，中心点，µm | 910 |
|  | 厚度允许偏差，µm | ±15 |
|  | 总厚度变化，µm，不大于 | 20 |
|  | 翘曲度， µm ，不大于 | 50 |
|  | 崩边mm 不大于 | 0.8 |
| 磨 削 片 | 硅片直径，mm | 300 |
|  | 直径允许偏差，mm | ±0.2 |
|  | 硅片厚度，中心点，µm | 820 |
|  | 厚度允许偏差，µm | ±15 |
|  | 总厚度变化，µm，不大于 | 1.2 |
|  | 翘曲度， µm ，不大于 | 45 |
|  | 崩边mm | 无 |
| 切口 | 深度mm | 1.00+0.25/-0.00 |
|  | 角度 ° | 90+5/-1 |
| 副参考面 | 无 |

晶体完整性

硅片的晶体完整性应符合  的规定。

表面取向

硅片的表面取向为{100}。

硅片表面取向的偏离为：正晶向：0°±0.5°。

硅片定位面取向位置和尺寸应符合表2及表1的规定。

基准标记

5.5.1φ300mm硅片切口的位置应符合表2要求，可分别参见GB/T 12964。

切口及主考面位置

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 切口基准轴取向 | {110}±1° |
| 对于（100）硅片，可允许等效{110}的面是（01ī）、（011）、（0ī1）和（0īī）晶面。 |

表面质量

切割硅片崩边的径向延伸应符合表1的规定。每个崩边的周长不大于2mm，每片崩边总数不能多于3个，每批硅片中崩边硅片数不得超过总片数的3%。

硅片不允许有裂纹、缺口。

硅片经清洗干燥后，表面应洁净、无色斑、无沾污。

硅切割片不得有明显切割刀痕。

硅研磨片表面应无划道、无刀痕、无崩边。

边缘轮廓

硅片经边缘倒角，倒角后的边缘轮廓应符合YS/T 26的规定，特殊要求可由供需双方协商确定。

试验方法

硅片导电类型测量按GB/T 1550进行。

硅片电阻率测量按GB/T 6616进行。

硅片径向电阻率变化测量按GB/T 11073进行。

硅片晶向的测量按GB/T 1555 进行。

硅片主参考面晶向测量按GB/T 13388进行。

硅片切口尺寸的测量由供需双方协商确定。

硅片晶体完整性检验按GB/T 1554进行。

硅片直径测量按GB/T 14140 进行。

硅片厚度和总厚度变化的测量按GB/T 6618进行。

硅片翘曲度测量按GB/T 6620进行。

硅片表面质量检验按GB/T 6624进行。

硅片边缘轮廓检验方法按YS/T 26进行

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行验收，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

硅片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号，相同规格的硅片组成。

检验项目

每批硅片抽检的项目有：导电类型，晶向，晶向偏离度，电阻率范围，径向电阻率变化，厚度，总厚度变化，翘曲度，表面质量，直径，切口尺寸。

抽检验收

每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按GB 2828一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

如属破坏性测量的项目，检测按GB2828特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

检验结果的判定

导电类型、晶向检验若有一片不合格，则该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表3。

检测项目及合格质量水平

| 序 号 | 检验项目 | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 | 1.0 |
| 2 | 径向电阻率变化 | 1.0 |
| 3 | 晶向偏离度 | 1.0 |
| 4 | 厚度偏差 | 1.0 |
| 5 | 总厚度变化 | 1.0 |
| 6 | 翘曲度 | 1.0 |
| 7 | 直径及直径偏差 | 1.0 |
| 8 | 切口尺寸 | 1.0 |
| 9 | 定位面位置 | 1.0 |
| 10 | 表 面质量 | 崩边 | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.5 |
|  |  | 划伤，亮点 | 2.0 |
|  |  | 裂纹、缺口 | 1.0 |
|  |  | 刀痕 | 1.0 |
|  |  | 色斑 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

标志、包装、运输和贮存

硅片用相应规格的盒子包装，每个片盒应贴有产品标签。标签内容至少应包括：产品名称（牌号），规格，片数，批号及日期，片盒再装入一定规格的外包装箱，采取防震、防潮、防污染措施。

包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称，牌号；

- 产品件数；

- 供方名称。

每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品片数（盒数）；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 出厂日期。

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

# Text boxes

ICS

GB/T

中华人民共和国国家标准

GB/T-200X

300mm硅单晶切割片和磨削片

300mm Monocrystalline silicon as cut slices and grinded slices

（非等效）

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2009.9.10）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量技术监督局 发布