行业标准《钽铁、铌铁精矿化学分析方法-锡量的测定》

编制说明

一、工作简况

1. 任务来源及计划要求

根据中国有色金属工业协会下发的中色协综字[2009]165号文“关于下达2009年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知”的文件精神，行业标准《钽铁、铌铁精矿化学分析方法-锡量的测定》（YS/T 358.10—201X）的修订工作由赣州有色冶金研究所负责起草，九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂、宜春钽铌矿参与起草，计划编号为2009-0219T-YS，项目完成年限为2010年。

二、起草单位情况和主要工作过程

2.1 起草单位情况

赣州有色冶金研究所创建于1952年，是我国冶金系统最早成立的三个研究所之一。是我国有色行业中科技开发与生产等综合实力较为突出的骨干企业，是南方离子吸附型稀土发现命名单位。先后承担过国家火炬计划、国家“863”项目、“八五”国家重点科技攻关项目、国家高新技术产业化示范工程项目；完成与钨、稀土、钽铌、矿山机械及自动化设备相关的各类科研、工程项目近200项，取得科研成果100余项，获国家发明奖6项，获国家科技进步奖7项，拥有专利16项。从事钨、稀土、钽铌等新技术、新材料研究。

赣州有色冶金研究所于2007年负责修订了行业标准《钨精矿》（YS/T 231-2007）。

赣州有色冶金研究所分析检测中心长期从事钨、稀土等有色金属矿产品、产品的分析方法研究和检验工作，曾著有《钨矿石中钨及其伴生元素的分析》和《水质分析》两本书；修、制订了《钨精矿部颁标准化学分析方法》、《钨精矿国家标准分析方法》、《南方离子型稀土矿混合稀土氧化物的化学分析方法》、部分《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》及其他稀土产品国标分析方法等。

2.2 主要工作过程

为了做好本标准的修订工作，赣州有色冶金研究所通过技术查新、市场调查、国内企业应用等方式了解了钽铁、铌铁精矿生产现状和钽铌冶炼产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，于2009年6月形成了行业标准《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》起草方案，并积极组织相关人员制好样品，对上述分析方法开展了方法试验工作，经过大半年的努力，于2010年3月完成了分析方法的起草实验报告和讨论稿，并送验证单位验证。

2010年8月26日~29日，全国有色金属标准化技术委员会在内蒙古呼和浩特市举行了有色金属标准讨论、审定会，来自中国有色金属经济技术研究院、广州世强电子材料有限公司、湖南水口山有色金属集团、桂林理工大学、广西冶金产品质量监督检验站、柳州市质检所、新疆有色金属研究所、赣州有色冶金研究所、江西九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂等10个单位14位专家对标准进行了讨论，根据专家意见进行了修改形成送审稿。

2.3试验情况

赣州有色冶金研究所和九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂、宜春钽铌矿接受标准起草任务后，积极组织相关人员制好样品，对分析方法开展了方法试验工作，经过一年的努力，于2010年3月完成了分析方法的起草实验报告和讨论稿，并送验证单位验证。从实验以及验证结果可见分析数据准确可靠、可行。（结果见表1-5）

表1  方法准确性试验

| 试样编号 | 加入锡量(μg) | 试样含锡量(μg) | 测得总锡量(μg) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009-3 | 16 | 6.14 | 22.19 | 100.16 |
| 中品位 | 40 | 19.79 | 59.56 | 99.44 |
| 高品位 | 40 | 27.59 | 67.54 | 99.88 |

表2  方法精密度和重复性限

| 编号 | 测得Sn含量% | 平均值% | 标准偏差 | RSD% | 重复性限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009-3 | 2.61、2.70、2.64、2.63、2.64、2.69、 2.67、 2.65 、2.66、 2.63 、2.70 | 2.66 | 0.03 | 1.15 | 0.09 |
| 中品位 | 9.60、 9.64 、9.58、 9.61、 9.63、 9.54、 9.55、 9.60 、9.61、 9.59、 9.61 | 9.60 | 0.03 | 0.32 | 0.09 |
| 高品位 | 12.72、 12.72、 12.74、 12.68、 12.77、 12.72、12.72、12.73、12.70、12.70、12.71 | 12.72 | 0.02 | 0.18 | 0.07 |

表3 一验单位方法准确性试验

| 试样编号 | 加入锡量(μg) | 试样含锡量(μg) | 测得总锡量(μg) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低品位 | 40 | 80.81 | 119.40 | 96.5 |
| 中品位 | 40 | 96.1 | 135.7 | 99.0 |
| 高品位 | 40 | 126.6 | 167.3 | 101.7 |

表4 一验单位精密度试验

| 编号 | 测定数据（%） | 平均值% | 标准偏差 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低品位 | 8.10、8.12、8.16、8.04、8.01、8.15、 8.03、8.14、8.07、8.03、8.08 | 8.98 | 0.0192 | 0.66 |
| 中品位 | 9.68、9.62、9.58、9.64、9.53、9.64、 9.56、9.63、9.61、9.65、9.56 | 9.61 | 0.0346 | 0.36 |
| 高品位 | 12.70、12.64、12.74、12.63、12.67、12.71、 12.62、12.65、12.70、12.62、12.61 | 12.66 | 0.044 | 0.35 |

表5 二验单位精密度试验

| 编号 | 测定数据（%） | 平均值% | 标准偏差 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009-3 | 2.58、2.63、2.64、2.63、2.59、2.67、 2.65、 2.66 、2.60、 2.63 、2.62 | 2.63 | 0.028 | 1.08 |
| 中品位 | 9.57、 9.62 、9.55、 9.58、 9.61、 9.54、 9.55、 9.53 、9.52、 9.59、 9.61 | 9.57 | 0.035 | 0.36 |
| 高品位 | 12.85、 12.80、 12.84、 12.81、 12.88、 12.86、12.79、12.81、12.84、12.83、12.85 | 12.83 | 0.028 | 0.22 |

二、标准的制定原则与标准的主要内容

《钽铁、铌铁精矿化学分析方法锡量的测定-碘酸钾滴定法》，该方法是首次制定。通过试验考察了滴定的酸度，碘酸钾与碘化钾的比例，还原剂的选择以及共存离子的干扰情况，采取了最简便的方法分离了干扰元素。从而确定了测定锡量的最佳条件，该方法具有操作简便快捷、精密度和准确度高的优点。

三 遵守标准和起草、验证人员

3.1本标准遵守下列基础标准：

GB/T1.1-2009 标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T20001.4-2001 标准编写规则 第4部分：化学分析方法

GB/T17433-1998 冶金产品化学分析基础术语

GB/T11792-1989  测试方法的精密度  在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的测定。

GB/T3101－1993 有关量、单位和符号的一般原则

GB/T3102.8－1993 物理化学和分子物理学的量和单位

GB/T1467－1978 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T8170－2008 数字修约规则

3.2起草、验证单位和人员

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本标准方法由赣州有色冶金研究所起草。

本标准方法由九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂参加起草

本部分主要起草人：邝静、钟道国。

本部分参加起草人：万育松、黄双、邓延安。

四、 与国外同类标准水平比较

目前《钽铁、铌铁精矿化学分析方法化学分析方法》是具有“中国特色”的标准，没有找到相关的国际标准。本标准方法成熟，分析数据准确可靠、可行，已达到国际先进水平。

五、与现行的法规 、标准的关系

本标准符合我国目前法律、法规的规定。

本标准目前尚无相应的国际标准，钽铁、铌铁精矿化学分析方法标准与其它相关标准没有矛盾之处。

六、重大分歧意见的处理和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

九、废止现有有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、预期效果

本标准充分考虑了我国钽铁、铌铁精矿生产企业和钽铌加工企业生产体系和工艺技术水平状况及使用企业的要求，考虑了宝贵的钽铁、铌铁资源综合利用问题。标准颁布执行后，产出的钽铁、铌铁精矿及深加工产品交易都需要分析检测的数据作为计价的依据。项目成果应用后，有利于各厂矿采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有很大的社会效益。因此在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。