丁钠黑药

Sodium  dibutyl  dithiophosphate

(YS/T 280——201×)

编 制 说 明

铁岭选矿药剂有限公司

2010年6月

《丁钠黑药》行业标准编制说明

一、任务来源

根据中国有色金属工业协会，中色协综字[2010]015号，《关于下达2009年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》（国标委综合[2009]93号）和工业和信息化部（工信厅科[2009]260号）文件精神，由铁岭选矿药剂有限公司承担《丁钠黑药》行业标准的修订工作，完成时间2010年。

二、编制原则

中国不仅是选矿药剂产品的生产大国，同时也是选矿药剂产品的贸易大国。随着科技进步和市场的供需情况及其发展需要，为了规范选矿药剂产品的生产、贮存和运输，促进社会和经济的可持续发展，修订本标准，本标准的修订主要遵循以下原则：

1、符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规、政策和标准；

2、标准修订工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1-2009的要求进行，并符合《国家标准编写模板》的电子文本要求；

3、为适应推荐性标准体系，标准修订过程中注重市场属性，强调供需方的协调一致，把生产产品标准与销售、贸易紧密结合，提高了标准的市场适应性；

4、随着设备的更新、生产工艺的改进及节能减排、减污增效，生产技术和产品质量指标都有一定程度的提高，虽然本次修订没有上调技术指标，但根据国内外用户的需求，可以满足用户更高的产品技术指标及包装的需求。

三、编制的背景及意义

《丁钠黑药》YS/T 280—1994标准是在1993年标准清理整顿时，将原标准《丁钠黑药》GB 8637—88重新编号后发布的，其技术内容和标准文本均未改动。原标准自1988年公布实施以来，对国内生产企业起到了规范性作用，推动了我国选矿药剂产品行业的发展。但随着选矿药剂产品需求的国际市场化，且原标准的制（修）订工作不符合国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1—2009及《国家标准编写模板》的电子文本要求，原标准已不能完全适应市场需求，因此需要进行修订此标准。

四、主要工作进程

铁岭选矿药剂有限公司接到《丁钠黑药》行业标准修订任务后，成立了标准编制工作小组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，并确定了制定原则。

为了做好本标准的修订工作，编制小组通过相关标准、资料查询、市场调研、用户需求资料、国内企业应用等方式了解了丁钠黑药产品的生产状况、用户使用情况、技术指标及应用发展趋势。于2010年6月初形成标准初稿，并组织生产、质检、企管、技术、研究、供应、销售等部门人员，对初稿进行了讨论和分析并征求北京矿冶研究总院、湖南明珠选矿药剂有限责任公司、丹东鑫扬化工公司等同行业企业和用户意见，对本标准进行了认真的修改和完善。于2010年6月末形成了行业标准《丁钠黑药》YS/T 280—201×征求意见稿，送报全国有色金属标准化技术委员会并挂在中国有色金属标准质量信息网上征求意见。

五、本标准修订内容

根据目前生产水平状况及市场需求，用户使用的需要，对原标准内容进行了修订如下：

1、本标准按照国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1—2009及《国家标准编写模板》的电子文本要求，进行了编辑性修订。

2、本标准根据市场及出口产品的要求，新增加了塑料桶及出口产品包装的规定，出口产品采用200L闭口塑料桶或采用IBC方桶，塑料桶应符合GB/T 13508和SN/T 0271的规定，并附有中华人民共和国出入境检验检疫出入境货物包装性能检验结果单和中华人民共和国出入境检验检疫出境危险货物运输包装使用鉴定结果单；IBC方箱应符合GB/T 19161的规定，并附有中国船级社产品检验证书。

3、附录A检验部分补充件因已经执行多年未发生异议，本次修订为规范性附录。

4、增加并完善附录A中化学试剂的具体配制及标定方法，更加规范了化验分析方法。

六、标准水平

国内外未查到相关标准，本标准达到国际先进标准。

七、标准属性

本标准为推荐性行业标准。