中华人民共和国国家标准

GB XXXX《锗单位产品能源消耗限额》

编 制 说 明

（预审稿）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2010年11月18日

《锗单位产品能源消耗限额》

编制说明

（预审稿）

- 任务由来

按照国家发改委及有色金属工业协会的文件精神，在全国半导体设备与材料标准化技术委员会材料分会的统一领导下，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2008年4月向全国半导体设备与材料标准化技术委员会材料分会递交了《锗单位产品能源消耗限额》国家标准项目建议书，并同时起草了《锗单位产品能源消耗限额》的标准立项草案。2009年8月，根据中色协综字[2009]165号项目计划批文的批复，该标准的制订工作由云南临沧鑫圆锗业股份有限公司承担完成，同时参加起草的单位还有：南京中锗科技股份有限公司、驰宏锌锗股份有限公司、中金岭南韶关冶炼厂、北京国晶辉红外光学科技有限公司、内蒙通力锗业有限公司。

为了使《锗单位产品能源消耗限额》标准制订得科学、准确、合理，根据会议精神，全国半导体设备与材料标准化技术委员会材料分会秘书处组织了主起草单位的相关人员成立标准调研工作组于2010年7月16日-7月30日到主要的相关锗生产企业现场进行了为期15天的调研走访。同时向全国主要锗生产企业发送了《锗单位产品能耗调查统计表》，以收集各单位的能耗数据。在各单位回函提供的能耗数据、意见和收集到的其他各种能耗资料的基础上，形成了讨论稿，在2010年9月张家界召开的讨论会上，进行了讨论，与会代表对标准提出了建设性的修改意见，根据讨论会的修改意见，对标准进行了再次的修订，形成了此次预审稿。

- 关于制订《锗单位产品能源消耗限额》国家标准的意义

近年来，由于锗的需求大幅增加，价格不断上涨，我国锗生产企业发展很快，同时也出现了盲目建设，能耗过大等问题。根据国家有关法律法规和产业政策方向，制订《锗单位产品能源消耗限额》国家强制性标准，这对于加快锗产业的结构性调整，促进锗行业的又好又快，持续协调健康发展；对于环境保护，综合利用资源，降低能源消耗，减少污染物的排放量；对于规范和引导锗生产企业采用新技术，促进技术创新，提高劳动生产力；对于制止盲目投资和低水平重复建设等方面显得尤为重要。

- 标准制订的原则及依据

本标准规定了锗单位产品生产的能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、计算原则、计算方法及计算范围。本标准适用于以含锗褐煤、铅锌冶炼中回收的锗等为原料的锗生产企业产品能耗的计算和考核评定，以及新建项目的能耗控制。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部、中国有色金属工业协会提出。起草小组结合当前国内锗生产企业的实际情况和发展趋势，将锗生产企业产品能耗分为三个等级，即：

分别为限定级标准（节能降耗级标准）、目标级标准（行业先进工艺标准）、新建准入级标准（准入级）。本标准以国家标准GB/T2589《综合能耗计算通则》等为依据，以及行业能耗先进水平情况进行编制的。

- 主要技术内容说明

本标准分为强制性条款和推荐性条款，其中第4.1条和4.2条是强制性条款，其余是推荐性条款。

本标准将以含锗褐煤为原料，经火法富集得到锗精矿，或者以铅锌矿生产中回收产出的锗精矿为原料，再将锗精矿经氯化蒸馏-精馏（萃取）-水解法生产高纯二氧化锗，高纯二氧化锗经氢还原，再区熔而得到区熔锗锭的生产工艺过程分为7个工序，分别为：锗矿开采工序、火法富集锗工序、丹宁（或栲胶）沉锗富集或预处理工序、氯化蒸馏工序、精馏水解工序、还原工序和区熔工序，分别对于锗矿、锗精矿（粗二氧化锗）、粗四氯化锗、高纯二氧化锗、还原锗、区熔锗。

1、企业实际消耗的各种能源

本标准采用国家标准GB/T 2589《综合能耗计算通则》第4.2、4.3、4.4条进行能耗计算。

2、能源实物量的计量要求采用国家标准GB/T2589一1990《综合能耗计算通则》第6.2条。

3、各种能源的计量单位

所列能源品种的后面标了其单位符号和单位名称。

4、各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量的方法

与《综合能耗计算通则》第7条基本一致。

5、单位产品能耗的产品产量的规定

所有产量，按企业计划统计部门正式上报的数据为准。

6、能耗限额指标的确定

7、现有锗生产企业单位产品能耗限额限定值指标的确定

以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、南京中锗科技股份有限公司、驰宏锌锗、韶关冶炼厂、内蒙通力锗业、北京国晶辉等6家单位的2007-2009年的锗生产各产品的工艺单位能源消耗、各工序的辅助能源消耗综合计算得到的工艺综合能源消耗的平均值为指标，主要的锗生产单位的产品耗能情况见表1-3；

主要锗生产企业单位产品能耗汇总表

| 产品 单位 | 锗精矿 | 粗四氯化锗 | 高纯二氧化锗 | 还原锗 | 区熔锗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锗业 | 53.07 | 61.65 | 62.96 | 71.22 | 97.90 |
| 南京中锗 | 36.91 | 47.25 | 48.57 | 56.01 | 65.47 |
| 驰宏锌锗 | — | 34.37 | 73.06 | 123.0 | 191.17 |
| 中金韶冶 |  |  | 62.5 |  |  |
| 通力锗业 | 66.7 | 71.5 | 79.6 |  |  |
| 国晶辉 |  |  |  |  |  |
| 综合平均 | 52.22 | 53.69 | 65.34 | 83.41 | 118.18 |

- 新建锗生产企业单位产品能耗限额准入值指标的确定

以限定指标为基础，根据各产品的工艺技术条件，并在此基础上提高了10%左右。

- 关于锗生产企业单位产品能耗限额先进值指标的确定

根据各产品较先进的生产工艺技术指标，在准入值指标的基础上，再提高了10%左右。

- 关于附录

附录A.1  常用能源品种参考折标煤系数

考虑所有折标煤能耗指标建立在现行折标煤系数上，故增加此附录。附录 A.1资料的折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。

附录A.2  常用能源品种参考折标煤系数

本资料来源于GB/T2589--1990 《综合能耗计算通则》中的附录A。附录A.2 资料的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。

- 关于《锗单位产品能源消耗限额》国内标准执行情况

目前国内还没有统一的《锗单位产品能源消耗限额》国家或行业标准，各生产厂家根据各自的实际情况来组织生产，对锗单位产品的能源消耗问题未进行统计分析和过多的考虑。

- 关于《锗单位产品能源消耗限额》的国外标准执行情况

经检索，目前国外还没有《锗单位产品能源消耗限额》国际通用标准或通行的做法。

- 与现行法规、标准的关系

本标准不违反国家现行的有关法律、法规的规定，本标准施行以后，可作为《锗单位产品能源消耗限额》的国家强制性标准实施。

- 标准征求意见的处理经过和依据

已于2010年7月向国内15家从褐煤矿、铅锌矿等不同的锗原料中来提取锗的生产厂家、与锗有关的科研院所及锗的使用单位寄发征求意见稿，征求意见的情况及处理情况详见《锗单位产品能源消耗限额》意见处理汇总表。

- 实施标准的要求和措施的建议

本标准是锗单位产品的能源消耗限额的国家标准，该方法未涉及专利等知识产权方面的问题，建议可作为强制性的国家标准实施。

标准起草小组

2010年11月18日

联系人：普世坤 电话：13988345130\13529259951

传真：0883-2151154   E-mail: psk6512@163.com

单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

地址：云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号

邮编：677000

| 表 1 2007-2009年鑫圆锗业各工序（艺）能源消耗单耗统计表 |
| --- |
| 序号 | 工序（工艺） | 产 品 | 电耗（kw.h/kg.Ge） | 折标煤单耗，kgce/kg.Ge | 电耗（kw.h/t.矿) | 折标煤单耗，kgce/kg.Ge |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 平均 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 平均 |  |
| 1 | 锗矿开采工序 | 锗矿 | 178.60 | 163.45 | 151.20 | 164.42 | 20.21 | 87.60 | 76.70 | 72.40 | 78.90 | 9.70 |
| 2 | 火法富集工序 | 锗精矿 | 159.30 | 148.76 | 132.10 | 146.72 | 18.03 | 58.30 | 52.20 | 50.50 | 53.67 | 6.60 |
| 3 | 丹宁（或栲胶）沉锗富集工序 | 锗精矿 | 263.40 | 233.61 | 256.70 | 251.24 | 30.88 | 1567.00 | 1348.30 | 1301.40 | 1405.57 | 172.74 |
| 4 | 氯化蒸馏工序(电耗） | 粗四氯化锗 | 3.24 | 2.86 | 2.02 | 2.71 | 8.56* | 85.30 | 81.43 | 73.20 | 79.98 | 9.83 |
|  | 氯化蒸馏工序(煤耗） |  | 6.24 | 5.63 | 5.40 | 5.76 |  | - | - | - | - | - |
| 5 | 氧化工序 | 高纯二氧化锗 | 12.14 | 10.33 | 8.35 | 10.27 | 1.26 | - | - | - | - | 1.26 |
| 6 | 还原工序 | 还原锗 | 86.34 | 62.23 | 51.25 | 66.61 | 8.19 | - | - | - | - | 8.19 |
| 7 | 区熔工序 | 区熔锗 | 98.24 | 80.53 | 54.25 | 77.67 | 9.55 | - | - | - | - | 9.55 |
| 8 | 锗生产工艺能耗 | 区熔锗锭 | 823.56 | 721.87 | 675.17 | 740.20 | 90.97 | - | - | - | - | 217.86 |
| 9 | 红外锗单晶生产工序 | 红外锗单晶 | 134.72 | 118.46 | 101.30 | 118.16 | 14.52 | - | - | - | - | - |
| 注：8.56*为氯化锗蒸馏工序的煤耗及煤的发热值折标再加电耗计算构成。 |

| 表 2 2007-2009年鑫圆锗业各工序（工艺）辅助能源消耗单耗统计表 |
| --- |
| 序号 | 工序（工艺） | 产 品 | 电耗（kw.h/kg.Ge） | 折标煤单耗，kgce/kg.Ge | 电耗（kw.h/t.矿) | 折标煤单耗，kgce/kg.Ge |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 平均 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 平均 |  |
| 1 | 锗矿开采工序 | 锗矿 | 8.10 | 6.45 | 5.22 | 6.59 | 0.81 | 4.10 | 3.90 | 2.70 | 3.57 | 0.44 |
| 2 | 火法富集工序 | 锗精矿 | 9.10 | 8.60 | 7.20 | 8.30 | 1.02 | 3.20 | 4.30 | 3.70 | 3.73 | 0.46 |
| 3 | 丹宁（或栲胶）沉锗富集工序 | 锗精矿 | 63.40 | 56.32 | 61.00 | 60.24 | 7.40 | 331.30 | 308.20 | 290.40 | 309.97 | 38.09 |
| 4 | 氯化蒸馏工序 | 粗四氯化锗 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.02 | 3.10 | 2.56 | 2.20 | 2.62 | 0.32 |
| 5 | 氧化工序 | 高纯二氧化锗 | 0.33 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 |
| 6 | 还原工序 | 还原锗 | 0.74 | 0.63 | 0.55 | 0.64 | 0.08 | - | - | - | - | 0.08 |
| 7 | 区熔工序 | 区熔锗 | 0.74 | 0.63 | 0.55 | 0.64 | 0.08 | - | - | - | - | 0.08 |
| 8 | 锗生产工艺能耗 | 区熔锗锭 | 82.55 | 73.31 | 75.08 | 76.98 | 9.46 | - | - | - | - | 39.52 |
| 9 | 红外锗单晶生产工序 | 红外锗单晶 | 4.90 | 7.40 | 6.30 | 6.20 | 0.76 | - | - | - | - | - |

| 表 3 2007-2009年鑫圆锗业各工序（艺）综合能源消耗单耗统计表 |
| --- |
| 序号 | 工序（工艺） | 产 品 | 电耗（kw.h/kg.Ge） | 折标煤单耗，kgce/kg.Ge | 电耗（kw.h/t.矿) | 折标煤单耗，kgce/kg.Ge |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 平均 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 平均 |  |
| 1 | 锗矿开采工序 | 锗矿 | 186.70 | 169.90 | 156.42 | 171.01 | 21.02 | 91.70 | 80.60 | 75.10 | 82.47 | 10.14 |
| 2 | 火法富集工序 | 锗精矿 | 168.40 | 157.36 | 139.30 | 155.02 | 19.05 | 61.50 | 56.50 | 54.20 | 57.40 | 7.05 |
| 3 | 丹宁（或栲胶）沉锗富集工序 | 锗精矿 | 326.80 | 289.93 | 317.70 | 311.48 | 38.28 | 1898.30 | 1656.50 | 1591.80 | 1715.53 | 210.84 |
| 4 | 氯化蒸馏工序 | 粗四氯化锗 | 3.38 | 3.12 | 2.23 | 2.91 | 8.58 | 88.40 | 83.99 | 75.40 | 82.60 | 10.15 |
| 5 | 氧化工序 | 高纯二氧化锗 | 12.47 | 10.75 | 8.70 | 10.64 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| 6 | 还原工序 | 还原锗 | 87.08 | 62.86 | 51.80 | 67.25 | 8.26 | - | - | - | - | 8.26 |
| 7 | 区熔工序 | 区熔锗 | 98.98 | 81.16 | 54.80 | 78.31 | 9.62 | - | - | - | - | 9.62 |
| 8 | 锗生产工艺能耗 | 区熔锗锭 | 883.81 | 775.08 | 730.95 | 796.61 | 97.90 | - | - | - | - | 257.38 |
| 9 | 红外锗单晶生产工序 | 红外锗单晶 | 139.62 | 125.86 | 107.60 | 124.36 | 15.28 | - | - | - | - | - |

标准征求意见汇总及处理表

标准项目名称：锗单位产品能源消耗限额    承办人：普世坤    共 2页   第 1 页

标准项目负责起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司     电  话：13988345130      2010年11月16日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出人 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | 建议按各工序产品的总能耗来设定。 | 韶关冶炼厂 | 采纳 |  |
| 2 | 4.1 | 采用韶冶的能耗数据并作为制定指标的参考 | 韶关冶炼厂 | 采纳 |  |
| 3 | 4.1 | 采用韶通力的能耗数据并作为制定指标的参考 | 内蒙通力 | 采纳 |  |
| 4 | 4.1 | 采用南锗的能耗数据并作为制定指标的参考 | 南京中锗科技有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 4.1 | 采用驰宏锌锗的能耗数据并作为制定指标的参考 | 驰宏锌锗股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 4.1 | 采用北京国晶辉的能耗数据并作为制定指标的参考 | 北京国晶辉红外光学科技有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6.2 | 条款中的计算公式是以企业各个产品的平均能耗作为评价企业能耗水平的标准，这样某些高能耗的产品就会被低能耗的产品掩盖，能否分别评价？ | 北京通美晶体技术有限公司 | 采纳 |  |

标准征求意见汇总及处理表

标准项目名称：锗单位产品能源消耗限额    承办人：普世坤    共 2页   第 2页

标准项目负责起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司     电  话：13988345130    2010年11月16日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出人 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6.1 | 补充正文中的表4 | 北京通美晶体技术 有限公司 | 采纳 |  |
| 9 |  | 增加能耗水平考核章节 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 10 | 6.2 | 增加节能管理措施章节 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 11 | 3 | 术语统一 | 讨论会 | 采纳 |  |

征求意见单位：

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 7个；

（4）没有回函的单位数： 4个。