前    言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）归口。

本标准起草单位：江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、宁波晶元太阳能有限公司、

西安隆基硅材料股份有限公司

本标准主要起草人：万跃鹏 唐骏 张群社 游达 金虹 段育红

太阳能级铸造多晶硅块

范围

本标准规定了太阳能级铸造多晶硅块的产品分类、技术要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于利用铸造技术制备多晶硅片的多晶硅块。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明年代的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550           非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551           硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1553           硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

GB/T 1557           硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558           硅中代位碳原子含量 红外吸收测量方法

GB/T 4061           硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

GB/T 6616           半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法

GB/T 14264          半导体材料术语

GB/T 24582          酸浸取 电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质

SEMI MF1535        微波反射无接触光电导衰退测量硅片载流子复合寿命测试方法

术语定义、符号及缩略语

GB/T 14264 确立的术语和定义适用于本标准。

分类

产品按外形尺寸（长×宽）分为125mm×125mm和156mm×156mm，且有效高度应≥10cm,或由供需双方协商。

要求

外观要求

太阳能级铸造多晶硅块外观在有效高度内要求无目视可见裂纹、崩边、崩块、缺口；

性能

太阳能级铸造多晶硅块性能要求具体见表1，在表1中未列出的规格要求由供需双方协商；

表1 太阳能铸造多晶硅块性能要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 电阻率，Ω·cm | 0.5∽3.0 |
| 导电类型 | P型 |
| 少数载流子寿命（有效寿命），μs | ≥1 |
| 氧浓度，atoms/cm3 | ≤1×1018 |
| 碳浓度，atoms/cm3 | ≤5×1017 |
| 基体金属杂质浓度，ppmw | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤2 |
| 硼浓度，ppmw | ≤0.4 |

表面质量、外形尺寸及允许偏差

5.3.1 太阳能级铸造多晶硅块红外探伤检测结果不可出现阴影；每块多晶硅块需测量四个侧面，阴影的尺寸不大于5mm；

5.3.2 太阳能级铸造多晶硅块侧面粗糙度Ra≤0.2μm；

5.3.3 太阳能级铸造多晶硅块相邻两面的垂直度为90°，垂直度的角度偏差为±0.25°。如图1所示；

5.3.4 太阳能级铸造多晶硅块倒角尺寸为1.5±0.5mm，倒角角度为45°±10°，如图1所示；

5.3.5 太阳能级铸造多晶硅块外形尺寸偏差为±0.5mm。

图1  多晶硅块垂直度、倒角尺寸和倒角角度的定义

试验方法

太阳能级铸造多晶硅块的外观检验用目测检查；

太阳能级铸造多晶硅块电阻率检验按GB/T 1551或GB/T 6616进行；

太阳能级铸造多晶硅块导电类型检验按GB/T 1550进行；

太阳能级铸造多晶硅块少数载流子寿命检验按SEMI MF 1535 或GB/T 1553进行；

太阳能级铸造多晶硅块的氧含量检验按GB/T 1557进行；

太阳能级铸造多晶硅块的碳含量检验按GB/T 1558进行；

太阳能级铸造多晶硅块红外探伤检测方法：将太阳能级铸造多晶硅块置于400~3000nm~红外光源下，通过摄像机观察成像效果。

6.8  太阳能级铸造多晶硅块的基体金属杂质的检测方法：选取太阳能级铸造多晶硅块中代表区域不少于5g的样品，将其溶于制备的酸溶液中，利用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测量其金属杂质的含量，其具体操作方法可参考GB/T 24582。

6.9 太阳能级铸造多晶硅块侧面粗糙度用表面粗糙度测试仪测得，测试点在所试表面随机获得。测试要求测量硅块的相邻两侧面，两端面不用测量。

6.10 太阳能级铸造多晶硅块外形尺寸检验用游标卡尺或相应精度的量具进行。

6.11 太阳能级铸造多晶硅块相邻两边的垂直度检验用万能角尺或相应精度的量具进行。

检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

多晶硅块以批的形式提交验收，每批应由相同规格、相同导电类型的多晶硅块组成。

  - 检验项目

每块多晶硅块应进行红外探伤、外形尺寸及硅块外观的检验，每批多晶硅块应进行导电类型、电阻率、少数载流子寿命等项目的检验。

  - 抽样

每批产品随机抽取20%的试样做导电类型、电阻率、少数载流子寿命检验，如要求按照其它方案进行，由供需双方商定。

  - 检验结果的判定

    - 红外探伤、外形尺寸及硅块外观检验若有1项不合格，则该块多晶硅块为不合格。除去不合格的多晶硅块后，余下的多晶硅块参加抽样检验其他项目。

    - 除红外探伤、外形尺寸及硅块外观之外，其余项目检验：抽取3个或3个试样以下，有1个或2个试样不合格，则取双倍试样进行重复试验，重复试验仍有不合格，则判该批产品不合格；抽取4个试样时，有2个或2个以上试样不合格，取双倍试样进行重复试验，重复试验仍有不合格，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

  - 包装、标志

    - 多晶硅块使用防震材料包装，然后将经过包装的多晶硅块装入包装箱内，并装满填充物，防止多晶硅块松动，特殊包装由供需双方协商；。

    - 包装箱外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称及规格；

- 产品件数及重量（毛重/净重）；

- 供方名称。

  - 运输、贮存

    - 产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

    - 产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

  - 质量证明书

每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格；

- 产品批号；

- 产品净重及多晶块数；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 规格；

  - 重量；

  - 其他；

  - 本标准编号。

# Text boxes

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

中华人员共和国国家质量监督检验检疫总局

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

太阳能级铸造多晶硅块

Solar-grade casting multi-crystalline brick

（送审稿）

GB/T XX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS

发布