二氧化铂

编制说明

（讨论稿）

二零一零年四月

二氧化铂

编制说明

- 工作简况

2010年1月中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协综字[]2010    015号文下达该标准的制定任务，项目起止时间为2010年01月～2010年12月，行业标准计划号为2009-2052T-YS技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：沈善问、邱红莲、潘再富、刘俊、殷涛、李昆、左川、周伟。

2  编制原则

二氧化铂主要用于电子工业中低阻值范围的电阻,电位器等元件配料用原料和电子工业厚膜线路材料, 医药中间体, 芳香烃醛脱羰作用,是烯烃及羰基的高活性加氢催化剂。也被叫做亚当斯催化剂。二氧化铂分子式为：PtO2·nH2O，在使用时，通常都被还原成铂黑而起作用。到目前为止，国内尚无统一的标准，制订二氧化铂行业标准是非常必要的。本标准制定的各项指标先进、合理，满足用户要求，通过本标准的实施，将进一步提二氧化铂的质量，提高该产品的竞争力，无疑具有重要的经济效益和社会效益。

本标准编写完全符合《标准化工作导则》的编写要求。标准具有实用性、可操作性；标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰，能够满足常规产品二氧化铂的生产和供货需要。

- 标准主要内容的确定依据

  - 1 金属含量

PtO2的分子量为227.08，亚当斯催化剂通常形式为PtO2·nH2O,存在形态PtO2·1H2O、PtO2·2H2O、PtO2·3H2O，根据结晶水不同。铂含量也不同，不同批次产品中铂含量的测定结果为：74.84%，74.98%，74.48%，75.8%， 75.15%，76.7%。因此制定标准时，把铂的含量定为70%~80%。

- 2杂质元素质量分数

根据用户要求及生产情况确定杂质元素的最高允许量。

4  国内外同类标准水平的对比分析

通过文献检索表明，未发现国外有公开的标准。

5  与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

6  标准实施的建议

建议该标准为推荐性标准行业。

7  参考资料清单

GB/T 15072.3 贵金属合金化学分析方法  金、铂、钯合金中铂量的测定  高锰酸钾电流滴定法

YS/T 361 纯铂中杂质元素的发射光谱分析

《贵金属元素化学与应用》  赖耿阳    复汉出版社

《铂族金属性质冶金材料应用》 谭庆麟 阙振寰    冶金工业出版社

《Catalytic Hydrogenatiion over Platinum Metals》  PAUL N. RYLANDER  Resarch and Development Division Engelhard Industries,Inc. Newark,New Jersey,ACADEMIC PRESS INC.(LONDON) LTD.