原铝生产用炭素材料

煤沥青 — 不溶于甲苯物含量的测定

编制说明（送审稿）

索通发展有限公司

二○一○年三月

一、任务来源与组织落实

根据国家标准委《2009年第一批国家标准制修订计划》（国标委综合[2009]59号）的安排，索通发展有限公司承担了编号为20091103-T-610的国家标准《原铝生产用炭素材料—电极用沥青 — 不溶于甲苯物含量的测定》的起草任务。为此，索通发展有限公司专门成立了由专业知识和外语基础扎实的技术人员组成的标准起草小组。

索通发展有限公司已形成45万吨电解铝用炭素预焙阳极产能，并计划在2011年建成4万吨电解铝用阴极的产能。公司生产的“索通牌”电解铝用碳素预焙阳极产品获得了2007年度国家“有色金属产品实物质量认定金杯奖”。2008年12月，经山东省人民政府批准的“山东省铝用炭素工程技术研究中心” 正式在公司炭素技术研究中心挂牌成立，是目前山东省内最大的电解铝用炭素产品检测中心，拥有固定资产近5000万元、建筑总面积达400多平方米，由炭素预焙阳极分析室、石油焦分析室、煤沥青分析室、天平室、样品室和资料室等六部分组成，也是目前国内铝用炭素行业炭素预焙阳极分析项目最为齐全的实验室之一。

起草工作历经“征求意见”和“预审”两个主要阶段，最终形成了本送审稿。需要特别说明的是，在“征求意见”阶段，根据同行专家的意见，将标准名称中的“电极用沥青”字样按国内使用习惯改为“煤沥青”。

本标准的起草遵循了GB/T 1.1-2009给出的规则。

二、标准编制的背景

电解铝用阳极生产中，广泛使用煤沥青作为粘接剂。煤沥青的性能主要取决于其化学成分及物理结构。现代电解生产越来越要求阳极具有较高的品质，以获取更高的经济效益和技术效率。沥青的质量很大程度上影响着铝用阳极的质量。

较多的研究已表明，在铝电解长使用优质阳极比使用质量差的阳极，具有更高的经济性，同时可以获得更好的技术效率。使用优质阳极可以延长阳极使用时间，减少热冲击形成裂纹率，减少阳极氧化掉渣，减少在电解使用中的掉块，因而可以减少换极和捞渣等操作对电解槽的扰动，有利于稳定电解工况，延长电解槽的使用寿命。使用优质阳极还可以提高电流密度，强化电流可以提高原铝产能，使企业获得更为显著的经济效益。

甲苯不溶物（BI）虽然粘结性不好，对炭粉没有浸润作用，但在加热后有可塑性，焙烧中参与生成焦炭网格。它在焙烧时与沥青其他组分一起焦化，焦化值高，对升温速率不敏感，对骨料焦结起重要作用。最重要的功能是提高糊料的强度，提高炭阳极强度。沥青中甲苯不溶物含量过低是不合适的，但含量太高，将降低沥青粘合性，并使沥青在焙烧时体积胀大，阳极易开裂。

国际上对此十分关注：

1、ISO于1980年制定了：ISO6376：1980 铝生产用炭素材料 — 电极用沥青 — 不溶于甲苯物含量的测定 Carbonaceous materials used in the production of aluminium - Pitch for electrodes - Determination of toluene-insoluble material。

2、法国于1986年制定了标准： NF T20-168-1986 铝生产用炭素材料 电极用沥青 甲苯不溶物质总含量测定 Carbonaceous materials for the production of aluminium - Pitch for electrodes – Determination of content of toluene - insoluble material。

三、编制过程

铝生产用炭素材料  煤沥青  不溶于甲苯物含量的测定，过去既没有国家标准分析方法，也没有有色金属行业标准，为了更好地与国际接轨，制定本方法时等同采用了ISO 6376: 1980标准，将其前言、规范性引用文件删除，其他内容基本相同。

根据《有色金属化学分析方法标准编制的有关规定》，起草小组进行了以下初步工作：

1、方法原理：经持续沸腾规定的时间后，测试沥青试样中不溶于甲苯物质的重量。

2、方法准确度的初步尝试。

按ISO 5725 的有关部分或GB/T 6379-86《测试方法的精密度通过实验室间试验确定标准测试方法重复性和再现性》和GB/T 11792-89《测试方法的精密度在重复性和再现性条件下的测试结果可接受性的检查和最终测试结果的确定》的规定尽可能安排本次试验。

重复性

由六位合格的操作员分别在公司的实验室进行本次试验，由同一操作员，采用同一设备，在同一实验室，使用相同的方法，同一试验材料，获得的两次独立测试结果的测定值。从结果可以看到：

重复性满足标准规定：r = 0.5%。

再现性

由六位合格的操作员在公司的实验室参加了本次试验，由不同操作员，采用不同设备，在同一实验室，使用相同方法，同一试验材料，获得两次独立测试结果的测定值。从结果可以看到：

再现性满足标准规定：R = 1%。

以上结果与本方法相似，建议颁布本方法为国家标准。