《镉棒》征求意见稿编制说明

一、任务来源及计划要求

根据中国有色金属工业协会文件《关于下达2009年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》（中色协综字[2009]165号）的要求，由中铝沈阳有色金属加工有限公司负责行业标准YS/T 247-1994《镉棒》的主修订起草工作，该标准由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划要求2010年完成修订任务，标准计划编号2009-0170T-YS。

二 、编制过程

自2009年标准计划下达后，我们即着手收集、查阅有关镉棒的技术资料，并走访了一部分生产企业和用户，结合我国的实际生产现状和用户的需要，按照GB／T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求对标准进行修订，通过多次讨论，广泛征求各方意见之后，形成了标准征求意见稿及编制说明。

三、主要技术内容的说明

本次《镉棒》标准的修订，由于没有相对应的国际先进标准可循，只是在原行业标准YS/T 247-1994《镉棒》标准的基础上进行的整理、扩充和修订。主要修订的技术内容如下：

1、牌号

对棒材的牌号根据现行有效的标准进行了修订。

根据行业标准YS/T　72-2005《镉锭》对镉牌号所做的规定，将镉的牌号由原标准中的Cd1、Cd2、Cd3修订为Cd99.995、Cd99.99、Cd99.95，并对棒材化学成份重新做了规定。

表1　　　　　棒材化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）% |
| --- | --- |
|  | Cd 最小值 | 杂质，不大于 |
|  |  | Pb | Zn | Fe | Cu | Ti | Ni | As | Sb | Sn | Ag | 总和 |
| Cd99.995 | 99.995 | 0.002 | 0.001 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0050 |
| Cd99.99 | 99.99 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.002 | --- | 0.010 |
| Cd99.95 | 99.95 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | --- | --- | ---- | ---- | --- | 0.050 |

2、规格范围

棒材最大直径由原标准的70mm扩展至100mm， 棒材的最小直径由原标准的14 mm扩展到8mm，长度限制为500 mm以上。

3、允许偏差

由于规格的扩展，我们对棒材的允许偏差重新做了规定，本标准与原行业标准允许偏差对比见下表2。

① 棒材的直径及其允许偏差

棒材的直径及其允许偏差新旧行业标准对比

| 直径（mm） | 状态 | YS/T 247-1994 | 本 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 允 许 偏 差 |
| ≥8～12 | 拉制 | ------ | -0.12 |
| ≥12～18 |  | -0.24 | -0.18 |
| ≥18～30 |  | -0.28 | -0.28 |
| ≥30～40 |  | -0.34 | -0.34 |
| ≥40～50 | 挤制 | ±0.50 | ±0.50 |
| ≥50～70 |  | ±0.60 | ±0.60 |
| ≥70～90 |  | ------ | ±0.85 |
| ≥90～100 |  | ------ | ±1.10 |

②长度允许偏差：长度允许偏差维持原标准水平不变。

4、状态：由于镉在常温下即能发生再结晶，故无软硬之分，本标准维持原标准拉制和挤制两种状态。

5、增加了对棒材圆度的规定，增加了对棒材订货单（或合同）的内容的规定。

中铝沈阳有色金属加工有限公司　　标准编写组

2010年3月