《还原镍粉》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、任务简介

1. 任务来源

根据工信厅科[2011]75号文件的任务安排，行业标准《还原镍粉》的制定由深圳市格林美高新技术股份有限公司承担。

2. 编制背景

还原镍粉的使用范围广泛，在粉末冶金材料制造中，还原镍粉可用于结构材料中的合金结构钢、摩擦材料中的镍基摩擦材料、多孔材料类中镍及镍合金材料，以及含镍磁性材料。还原镍粉由于其高温润湿、耐磨、耐蚀作用，占制品配方总量的2％-10％。还原镍粉还用于建筑业中的金刚石薄壁钻头、切割片，石油天然气等矿用金刚石钻头、硬质合金钻头的胎体粘接材料；金属材料加工、汽车、摩托车机械打磨加工等用的工具大多采用金刚石磨料磨具，其胎体材料也大都采用还原镍粉。

二、编制原则

本标准编制原则：为指导和规范还原镍粉的生产和贸易，促进还原镍粉的发展利用，针对当前国内还原镍粉的生产情况，规定还原镍粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。本标准坚持以生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则。

三、编制及调研过程简介

2011年5月，深圳市格林美高新技术股份有限公司接到《还原镍粉》的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”，确定了制定原则。编制小组收集、整理、对比分析了相关企业的专业技术资料，结合当前国内还原镍粉的生产工艺、技术水平和用户的需求，形成了标准的征求意见稿。

四、主要技术内容

1、产品分类

还原镍粉按化学成分和费氏粒度分为FNiH-1a、FNiH-1b、FNiH-1c、FNiH-2a、FNiH-2b、FNiH-2c、FNiH-3a、FNiH-3b 、FNiH-3c九个牌号。

F——表示产品的交货状态为粉末状态；Ni——表示产品的主要成分为镍；H——表示产品是通过还原方法生产的；1,2,3——表示产品的粒度等级；a,b,c——表示产品的化学成分等级。

2、主要技术指标确定依据

本标准规定的需测元素为Ni、C、O、Co、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Li、Cr、Si、S这些元素涵盖了国内大部份企业标准所涵盖的化学成分种类。

C元素含量的确定：游离碳的存在会破坏合金集体的连续性，起到一定的割裂作用，对硬质合金的强度、韧性和耐磨性能产生不利的影响。因此，应对还原镍粉的碳含量严格控制。在粉末冶金过程中，由于增塑剂的添加，在制备过程会引入更多的杂质元素，所以在原料中，碳含量需要严格控制，控制在0.02%~0.05%。

O含量的确定：O含量的高低受粉末粒度的制约。粉末粒度越小，比表面积越大，含氧量就越高。根据目前生产厂家的技术条件，一般镍粉的费氏粒度为1-5um。而费氏粒度为1-5um的钴粉，其氧含量一般在0.5%以下；但是，在还原镍粉的制备工艺中，物料会在球磨过程发生氧化使得还原镍粉的氧含量比原生料高很多，而氧含量对镍粉的烧结不利，其含量应越小越好。目前，生产厂家的技术条件能将再生混合料的O含量控制在0.5%之内。因此，编制组将还原镍粉的O含量范围定为≤0.5%。

其他杂质含量的确定： 包括Co、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Li、Cr、Si、S杂质元素的确定。Co、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Li、Cr、Si、S杂质元素为原矿制备镍粉中所包含的杂质元素，通常以伴生矿和杂质的形式存在，在生产过程中去除，但有残留。根据等级的不同，杂质要求量不同。总体要求a级杂质总和不超过0.1%，b、c级杂质总和不超过0.3%。

费氏粒度：粉末粒度的不同，可使其理化特性发生很大变化，从而影响其产品的质量和性能；所以，应对还原镍粉进行粒度的检测。常用的粒度检测方法有费氏法和激光粒度分析法。费氏法用于检测粉末的平均粒度，其工艺简单、操作方便、价格低廉，工业上一般用费氏粒度作为参数来控制工艺过程和产品质量。粉末冶金用镍粉一般需求为1.50~4.00μm之间，根据还原镍粉的用途不同，需要的粒径范围也不同，编制组按照用于合金、粘结剂和添加剂的用途，将粒径分为3个等级。

松装密度：松装密度是粉末多种性能的综合体现，在生产中，为了保证产品密度的一致，一般要求粉末松装密度稳定。粉末的粒度分布会影响其松装密度，由于本标准对还原镍粉的粒度分布（激光粒度）放宽要求，故对其松装密度也放宽要求。密度范围从0.60 g/cm3~1.90 g/cm3分为三个等级。

五、标准水平

本标准达到国内先进水平，国内国外未查到相关标准，本标准的起草制定填补了该类标准的空白。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准首次制定，建议作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

无

十一、其他应予说明的事项

无

十二、预期效果

本标准规定了还原镍粉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等，有利于促进还原镍粉的回收再利用，有利于规范粉末冶金还原镍粉的生产，并有利于提高再生粉末合金产品的质量水平。

《还原镍粉》标准编制组

2011.9