铝中间合金化学分析方法

第2部分：锰含量的测定

高碘酸钾分光光度法

编 制 说 明

北京有色金属研究总院

2011年8月

编 制 说 明

1 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2009年标准制（修）定计划，2010年6月29日～7月2日于安徽省黄山市召开了《铝中间合金化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议纪要安排，由国家轻金属质量监督检验中心负责YS/T XXX.2-201X《铝中间合金化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法》由北京有色金属研究总院，东北轻合金有限责任公司，辽宁忠旺集团有限公司起草。

本部分主要起草人：刘冰心、李娜、童坚。

本部分主要验证人：李文志、张红霞、曹阳、孙明杰。

1.2 起草单位情况

国家有色金属及电子材料分析测试中心于1983年6月由原国家科委批准成立，是十四个国家级分析测试中心之一。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC17025），是国家有色金属及电子材料的权威检测机构，同时是国家分析测试标准的主要起草单位。

中心拥有先进的大型分析测试仪器四十台套，包括：一百万伏超高压电子显微镜（国内唯一）、高分辨电子显微镜、数字金相显微镜、X射线衍射仪、万能材料试验机、等离子质谱仪、等离子发射光谱仪、火花直读光谱仪、X射线荧光光谱仪、离子色谱仪、石墨炉原子吸收光谱仪、氢分析仪、氧氮测定仪、碳硫测定仪等等。

1.3 主要工作过程和工作内容

2010年7月全国轻金属标准化技术委员会在黄山召开了任务落实会，根据会上的讨论，形成征求意见稿，之后广泛征求相关单位意见，再根据各单位意见形成预审稿，于2011年7月九江召开审定会。

1.3.1 制定编审原则

⑴ 以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

⑵ 以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

⑶ 充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

⑷ 完全按照 GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准化工作导则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

1.3.2 编制过程

⑴ 申报单位计划。

⑵ 组建起草小组。

⑶ 先进行调研工作，向轻标委秘书处提交立项论证报告，送交年会讨论。

⑷ 形成草案稿。

⑸ 2010年6月全国轻金属标准化技术委员会在黄山召开了任务落实会，本单位接受下达起草YS/T XXX.2-201X《铝中间合金化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法》的任务；确定了标准编审原则；同时对草案稿进行讨论。

(6) 由草案稿形成了征求意见稿。

⑺ 通过广泛征求意见，归纳总结各条意见形成审定稿。

2 标准的主要内容

标准由八个部分组成：范围、方法提要、试剂、试样、分析步骤、分析结果的计算、精密度、质量控制与保证。

3 试验报告

根据目前铝锰中间合金中锰量w（Mn）	在9.0%~26.0%，杂质元素质量分数小于0.5%，见表1-铝中间合金成分表，本方法确定Mn的测定范围为5.0%～30.0%。

表1

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V | 其他 | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 12 | AlMn10 | 0.40 | 0.45 | 0.10 | 9.0～11.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 13 | AlMn20 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 19.0～21.0 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.15 | 余量 |
| 14 | AlMn25 | 0.20 | 0.25 | - | 24.0～26.0 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 |

试验用高碘酸钾做氧化剂，其反应式如下：

5IO4- + 2Mn2+ + 3H2O = 2HMnO4 + 5IO3- + 4H+

试样用硫酸溶解，生成硫酸锰，锰（Ⅱ）被高碘酸根氧化为锰（Ⅶ），高锰酸为紫红色，以分光光度法测定锰的含量。

3.1试验部分

3.1.1 试剂

高碘酸钾；纯铝（纯度≥99.99%）；硫酸（ρ1.84 g/L），优级纯；硫酸（1+1）；锰标准贮存溶液（1000μg/mL）；锰标准溶液（200μg/mL）。

3.1.2 分析方法

3.1.2.1 将试料置于200mL烧杯中，加入5 mL硫酸(ρ1.84 g/L)，低温加热至试料完全分解，冷却，按表2将溶液移入相应体积容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。分取5mL试液于200mL烧杯中，加入40mL硫酸(1+1)，0.5g高碘酸钾，补加水至约75mL，徐徐加热至溶液微沸，并保持微沸12min，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表2

| 锰的质量分数/% | 分取前试液总体积/g |
| --- | --- |
| 5.0～15.0 | 100 |
| ≥15.0～30.0 | 250 |

3.1.2.2 分别移取0，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL锰标准溶液（200μg/mL），于6个200mL烧杯中，加入40mL硫酸（1+1），0.5g高碘酸钾，补加水至约75mL，徐徐加热至溶液沸腾，并保持微沸12min，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.1.2.3 用1cm吸收皿，以水做参比，于525nm处进行光度测量。以锰量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

3.1.3 结果计算

锰含量以锰的质量分数计，数值以 % 表示，按公式（1）计算：

……………………………（1）

式中：

——工作曲线上查得的锰的质量，单位为微克（μg）；

V0——试液分取前的总体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）；

V1——试液的分取体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后2位。

3.2 结果与讨论

3.2.1 高锰酸吸收曲线

移取700μg锰于200mL烧杯中，加入40mL硫酸（1+1），0.5g高碘酸钾，补加水至约75mL，徐徐加热至溶液沸腾，并保持微沸12min，流水冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，进行光度测量。用1cm吸收皿，以水做参比，在400nm～约750nm进行波长扫描，得到高锰酸吸收曲线，如图1，最大吸收峰在525nm处。

图1. 高锰酸吸收曲线

3.2.2 显色溶液放置时间与吸光度的关系

进行显色时间的条件试验，结果如图2，高锰酸根稳定时间大于48h。

图2.  显色稳定性试验

3.2.3 高碘酸用量的影响

由图3可以看出高碘酸钾用量在0.2g～1g之间吸光度有一个稳定的平台，太少或太多均引起吸光度降低。显色溶液体积为100mL时选择高碘酸钾加入量为0.5g。

图3. 高碘酸钾用量试验

3.2.4 硫酸酸度的影响

移取700μg锰标准溶液于200mL烧杯中，加入XmL硫酸(1+1)，0.5g高碘酸钾，补加水至约75mL，徐徐加热至溶液沸腾，并保持微沸12min，流水冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，进行光度测量。由图4可以看出硫酸加入量在10mL以上时，吸光度可以获得一个稳定的平台，为操作方便，选择硫酸加入量为20mL。

图4 硫酸酸度的影响

3.2.5 煮沸时间的影响。

移取700μg锰标准溶液于200mL烧杯中，加入20mL硫酸(1+1)，0.5g高碘酸钾，补加水至约75mL，徐徐加热至溶液沸腾，并保持微沸Xmin，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，进行光度测量。由图5可以看出煮沸时间小于8min时，锰（II）没有完全氧化到（VII）,煮沸时间太长（大于15min），会引起高锰酸根的分解，因而吸光度下降，本试验选择煮沸时间为12min。

图5. 煮沸时间的影响

3.2.6 铝基体的影响

分别移取两个系列的0，0.40mL，0.80mL，1.20mL，1.60 mL，2.00mL锰标准贮存溶液（1000μg/mL），于12个200mL烧杯中，并于其中一个系列的6个烧杯中分别加入0.1g纯铝（纯度≥99.99%），所有烧杯都依次加入40mL硫酸(1+1)，0.5g高碘酸钾，补加水至约75mL，徐徐加热至溶液沸腾，并保持微沸12min，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

用1cm吸收皿，以水做参比，于525nm处进行光度测量。比较加入0.1g铝基底锰工作曲线与不加铝基底的锰工作曲线斜率。如图6试验表明铝对锰标准工作曲线斜率无影响。

图6. 铝基体影响

3.2.7 精密度试验

3.2.7.1 试验方法

1#： 称取0.1g纯铝（1.2）11份，分别置于200mL烧杯中，加入5mL锰标准贮存溶液（1.5）。以下按3.1.2.1～3.1.2.3操作。

2#： 称取0.1g铝中间合金11份，分别置于200mL烧杯中，加入15mL锰标准贮存溶液（1.5）。以下按3.1.2.1～3.1.2.3操作。

3#： 称取0.060g纯铝11份，分别置于200mL烧杯中，加入铝锰剂（其中锰含量为75%）0.0400g，以下按3.1.2.1～3.1.2.3操作。

3.2.7.2 精密度数据见表3。

表3 精密度数据

| Mn | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.01 | 15.28 | 29.02 |
| 2 | 5.03 | 15.25 | 29.50 |
| 3 | 5.10 | 15.42 | 29.49 |
| 4 | 5.02 | 15.15 | 30.45 |
| 5 | 4.98 | 15.47 | 30.33 |
| 6 | 4.97 | 15.35 | 29.49 |
| 7 | 5.05 | 15.18 | 29.73 |
| 8 | 5.03 | 15.26 | 29.11 |
| 9 | 5.01 | 15.32 | 29.27 |
| 10 | 5.02 | 15.45 | 30.08 |
| 11 | 5.03 | 15.21 | 29.94 |
| 平均值 | average | 5.02 | 15.30 | 29.25 |
| 重复性标准差 | Sr | 0.034 | 0.11 | 0.48 |
| 重复性限 | 2.8Sr | 0.10 | 0.31 | 1.34 |
| 相对标准偏差 | RSD | 0.68 | 0.72 | 1.64 |

3.3 验证结果

标准复验单位（东北轻合金有限责任公司）对试验报告进行了完全复验，重点进行了加标回收试验和样品精密度试验，完全同意试验报告中各项条件试验的结论。经过修改按照分析方法，对铝中间合金进行同样的3个合成样品分析，测定结果见表4。

表4

| Mn | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.04 | 15.20 | 29.02 |
| 2 | 5.00 | 15.12 | 30.00 |
| 3 | 4.96 | 15.52 | 30.40 |
| 4 | 5.04 | 15.28 | 30.50 |
| 5 | 4.96 | 14.72 | 29.30 |
| 6 | 5.00 | 14.96 | 30.20 |
| 7 | 5.00 | 15.12 | 29.90 |
| 8 | 4.96 | 15.04 | 29.90 |
| 9 | 4.96 | 14.88 | 30.40 |
| 10 | 4.96 | 15.52 | 30.50 |
| 11 | 5.04 | 15.28 | 29.80 |
| 平均值 | average | 4.99 | 15.15 | 30.03 |
| 重复性标准差 | Sr | 0.035 | 0.25 | 0.42 |
| 重复性限 | 2.8Sr | 0.10 | 0.70 | 1.18 |
| 相对标准偏差 | RSD | 0.70 | 1.65 | 1.40 |

复核单位（辽宁东旺）按照分析方法测定的结果见表4。

表5

| Mn | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.92 | 15.07 | 29.85 |
| 2 | 5.12 | 14.96 | 30.35 |
| 3 | 4.95 | 15.00 | 29.85 |
| 4 | 4.94 | 15.13 | 29.75 |
| 5 | 4.93 | 14.90 | 30.00 |
| 6 | 5.07 | 15.13 | 29.15 |
| 7 | 5.02 | 15.48 | 29.40 |
| 8 | 4.96 | 15.28 | 28.95 |
| 9 | 4.93 | 14.76 | 29.65 |
| 10 | 5.06 | 15.15 | 29.75 |
| 11 | 4.96 | 14.79 | 29.68 |
| 平均值 | average | 4.99 | 15.06 | 29.67 |
| 重复性标准差 | Sr | 0.07 | 0.21 | 0.39 |
| 重复性限 | 2.8Sr | 0.19 | 0.59 | 1.09 |
| 相对标准偏差 | RSD | 1.40 | 1.39 | 1.31 |

4 建议

按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》和GB/T20001.4—2001《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。

建议颁布本部分为有色金属行业标准；

建议本部分为推荐性有色金属行业标准。

5 预期效果

随着铝及铝合金生产技术的进步和使用范围的不断扩大，已广泛用于航天、航空、建筑等各个领域，是重要金属材料之一，铝中间合金也被广泛应用于铝合金的生产之中，其种类和牌号也越来越多，目前，国内外分析标准中尚无铝中间合金的测定方法。在日常分析中，各单位通常采用自己的企业标准，没有统一方法。行业标准《铝中间合金化学分析方法》，将成为铝中间合金化学分析方面的基础标准，规范、统一铝中间合金各主元素测定方法，使得铝及铝合金化学分析事业更加有序地发展，更加标准化，更加与国际接轨，为中国铝业的持续、健康、快速发展服务。

2011年8月