铝中间合金化学分析方法

第4部分：铬含量的测定

过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

编 制 说 明

中国铝业股份有限公司郑州研究院

2011年5月

铝中间合金化学分析方法

第4部分：铬含量的测定

过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

编 制 说 明

1 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2009年标准制（修）定计划，2010年6月29日～7月2日于安徽省黄山市召开了《铝中间合金化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议纪要安排，由中国铝业股份有限公司郑州研究院（国家轻金属质量监督检验中心）负责YS/T XXX.4-201X《铝中间合金化学分析方法 第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法》标准的制定工作，由广州有色金属研究院、东北轻合金有限责任公司进行复验和复核。

本部分主要起草人：张洁、李跃平、匡玉云。

本部分主要验证人：张永进、戴凤英、周兵、张红霞。

1.2  起草单位情况

中国铝业股份有限公司郑州研究院是国内唯一的从事铝、镁轻金属研究的专业性机构，拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套，建有世界上最大的氧化铝中间试验厂和电解铝中间试验厂，以及铝土矿综合利用试验基地，承担了铝行业大部分国家重大科技攻关试验项目和多项“973”、“863”科技项目，同时依托郑州研究院设立了国家铝冶炼工程技术研究中心、国家轻金属质量监督检验中心和中国铝业股份有限公司博士后科研工作站，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作。郑州研究院是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）、ISO/TC129（铝土矿技术委员会）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5（镁及铸造和变形镁合金技术委员会）的主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

1.3  主要工作过程和工作内容

从该标准起草项目申报开始，郑州研究院（国家轻金属质检中心）就组建了《铝中间合金化学分析方法》行业标准起草项目组，由数名高级工程师、工程师及硕士组成。2010年6月全国轻金属标准化技术委员会在扬州召开了任务落实，根据会上的讨论，形成征求意见稿，之后广泛征求相关单位意见，再根据各单位意见形成预审稿。

1.3.1 制定编审原则

1）以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

1.3.2 编制过程

1）2010年6月全国轻金属标准化技术委员会在黄山召开了任务落实会，郑州研究院接受下达起草GB/T XXX.4-201X《铝中间合金化学分析方法 第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法》的任务。

2）组建《铝中间合金化学分析方法》行业标准起草项目组，确定了标准编审原则，按照我国标准的要求进行整理，形成草案稿。

3）进行调研工作，由草案稿形成了预审稿。

2  标准的主要内容

标准由八个部分组成：范围、方法提要、试剂、试样、分析步骤、分析结果的计算、精密度、质量控制与保证。

3  试验过程及结论（详细内容见试验报告、复验报告、复核报告）

目前，国内外分析标准中尚无铝铬中间合金中高含量铬的测定方法。在日常分析中，大都采用酸溶（硫酸或硫酸-硝酸混合酸）或碱溶酸化（氢氧化钠-过氧化氢分解，硫酸或硝酸酸化）溶解试样，在一定酸度的硫酸介质、硫酸-硝酸介质、硫酸-磷酸介质或硝酸-硫酸-磷酸介质中，以硝酸银作催化剂，用过硫酸铵将铬（Ⅲ）氧化为铬（Ⅵ），以邻苯氨基苯甲酸作指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，其反应式如下：

Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+ = 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O

试液中加入少量硫酸锰，由于锰（Ⅱ）在铬（Ⅲ）之后被氧化为锰（Ⅶ），当紫红色出现时，可指示铬（Ⅲ）已被氧化完全，高锰酸的干扰可加盐酸或氯化物煮沸分解，消除其干扰，铝铬中间合金中共存元素不干扰测定。

我们根据现有的资料，认真进行了条件试验，制定了硫酸亚铁铵滴定法测定铝中间合金中铬量的分析方法。经反复验证，认为此分析方法结果准确、分析速度快、操作简便，适用于铝铬中间合金中1%～8%的铬量的测定。

在起草标准时，我们广泛调研了河北省、河南省、广东省等企业，收集到的样品中铬含量均集中于4%左右，而其他含量的样品未能收集到。经过与河南通达铝业公司协商，由其专门按照我们提出的要求生产了2批样品用于该标准的起草工作。

铝铬中间合金试样经碱溶酸化后，在游离硫酸的酸度c（1/2H2SO4）为1mol/L～3mol/L的硫酸-磷酸介质（磷酸酸度的改变对铬（Ⅲ）的影响较小）中，以硝酸银为催化剂，用过硫酸铵将铬（Ⅲ）定量氧化为铬（Ⅵ），以邻苯氨基苯甲酸为指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定铬（Ⅵ）。铝铬中间合金不含锰，试液中加入少量硫酸锰，由于锰（Ⅱ）在铬（Ⅲ）之后被氧化为锰（Ⅶ），当紫红色出现时可指示铬（Ⅲ）已经氧化完全，锰（Ⅶ）可加盐酸或氯化钠煮沸分解，消除其干扰。

按照样品分析方法，对3个不同含量的样品进行了11次平行测定，分析结果见表1。

表1 分析结果

| 样品编号 | 测量值，% | 平均值，% | 极差，% | 标准偏差 | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.71，1.74，1.70，1.74，1.72，1.69，1.71，1.70，1.72，1.72，1.73 | 1.72 | 0.05 | 0.016 | 0.95 |
| 2 | 4.17，4.15，4.09，4.12，4.24，4.21，4.16，4.23，4.19，4.33，4.14 | 4.18 | 0.24 | 0.066 | 1.59 |
| 3 | 4.84，4.83，4.80，4.77，4.81，4.87，4.84，4.82，4.83，4.84，4.84 | 4.83 | 0.10 | 0.026 | 0.54 |

标准复验单位（广州有色金属研究院）对试验报告进行了复验，重点进行了加标回收试验和样品精密度试验，完全同意试验报告中各项条件试验的结论。按照分析方法，对铝中间合金进行实际样品分析，测定结果见表2。

表2 分析结果

| 样品编号 | 测量值，% | 平均值，% | 标准偏差 | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.73、1.68、1.70、1.70、1.69、1.74、1.72、1.70、1.69 | 1.71 | 0.020 | 1.17 |
| 2 | 4.18、4.15、4.16、4.20、4.14、4.20、4.16、4.17、4.15 | 4.17 | 0.022 | 0.53 |
| 3 | 4.76、4.88、4.84、4.80、4.83、4.78、4.80、4.80、4.77 | 4.81、 | 0.038 | 0.79 |

复核单位（东北轻合金有限责任公司）按照分析方法，对三个不同含量的样品进行了11次平行测定，分析结果见表3。

表3  分析结果

| 样品编号 | 测量值， % | 平均值， % | 极差， % | 标准偏差S， % | RSD， % | 2.8×S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.71、1.72、1.71、1.72、1.73、1.71、1.76、1.72、1.70、1.76、1.75 | 1.73 | 0.06 | 0.021 | 1.22 | 0.059 |
| 2 | 4.21，4.15，4.29，4.24，4.25，4.21，4.17，4.21，4.19，4.32，4.21 | 4.22 | 0.17 | 0.050 | 1.18 | 0.14 |
| 3 | 4.74，4.83，4.80，4.77，4.81，4.76，4.84，4.82，4.83，4.70，4.84 | 4.79 | 0.14 | 0.046 | 0.96 | 0.13 |

4  建议

建议颁布本部分为《铝中间合金化学分析方法  铬含量的测定》有色金属行业标准；

建议本部分为推荐性有色金属行业标准。

5  预期效果

随着铝及铝合金生产技术的进步和使用范围的不断扩大，已广泛用于航天、航空、建筑等各个领域，是重要金属材料之一，铝中间合金也被广泛应用于铝合金的生产之中，其种类和牌号也越来越多，目前，国内外分析标准中尚无铝中间合金的测定方法。在日常分析中，各单位通常采用自己的企业标准，没有统一方法。行业标准《铝中间合金化学分析方法》，将成为铝中间合金化学分析方面的基础标准，规范、统一铝中间合金各主元素测定方法，使得铝及铝合金化学分析事业更加有序地发展，更加标准化，更加与国际接轨，为中国铝业的持续、健康、快速发展服务。

《铝中间合金化学分析方法》编制组

2011年5月