《碳酸铷》行业标准编制说明

一、项目来源及计划任务

根据工信部《关于印发2010年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2010]74号）精神。由江西赣锋锂业股份有限公司负责起草《碳酸铷》行业标准，项目计划编号：2010-0473T-YS，完成时间为2011年。

1．2、征求意见单位

本标准草案完成后，以电子文本形式征求国内相关单位的意见：

1.3、各阶段工作过程

本标准的编制经过了以下几个阶段：

1）2010年8月成立编制委员会，委员会内部明确了各部门的工作职能和任务。

2）2010年8月～2010年12月对运行的企业标准进行了各方面的试验和验证。

3）2011年4 月根据收集到的用户质量要求，结合企业标准，形成《碳酸铷》行业标准讨论稿。

二、产品的概况

1. 产品的性质、用途

用于制取金属铷和各种铷盐的原料、特种玻璃的生产、微型高能电池和晶体闪烁计数器等。国内主要的生产厂家有江西赣锋锂业股份有限公司、新疆有色金属研究所、、江西东鹏新材料有限责任公司等.

2．生产工艺

本标准适应于以锂云母为原料，采用化学合成方法生产的碳酸铷。

三、编制原则

1.本标准的编制原则

为满足市场需要和使供需双方公平受益，标准格式按照GB/T 1.1-2009的标准要求进行制定。制定的标准有利于规范市场，切实可行，具有可操作性，同时充分考虑企业、使用单位及相关各方面的意见和建议。

四、主要技术内容说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等：

（1） 化学成分

碳酸铷的化学成分应符合表1的规定。

表1 碳酸铷的化学成分

| 牌号 | Rb2CO3 (wt）/%，不小于 | 杂质含量（质量分数），不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Li | K | Na | Ca | Mg | Fe | 重金属（以Pb计） | Al | SiO2 | Cs |
| Rb2CO3-1 | 99.9 | 0.0005 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.05 |
| Rb2CO3-2 | 99.5 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 |
| Rb2CO3-3 | 99.0 | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.5 |
| 注： Rb2CO3-1，主含量以100减去杂质元素总量之和。 |

（2） 外观质量

产品为白色块状或粉末，目视无可见夹杂物。

本标准是结合用户要求，按本标准生产的碳酸铷，经使用单位检验和使用，可以满足用户单位的使用要求。并经生产单位实践验证，本标准的各项技术指标合理，并具有一定的先进性，与国际同类标准水平相当。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合我国目前法律、法规的规定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

可向生产厂家和用户推荐采用本标准。

八、废止现行有关标准的建议

无

九、其他应予说明的事项

无。

十、 预期效果

随着科学技术的进步，碳酸铷的应用越来越广泛，需求量也在扩大，因此建立《碳酸铷》行业标准，对于规范碳酸铷行业的秩序，改进生产工艺、提高产品质量、促进我国稀有金属材料的发展，满足市场的需要都将产生极其重要的影响。