《钆铁合金化学分析方法》报批稿编制说明

- 任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2010年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科【2010】74号），《钆铁合金化学分析方法》（共5部分）行业标准计划下达，计划完成时间为2011年，负责起草单位为赣州有色冶金研究所。2010年6月，全国稀土标准化技术委员会于江西景德镇组织召开了标准项目任务落会，确定由赣州有色冶金研究院、包头稀土研究院和北京有色金属研究总院具体承担了《钆铁合金化学分析方法》国家标准的起草任务，《钆铁合金化学分析方法》共包括5个方法：《钆铁合金化学分析方法重量法测定稀土总量》、《钆铁合金化学分析方法 容量测定铁量》、《钆铁合金化学分析方法 ICP-AES测定稀土杂质》、《钆铁合金化学分析方法ICP-AES测定铝、锰、钙、镁量》、《钆铁合金化学分析方法 分光光度法测定硅量》，按照时间要求，完成了相应方法的研究报告、一验报告、二验报告、编制说明以及意见征求稿。国家计划编号、起草单位、验证单位见表1。

表 1 钆铁国家方法标准任务落实情况

| 序号 | 国家计划编号 | 标准项目名称 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010-0638T-XB | 钆铁合金化学分析方法 ICP-AES测定铝、锰、钙、镁量 | 包头稀土研究院 | 赣州有色冶金研究所 北京有色金属研究总院 | 江门市科恒实业股份有限公司 北京纳克分析仪器有限公司 赣州国检 |
| 2 | 2010-0639T-XB | 钆铁合金化学分析方法ICP-AES测定稀土杂质 | 赣州有色冶金研究所 | 赣州虔东实业集团股份有限公司 包头稀土研究院 | 天瑞仪器股份有限公司 赣县红金稀土有限公司 湖南稀土金属材料研究所 |
| 3 | 2010-0640T-XB | 钆铁合金化学分析方法 分光光度法测定硅量 | 北京有色金属研究总院 | 赣州有色冶金研究所 包头稀土研究院 | 赣州虔东实业集团股份有限公司 天瑞仪器股份有限公司 广东珠江稀土有限公司 |
| 4 | 2010-0641T-XB | 钆铁合金化学分析方法 容量测定铁量 | 赣州有色冶金研究所 | 赣州虔东实业集团股份有限公司 湖南稀土金属材料研究所 | 北京有色金属研究总院 江门市科恒实业股份有限公司 赣州晨光稀土新材料有限公司 |
| 5 | 2010-0642T-XB | 钆铁合金化学分析方法 重量法测定稀土总量 | 赣州有色冶金研究所 | 湖南稀土金属材料研究所 广东珠江稀土有限公司 | 赣县红金稀土有限公司 赣州晨光稀土新材料有限公司 赣州国检 |

- 编制原则与依据

2.1根据目前钆铁合金的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测定范围。

2.2根据任务落实会议纪要，确定每一方法检测的各要素。

2.3根据不同方法以及测定元素的不同，最终确定每一方法的允许差。

- 编制过程

《钆铁合金化学分析方法》的制定是随着《钆铁合金》产品标准的制定而制定的。在任务落实会上，广泛地征求了与会专家和代表的意见，在会议结束后包头稀土研究院又组织了有关专家，对方法起草过程中可能遇到的问题以及对任务落实会议上征求的与会专家和代表的意见进行了讨论，确定了试验方案。

3.1国内外标准的收集

目前尚未发现国内外与本标准一致的检测标准，赣州有色冶金研究院在编制过程中收集了大量相关资料与标准，主要参考了《稀土金属及其氧化物化学分析方法——稀土总量的测定》、《稀土金属及其氧化物化学分析方法——稀土杂质的测定》、《氟碳铈镧矿-独居石精矿中铁量的测定-重铬酸钾法》等，为该系列标准的编制做了必要的准备工作。

3.2标准制订过程

1）2010年3月，填写标准草案；

2）2010年5月，召开任务落实会。

3）2010年7月至9月，收集国内外相关标准及技术资料，并进行探索性试验。

4）2010年10月至12月，完成方法试验报告和标准第一次草案稿的编写工作。

5）2011年1月至5月，进行方法的验证试验和草案稿征求意见工作。

6）2011年6月下旬参加全国稀土标准化技术委员会组织的有关《钆铁合金化学分析方法》的初审会。

3.3方法的条件实验与标准编制

按照测定元素的不同，采用不同的溶样方法，考察共存元素之间的相互干扰情况以及钆、铁比例发生变化时方法的适用性，通过不同方法的比对实验，完成精密度与准确度数据统计，最终确定测定方法。

3.4验证实验与数据分析

按照钆铁合金各元素测定方法的不同，分析每一方法第一验证单位及第二验证单位与起草单位的数据，将数据汇总到数据汇总表中（具体数据见数据汇总表）。通过数据分析，表明每一方法都是准确可靠的。

3.5反馈意见分析

在本标准起草和编制过程中，起草单位同国内多家稀土生产、应用企业进行了紧密的合作，在验证单位的大力配合下对方法进行了验证，将存在问题及时沟通并改进，顺利完成了方法的试验报告，形成了预审稿。

- 标准的主要技术内容说明

4.1《钆铁合金化学分析方法 稀土总量的测定》

4.1.1测定范围

采用重量法测定，本标准适用于钆铁合金中稀土总量的测定。测定范围：60.00%~90.00%。

4.1.2测定原理

试样经盐酸分解后，加入氨水，形成氢氧化稀土沉淀，以分离钙、镁等杂质；在pH 1.8-2的微酸性介质中，加草酸形成草酸稀土沉淀，以分离铁等杂质。沉淀经过滤、洗涤、灰化、灼烧后称重。

4.2《钆铁合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》

4.2.1测定范围

采用等离子发射光谱法测定镝铁合金中稀土杂质量。测定范围见表1。

表2

| 元素 | 质量分数／％ | 元素 | 质量分数／％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 镧 | 0.010~0.500 | 镝 | 0.010~0.500 |
| 铈 | 0.010~0.500 | 钬 | 0.010~0.500 |
| 镨 | 0.010~0.500 | 铒 | 0.010~0.500 |
| 钕 | 0.010~0.500 | 铥 | 0.010~0.500 |
| 钐 | 0.010~0.500 | 镱 | 0.010~0.500 |
| 铕 | 0.010~0.500 | 镥 | 0.010~0.500 |
| 铽 | 0.010~0.500 | 钇 | 0.010~0.500 |

4.2.2测定原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

4.2.3测定仪器

等离子发射光谱仪。

4.3《钆铁合金化学分析方法 铁量的测定》

4.3.1测定范围

采用重铬酸钾容量法测定，本标准适用于钆铁合金中铁量的测定。测定范围：10.00%~40.00%。

4.3.2测定原理

试样用盐酸分解，以二氯化锡和三氯化钛作联合还原剂，将铁（Ⅲ）还原成铁（Ⅱ），再用重铬酸钾滴定，计算铁量。

五、国内外相关标准的对比分析及评价

本标准由起草单位对国际、国内标准进行了广泛的查阅和调研，目前，国内外尚未见到有关钆铁合金中各元素检测的标准分析方法，本标准填补了国内空白，并且是首次制定，该标准分析方法具有分析速度快、操作简单、方法容易掌握等特点。

六、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，可适用于《钆铁合金》产品中元素的测定，其测定范围合理，准确度和精密度完全满足《钆铁合金》国家标准技术要求，具有快速、准确的特点。标准文本内容表述合理，格式规范。

赣州有色冶金研究院

二O一一年五月