前    言

YS/T XXX《铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求》分为四个部分：

第1部分：挤压、轧制与拉伸产品

第2部分：阳极氧化与电泳涂漆产品

第3部分：粉末喷涂产品

第4部分：氟碳漆喷涂产品

本部分为YS/T XXXX的第4部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：广东坚美铝型材厂有限公司

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第4部分 氟碳漆喷涂产品

- 适用范围

本部分规定了铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材行业清洁生产水平评价术语和定义及清洁生产水平评价技术要求。

本部分适用于铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材产品、生产线和企业的清洁生产水平评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3190-2008  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 6422  用能设备能量测试导则

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 15587  工业企业能源管理导则

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 17166  企业能源审计技术通则

GB/T 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB18597   危险废物贮存污染控制标准

GB18599   一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 21351-2008 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额

GB/T 24001 环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 规范

YS/T XXX.3-20XX  铝及铝合金管、棒、型材安全生产规范 第3部分 静电喷涂

YS/T XXX-201X   变形铝及铝合金铸锭行业清洁生产水平评价技术要求

3  术语和定义

GB/T 8005.3、YS/T XXX-201X中界定的术语和定义适用于本文件。

4  清洁生产水平评价技术要求

4.1产品清洁生产水平等级

4.1.1清洁生产水平评价指标（以下简称评价指标）的清洁生产水平等级

铝及铝合金氟碳漆喷涂喷涂管、棒、型材产品（航空、航天等特殊工业用产品可除外）评价指标的清洁生产水平等级应符合表1的规定。现有生产线生产的各种产品（航空、航天等特殊工业用产品可除外），其评价指标应达到表1中三级的规定，新（改、扩）建生产线生产的各种产品（航空、航天等特殊工业用产品可除外），其评价指标应达到表1中二级的规定。

表1铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材产品评价指标的清洁生产水平等级

| 产品评价指标项目 | 评价指标的清洁生产水平等级 |
| --- | --- |
| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 资源与能源消耗 | 综合能耗/（kgce/t） | 符合GB 21351-2008中先进值要求 | 符合GB 21351-2008中准入值要求 | 符合GB 21351-2008中限定值要求 |
|  | 单位产品取水量/（m3/t） | ≤8 | ≤10 | ≤13 |
|  | 漆耗/（kg/t） | ≤0.33 | ≤0.5 | ≤0.89 |
| 工艺装备与生产技术 | 工艺装备要求 | 采用先进的清洁生产工艺和先进设备，设备全部实现自动化。 | 采用先进的清洁生产工艺和先进设备，主要设备实现自动化。 | 采用清洁生产工艺和设备，主要生产工艺先进，部分设备实现自动化。 |
|  | 其他要求 | 1、企业所采用的生产工艺与装备不得在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向。典型生产工艺流程如图1、图2所示，主要生产工序的生产设备见表2。 2、排水系统划分正确，未受污染的雨水和工业废水全部有相应独立系统。 3、特殊水质的高浓度污水有独立的排水系统或预处理设施。 4、宜采用先进的节能生产设备和技术。 5、宜使用清洁、环保的辅助材料，包括生产过程使用的辅助材料及工、器具，检验、试验所使用的消耗材料。 6、宜采用先进的生产工艺，提高原辅材料的利用率。 7、宜重复利用水资源，使用循环水或将废水处理后重复利用。 8、宜使用清洁、环保能源，干燥炉、固化炉宜采用清洁燃料。 9、干燥炉、固化炉有自动控温系统和超温报警系统。 10、喷涂处理有漆雾处理系统，废溶剂应有效回收。 11、氟碳漆应单独存放在恒温恒压场所，并安排专人负责管理，同时，放漆房内应安装恒温和异常报警装置，确保存在安全。 12、喷漆房应采用全封闭喷涂系统，同时，喷漆房应配备完善的废气处理系统，保证废气排放符合国家和地方排放标准。 13、禁止使用火焰法清除挂具上的氟碳漆涂料。 |
| 产品特征 | 产品中有毒有害元素 | 符合GB/T 3190-2008中3.1.2的要求 |
|  | 产品的包装材料再生性、降解性 | 包装箱及其他包装物宜使用具有可再生性或可降解性的清洁、环保材料。对不具有可再生性或可降解性的材料按相关法律法规规定进行处置。 |
|  | 成品率/（%） | ≥99 | ≥98 | ≥97 |
| 污染物产生 | 废水排放量/（m3/t） | ≤6 | ≤10 | ≤13 |
|  | 厂界噪声/（dB） | 符合GB/T 12348的要求 |
| 资源综合利用 | 生产废料处置利用率/% | 85 |
|  | 水的重复利用率/（%） | ≥50 | 10 | 0 |
| 废物处理 | 固体废物的处置 | 一般固体废物贮存、处置污染控制应符合GB 18599标准的规定，危险废物的贮存应符合GB 18597的规定，对危险废物应建立危险废物管理制度，并进行无害化处理；对不能再利用的生产废弃物应分类回收并安全处置。 |
|  | 废液的处置 | 废碱液应进行无害化处理，处理后的排放应符合相关法律法规规定，如没有处理设备或设施，应集中存放并委托有资质的单位进行处置。 |
| 清洁生产管理要求 | 环境管理 | 1、符合国家和地方有关环境法律、法规，总量控制和排污许可证管理要求，宜通过GB/T 24001、GB/T 28001认证审核。 2、污染物排放符合GB 8978、GB 16297、GB 12348等国家和地方标准。 3、对原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求，有相关的管理程序，得到有效的执行。 |
|  | 清洁生产审核 | 宜按照《企业清洁生产审核指南》和GB/T 25973的要求进行审核。 |

续表1

| 清洁生产水平评价项目 | 清洁生产水平等级 |
| --- | --- |
| 清洁生产水平一级评价指标 | 清洁生产水平二级评价指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 环境管理与劳动安全卫生 | 计量管理 | 企业应建立、健全计量统计制度，工序、机台消耗和排放的计量体系宜完整。对计量器具应按照国家相关的法律法规进行分类管理。计量管理应符合GB/T 2589、GB/T 6422、GB/T 15587、GB/T 17167要求。能耗计量范围应符合GB xxxxx-2011、GB 25326-2010、YS/T 694.4-2011的规定。 |
|  | 生产过程环境及安全管理 | 1、每个生产工序应有操作规程，对重点岗位 应有作业指导书；易造成污染的设备和废物产生部位应有警示牌；生产工序能分级考核。 2、建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -储运系统污染控制制度； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序； -环境管理记录和台帐 3、铝及铝合金粉末喷涂管、棒、型材生产应符合YS/T XXXX.3的要求。 4、严格管理设备，注意避免跑、冒、滴、漏。 5、生产现场及办公场所的照明宜使用节能灯具。 | 1、每个生产工序宜有操作规程，对重点岗位宜有作业指导书。 2、建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序 3、铝及铝合金粉末喷涂管、棒、型材生产应符合YS/T XXXX.3的要求。 4、严格管理设备，注意避免跑、冒、滴、漏。 5、生产现场及办公场所的照明宜使用节能灯具。 |

表2铝材氟碳漆喷涂生产主要工序设备

| 工序 | 原料设备 |
| --- | --- |
| 基材上架 | 吊机（卧式）、上架台（立式） |
| 预处理 | 预处理槽 |
| 干燥 | 干燥炉 |
| 调漆 | 搅拌泵 |
| 氟碳漆喷涂 | 喷枪、喷房、升降机、抽风系统 |
| 固化 | 固化炉 |
| 包装 | 自动化、半自动化包装生产线，或人工包装 |

图1铝材氟碳漆喷涂生产典型工艺流程简图

4.1.2 评价指标的数据采集和检测

4.1.2.1数据采集主要针对生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活配套项目（宿舍、医疗保健、商业服务等）和批准的基建项目的消耗和排放。

4.1.2.2 各项定量指标的采集和检测应符合相应的国家、行业标准。

4.1.2.3 各项定量指标数据优先采用第三方机构（县级以上）检测报告提供的数据。

4.1.2.4 能耗数据宜采用县级以上机构能源审计数据。

4.1.2.5 各项定量指标其他数据应取自企业质量报表、企业环境体系运行检测报告等，必要时辅以现场测试。

4.1.2.6 各项定性指标根据现场对清洁生产管理与措施的调研、询问，查阅现场资料等。定性指标的评价应包括表1中所列的定性指标的所有内容。

4.3 评价指标的计算方法

4.1.3.1 单位产品取水量

单位产品取水量按公式（1）计算：

…………………………………………………(1)

式中：

V  ——报告期内单位产品取水量，单位为立方米每吨（m³/t）；

WN ——报告期内新鲜水[包括主要工业生产用水、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产（包括厂内绿化、职工食堂、非营业浴室及保健站、厕所等）用水。不包括非工业生产单位用水，如厂内居民家庭用水和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室、游泳池等的用水量]用量，单位为立方米（m³）；

P  ——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.1.3.2 漆耗

漆耗指铝材氟碳漆喷涂过程中所消耗的氟碳漆涂料的数量。按公式（2）计算：

E=…………………………………………………………(2)

式中：

E——单位产品漆耗，单位为千克每吨（kg/t）；

W——报告期内氟碳漆涂料的用量，单位为升（kg）；

T——报告期内产量（成品量+废品量），单位为吨（t）。

4.3.3 成品率

成品率按公式（3）计算：

Y=×100%……………………………………………………(3)

式中：

Y——成品率（%）；

P——报告期内成品量，单位为吨（t）；

I——报告期内铝及铝合金管、棒、型材（坯料）投入量，单位为吨（t）。

4.3.4 废水排放量

废水排放量按公式（4）计算：

Z=………………………………………………(4)

式中：

Z——报告期内单位产品废水产生量，单位为立方米每吨产品（m3/t产品）；

WD——报告期内排放量，单位为立方米（m3）；

P——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.1.3.5 生产废料处置利用率

生产废料处置利用率指铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材生产过程中产生废料的处置利用量与产生量的比值，按照公式（5）计算：

U =×100%…………………………………(5)

式中：

U——铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材生产废料处置利用率（%）；

FR——铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材生产过程中产生的废料的处置利用量，单位为吨（t）；

F——铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材生产过程中产生的废料量，单位为吨（t）。

4.3.6 水的重复利用率

水的重复利用率按照公式（6）计算：

R=…………………………………………(6)

式中：

R——水的重复利用率(%)；

WR——报告期内循环水利用量，单位为立方米（m³）；

WH——报告期内直接或经处理后回收再利用的水量，单位为立方米（m³）；

WN——报告期内新鲜用水量，单位为立方米（m³）。

4.1.4产品清洁生产水平等级的评定

评价指标达到表1相应清洁生产水平等级的铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材产品，可根据产品清洁生产水平综合评价指数（见4.1.4.2），按表3评定该产品清洁生产水平等级。

表3铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材产品清洁生产水平等级

| 产品清洁生产水平综合评价指数 | 产品清洁生产水平等级 |
| --- | --- |
| ＞85 | 一级 |
| ＞70～85 | 二级 |
| 60～70 | 三级 |

4.1.4.2 产品清洁生产水平综合评价指数为该产品二级评价指标的分值总和。二级评价指标的分值应按表4，根据其清洁生产水平等级和现场采集的数据与考查的结果确定。当按表1无法确定二级评价指标唯一对应的清洁生产水平等级时，应根据企业执行情况和铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材行业执行情况，按表4确定该二级评价指标的分值。

表4 铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材产品评价指标的权重值和分值

| 产品评价指标项目 | 权重值 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 一级评价指标 | 二级评价指标 | 评价指标的清洁生产水平等级 |
|  |  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 资源、能源消耗与利用 | 综合能耗 | 20 | 8 | 6.81～8.00 | 5.61～6.80 | 4.80～5.60 |
|  | 单位产品取水量 |  | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
|  | 漆耗 |  | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
| 工艺装备与 生产技术（10） | 工艺装备要求 | 10 | 4 | 3.41～4.00 | 2.81～3.40 | 2.40～2.80 |
|  | 其他要求 |  | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
| 产品特征 | 产品中有毒有害成分 | 15 | 5 | 4.26～5.00 | 3.51～4.25 | 3.00～3.50 |
|  | 产品的包装材料再生性、降解性 |  | 5 | 4.26～5.00 | 3.51～4.25 | 3.00～3.50 |
|  | 成品率 |  | 5 | 4.26～5.00 | 3.51～4.25 | 3.00～3.50 |
| 污染物产生 | 废水排放量 | 25 | 15 | 12.76～15.00 | 10.51～12.75 | 9.00～10.50 |
|  | 厂界噪声 |  | 10 | 8.51～10.00 | 7.01～8.50 | 6.00～7.00 |
| 资源综合利用 | 生产废料处置利用率 | 8 | 4 | 3.41～4.00 | 2.81～3.40 | 2.40～2.80 |
|  | 水的重复利用率 |  | 4 | 3.41～4.00 | 2.81～3.40 | 2.40～2.80 |
| 废物处理 | 固体废物的处置 | 12 | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
|  | 废液的处置 |  | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
| 环境管理与劳动安全卫生 | 环境管理 | 10 | 4 | 3.41～4.00 | 2.81～3.40 | 2.40～2.80 |
|  | 清洁生产审核 |  | 2 | 1.71～2.00 | 1.41～1.70 | 1.20～1.40 |
|  | 计量管理 |  | 2 | 1.71～2.00 | 1.41～1.70 | 1.20～1.40 |
|  | 生产过程环境及安全管理 |  | 2 | 1.71～2.00 | 1.41～1.70 | 1.20～1.40 |

4.2 生产线的清洁生产水平等级

4.2.1产品生产线的清洁生产水平综合评价指数的计算方法

表4相应的各评价指标分值的和即为铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材产品生产线的清洁生产水平综合评价指数CPQ的数值。

4.2.2 根据生产线的清洁生产水平综合评价指数（CPQ），按表5评定产品生产线的清洁生产水平等级。

表5铝及铝合金氟碳漆喷涂管、棒、型材产品生产线的清洁生产水平等级

| 生产线的清洁生产水平综合评价指数CPQ | 产品生产线的清洁生产水平等级 |
| --- | --- |
| ＞85 | 一级 |
| ＞70～85 | 二级 |
| 60～70 | 三级 |

4.3企业的清洁生产水平等级

4.3.1按公式（7）计算企业清洁生产水平综合评价指数。

…………………………………………（7）

式中:

C企业——企业清洁生产水平综合评价指数；

n ——企业拥有的产品[包括铸锭、挤压、轧制和拉伸产品、阳极氧化与电泳涂漆产品、粉末喷涂产品、氟碳漆喷涂产品等铝加工产品]生产线数量；

——第i个产品生产线的产量与企业产品生产线的总产量之比；

CPi——第i个产品生产线的清洁生产水平综合评价指数（如CPZ、CPE、CPA、CPT、CPQ）。

4.3.2根据企业清洁生产水平综合评价指数（C企业），按表6评定企业的清洁生产水平等级。

表6企业的清洁生产水平等级

| 企业清洁生产水平综合评价指数C企业 | 企业的清洁生产水平等级 |
| --- | --- |
| ＞85 | 一级 |
| ＞70～85 | 二级 |
| 60～70 | 三级 |

# Text boxes

YS

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第4部分 氟碳漆喷涂产品

The technical requirements of assessment for cleaner production performance in industry of aluminium and aluminum alloy tubes, rods/bars and profiles——

Part 4：products of PVDF spraying

（征求意见稿）

YS/T ×××.4 —××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

F

h

调漆

包装

固化

氟碳漆喷涂

干燥

预处理

基材上架