《铈钆铽氧化物》行业产品标准送审稿编制说明

江阴加华新材料资源有限公司

- 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

  - 任务来源

全国稀土标准化技术委员会在2010年年度会仪上提出制订《铈钆铽氧化物》行业标准起草计划，在该次会议上，与会代表共同讨论了标准制订方案，并且由全国稀土标准化技术委员会组织进行了任务落实，会议决定由江阴加华新材料资源有限公司承担起草工作，广东珠江稀土、江西金世纪、宜兴新威等单位作为参加单位一起参与了本标准的修订工作中。本标准计划完成时间如下：

2011.05 ～2011.06  调研,汇总数据,形成文本

2011.06 ～2011.07  发送意见征求稿，汇总意见

2011.11 ～2012.06  预审稿送审，预审稿意见处理,进一步完善工作

2012.06 ～         参加终审

  - 起草单位情况

江阴加华新材料资源有限公司是专业生产高纯单一稀土氧化物及共沉物产品的企业，其中高纯氧化镧、高纯氧化钇、高纯氧化钇铽、高纯氧化钇铕是公司的主要产品，目前公司产品70%以上直接出口，销售立足于国际市场，并由AMR直接销往韩国、日本、印度、英国、法国、德国、荷兰、挪威、俄罗斯、奥地利、澳大利亚、美国等世界各地，在国际上设立多家销售公司，形成自己的销售网络。通过多年的努力，公司产品取得了客户的信赖，深受用户好评。

1.3   主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建了标准制起草小组，主要有标准化工作组、总工办、技术科组成,同时邀请生产系统人员参加。计划本阶段将完成的主要工作如下:

1.3.1  确立《铈钆铽氧化物》行业标准修订遵循的基本原则；

1.3.2  申报《铈钆铽氧化物》行业标准修订计划；

1.3.3  对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

1.3.4  通过因特网查阅相关《铈钆铽氧化物》的标准；

1.3.5  参照原标准，确定《铈钆铽氧化物》产品主要技术指标；

1.3.6  根据分析方法的更新情况，确定仲裁分析方法；

1.3.7  编写征求意见稿草案并发送；

1.3.8  收集和处理各单位提出的意见或建议；

1.3.9  完成最终预审稿,送审。

2.制定原则与标准的主要内容

本标准在修定时主要遵循四大原则

- 标准符合国家政策方面的要求，充分满足市场要求的原则；

- 提高经济效益为目的，做到经济合理的原则；

（三）能反映稀土冶炼工业技术进步的需求，有利于创新发展的原则；

（四）满足GB/T 1.1-2009标准的结构和编写规则要求。

3.产品分类说明

本标准主要以化学成分氧化铈（CeO2/REO）含量作为牌号分类的依据，按GB/T 8710中稀土产品牌号表示方法命名牌号，在考核REO的同时，对相关稀土元素和铁、硅、钙等非稀土杂质作出限制。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议，拟达到效率最大化。这种分类有利技术创新以便使用中发现不同牌号产品蕴涵的其他有益功能。

主要考核指标见标准正式文本。

4．与现行法规、标准的关系

本标准为国内首次制定，符合我国目前法律法规的规定，部分考核指标的测试方法由供需双方协议确定，非稀土杂质的测定基本采用了现行国家标准，本标准技术指标设计科学合理。

5、重大分歧意见的处理经过和依据

基于本标准为首次制定，且生产厂家和应用单位并不是十分多，因此尽管我们发送了十多家同行单位，但并未收到太多建议或意见。

6. 预期效果

本标准的修订将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段更细致地划分本企业的产品牌号，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。

7. 预审情况及修改点

本标准于2011年11月22日参加了在湖南长沙举行的标准工作会议的预审，与会代表、专家提出了如下修改要求：1  前言   增加参加起草单位“广东珠江稀土有限公司”；2  规范性引用文件 “…………文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。”应修改为“…………文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。”；3  化学成份   表1中产品牌号“020024” 应修改为“080061”；4  化学成份   CeO2/REO  “24±1”修改为“23.5±1”； Gd2O3/REO  “60±1”修改为“61.0±1”；  Tb4O7/REO  “16±0.5”修改为“15.5±0.5”； Fe2O3由 “ 0.0002%” 修改为“ 0.0005%”， CaO由“ 0.0010%” 修改为“ 0.0020%”，CuO由“ 0.0001%” 修改为“ 0.0002%”， NiO由“ 0.0001%” 修改为“ 0.0002%”；

5  化学成份   “（续）表1”修改为 “表1（续）”；6  物理性能  “产品粒度（d50）”应修改为“产品粒度D[V，50]”；7  试验方法  “稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。”应修改为“稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635（方法1）的规定进行”；“ 稀土元素铈、钆、铽含量的分析方法由双方协议确定”应修改为“稀土元素铈、钆、铽含量的分析方法由供需双方协商确定”；“ 稀土杂质含量的分析方法由双方协议确定。”应修改为“稀土杂质含量的分析方法由供需双方协商确定。”；“非稀土杂质含量及灼减量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。”应修改为“非稀土杂质及灼减的分析方法按GB/T 12690的规定进行，其中测定硅量的样品前处理方法按GB/T 12690.7标准中6.4.1和6.4.2条款执行。”；“物理性能粒度的分析方法按GB/T 20170.1的规定进行。”应修改为“物理性能粒度的分析方法参照GB/T 20170.1的规定进行。”，起草单位按照要求完成了所有问题的修改，最终形成现有的送审稿。

8. 评语

本标准是根据我稀土行业实际生产使用情况制定的。本标准在起草过程得到了全国稀土标准化技术委员会秘书处指导与帮助，特别对广东珠冶、宜兴新威、江西定南大华等单位，及在预审期间对本标准提出意见和建议的代表、专家一并表示感谢！

2012年04月12日