镨钕镝合金化学分析方法

——编制说明

- 任务来源

根据全国稀土标准化技术委员会稀土标委[2010]32号文件的要求，包头稀土研究院承担了《镨钕镝合金化学分析方法》国家标准的起草任务，《镨钕镝合金化学分析方法》共包括7个方法：《镨钕镝合金化学分析方法 稀土总量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 镨、钕、镝稀土分量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定》、《镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定》，按照时间要求，完成了相应方法的研究报告、一验报告、编制说明以及意见征求稿。行业标准计划编号、起草单位、验证单位见表1。

表1

| 序号 | 行业标准计划编号 | 标准项目名称 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2121T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法稀土总量的测定 重量法 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 包头出入境检验检疫局 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |
|  | 2009-2127T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 镨、钕、镝稀土分量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心（1） 赣州虔东稀土集团股份有限公司（2） | 赣州有色冶金研究所（1） 包头稀土研究院 （2） | 北京纳克分析仪器有限公司（1） 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 （1） 天瑞仪器股份有限公司（2） |
|  | 2009-2124T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心（1） 北京有色金属研究总院（2） | 赣州虔东稀土集团股份有限公司（1） 包头稀土研究院（2） | 北京纳克分析仪器有限公司（1） 国家钨与稀土产品质量监督检验中心（2） |
|  | 2009-2125T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 北京纳克分析仪器有限公司 赣州晨光稀土新材料有限公司 |
|  | 2009-2123T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心北京纳克分析仪器有限公司 |
|  | 2009-2126T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定 | 包头稀土研究院 国家稀土产品质量监督检测中心 | 北京纳克分析仪器有限公司 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |
|  | 2009-2122T-XB | 镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定 | 北京有色金属研究总院 | 包头稀土研究院 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 福建省长汀金龙稀土有限公司 |

二、编制原则与依据

2.1根据目前镨钕镝合金的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测定范围。

2.2根据任务落实会议纪要，确定每一方法检测的各要素。

2.3根据不同方法以及测定元素的不同，最终确定每一方法的允许差。

- 编制过程

《镨钕镝合金化学分析方法》的制定是随着《镨钕镝合金》产品标准的制定而制定的。在任务落实会上，广泛地征求了与会专家和代表的意见，在会议结束后包头稀土研究院又组织了有关专家，对方法起草过程中可能遇到的问题以及对任务落实会议上，征求的与会专家和代表的意见进行了讨论，确定了试验方案。

3.1国内外标准的收集

目前尚未发现国内外与本标准一致的检测标准，包头稀土研究院在编制过程中收集了大量相关资料与标准，主要参考了《稀土金属及其氧化物化学分析方法——稀土杂质的测定》、《稀土金属及其氧化物化学分析方法——非稀土杂质的测定》、《稀土金属及其氧化物化学分析方法——稀土总量的测定》等，为该系列标准的编制做了必要的准备工作。

3.2标准制订过程

3.2.1 2010年2月，填写标准草案；

3.2.2 2010年11月，召开任务落实会。

3.2.3 2011年1月至3月，收集国内外相关标准及技术资料，准备样品，进行探索性试验。

3.2.4 2011年4月15日之前，完成方法试验报告和第一次草案稿的编写工作。

3.2.5 2011年6月15日之前，进行方法的验证试验和草案稿征求意见工作。

3.2.6 2011年10月15日之前，将初审稿、研究报告、验证报告及意见汇总稿上交稀标委同时再次发送到各参加单位。

3.2.7 2011年11月~2012年4月初，在研究报告及验证报告的基础上，提出标准预审稿、标准编制说明等，并将研究报告、验证报告、标准预审稿、标准编制说明等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。

3.2.8 2012年4月中下旬， 参加全国稀土标准化技术委员会有关《镧镁合金化学分析方法》的预审会。

3.3方法的条件实验与标准编制

按照测定元素的不同，采用不同的溶样方法，考察共存元素之间的相互干扰情况以及镨、钕、镝比例发生变化时方法的适用性，通过不同方法的比对实验，完成精密度与准确度数据统计，最终确定测定方法，

3.4验证实验与数据分析

按照镨钕镝合金各元素测定方法的不同，分析每一方法第一验证单位及第二验证单位与起草单位的数据，将数据汇总到数据汇总表中（具体数据见数据汇总表）。通过数据分析，表明每一方法都是准确可靠的。

3.5反馈意见分析

在本标准起草和编制过程中，起草单位同国内多家稀土生产、应用企业进行了紧密的合作，在验证单位的大力配合下对方法进行了验证，将存在问题及时沟通并改进，顺利完成了方法的试验报告，形成了预审稿。

- 标准的主要技术内容说明

4.1《镨钕镝合金化学分析方法 稀土总量的测定》

4.1.1测定范围

采用重量法测定，本标准适用于质量分数为：90.00~99.50%的镨钕镝合金中稀土总量的测定。

4.1.2测定原理

以盐酸溶解样品，氨水分离、脱硅和草酸盐沉淀分离镁、钙、铁、硅等杂质元素，于900～950℃高温炉中灼烧成稀土氧化物，以配分换算成金属稀土总量。

4.1.3条件实验

4.1.3.1溶解样品的选择。

4.1.3.2干扰元素的实验。

4.1.3.2.1氨水分离次数选择实验。

4.1.3.2.2干扰元素的实验。

4.1.3.3草酸用量选择实验。

4.1.3.4灼烧温度与灼烧时间实验。

4.1.3.4.1 灼烧温度实验。

4.1.3.4.2灼烧时间实验。

4.1.3.5精密度实验。

4.1.3.6标准回收实验。

4.2《镨钕镝合金化学分析方法  镨、钕、镝稀土分量的测定》。

4.2.1《镨钕镝合金化学分析方法  镨、钕、镝稀土分量的测定》—电感耦合等离子体原子发射光谱法。

4.2.1.1测定范围

采用电感耦合等离子发射光谱法测定镨钕镝合金的镨、钕、镝稀土分量。测定范围：镨：15.00～25.00%；钕：65.00～85.00%；镝：1.00～10.00%。

4.2.1.2测定原理

试样以硝酸溶解，以电感耦合等离子发射光谱仪进行测定。用归一的方法得出各元素含量。

4.2.1.3测定仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

4.2.1.4条件实验

4.2.1.4.1共存元素干扰情况。

4.2.1.4.1.1 稀土杂质的干扰。

4.2.1.4.1.2非稀土杂质的干扰实验。

4.2.1.4.2 溶样酸的选择。

4.2.1.4.3分析线波长的选择。

4.2.1.4.4仪器功率的选择。

4.2.1.4.5测定范围的确定。

4.2.1.4.6精密度实验。

4.2.1.4.7回收率实验。

4.2.1.4.8 对照实验。

4.2.2《镨钕镝合金化学分析方法  镨、钕、镝稀土分量的测定》—X射线荧光光谱法。

4.2.2.1测定范围

采用X荧光光谱法测定镨钕镝合金中的镨、钕、镝稀土分量。测定范围：镨：15.00～25.00%；钕：65.00～85.00%；镝：1.00～10.00%。

4.7.2.2 测定原理

试样用盐酸分解，以矾做内标，制成滤纸片薄样，采用内标法选择相应的数学模型，用X-射线荧光光谱法测定。

4.2.2.3测定仪器

X射线荧光光谱仪。

4.2.2.4   条件实验

4.2.2.4.1  仪器工作条件。

4.2.2.4.1.1仪器工作条件及分析线的确定。

4.2.2.4.1.2 基体的干扰及背景的扣除。

4.2.2.4.1.3  检出限。

4.2.2.4.2   制样条件。

4.2.2.4.2.1 滤纸片的选择。

4.2.2.4.2.2 样品溶液滴量。

4.2.2.4.2.3 样品溶液浓度。

4.3《镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》

4.3.1《镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》—电感耦合等离子体原子发射光谱法。

4.3.1.1测定范围

采用—电感耦合等离子体原子发射光谱法测定镨钕镝合金中镧、铈、钐、铕、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。测定范围：0.050～0.20%。

4.3.1.2测定原理

试料以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

4.3.1.3测定仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

4.3.1.4条件实验

4.3.1.4.1 共存元素的干扰情况。

4.3.1.4.2 测定方式及基体浓度的选择。

4.3.1.4.3 方法检出限的确定。

4.3.1.4.4 基体元素配分变化时的影响。

4.3.1.4.5 精密度实验。

4.3.2《镨钕镝合金化学分析方法 稀土杂质量的测定》—电感耦合等离子体质谱法。

4.3.2.1测定范围

采用电感耦合等离子质谱法测定镨钕镝合金中镧、铈、钐、铕、钆、铒、铥、镱、镥、钇量的测定。测定范围：0.0020~0.10%。

4.3.2.2测定原理

试样以硝酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行质谱测定，测定时以内标法进行校正。

4.3.2.3测定仪器

电感耦合等离子质谱仪。

4.3.2.4   条件实验

4.3.2.4.1 测量同位素峰的选择。

4.3.2.4.2基体效应及其校正实验。

4.3.2.4.3 加标回收实验。

4.3.2.4.4 样品酸度的选择。

4.3.2.4.5 检出限和测定下限。

4.3.2.4.6 精密度实验。

4.4《镨钕镝合金化学分析方法 非稀土杂质量的测定》—电感耦合等离子体原子发射光谱法。

4.4.1 测定范围

采用电感耦合等离子发射光谱法测定镨钕镝合金中铁、硅、铝、钙、镁元素的含量。测定范围见表2。

表2

| 元素 | 质量分数/ % | 元素 | 质量分数/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe | 0.050～0.80 | Ca | 0.0050～0.50 |
| Al | 0.010～0.50 | Mg | 0.0050～0.50 |
| Si | 0.010～0.50 |  |  |

4.4.2 测定原理

试料用硝酸溶解，采用基体匹配法测定铁、硅、铝、钙、镁含量。

4.4.3 测定仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

4.4.4   条件实验

4.4.4.1 分析谱线的选择。

4.4.4.2 元素间干扰实验。

4.4.4.3 检出限实验。

4.4.4.4 不同基体配比回收率实验。

4.4.4.5 不同方法对照实验。

4.4.4.6 回收率实验。

4.4.4.7 精密度实验。

4.5《镨钕镝合金化学分析方法 碳量的测定》—高频-红外吸收法。

4.5.1测定范围

采用高频-红外碳硫仪测定镨钕镝合金中碳量。测定范围：0.010%~0.30%。

4.5.2测定原理

# 试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氧气氛中熔融燃烧，碳呈二氧化碳释出，以红外线吸收器测定。

4.5.3条件实验

4.5.3.1 助熔剂的选择。

4.5.3.1.1 助熔剂种类的选择。

4.5.3.1.2 助熔剂量的选择。

4.5.3.2 称样量的选择。

4.6《镨钕镝合金化学分析方法 氧量的测定》—脉冲-红外吸收法。

4.6.1测定范围

采用红外线吸收法测定镨钕镝合金中碳量，本方法适用于0.010%~0.30%碳量的测定。

4.6.2 测定原理

试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氦气氛中熔融燃烧，样品中氧与石墨中碳呈二氧化碳释出，以红外线吸收器测定。

4.6.3测定仪器：EMGA-820氧氮分析仪。

4.6.4  条件实验

4.6.4.1 助熔剂的选择。

4.6.4.2 空白实验。

4.6.4.3 助熔剂对比实验。

4.6.4.4 称样量的选择。

4.7《镨钕镝合金化学分析方法 氯量的测定》-硝酸银比浊法。

4.7.1测定范围

采用比浊法测定，本方法适用于0.0050％～0.20％氯量的测定。

4.7.2测定原理

试料以稀硝酸溶解，在稀硝酸介质中，氯离子与银离子形成氯化银胶体，在稳定剂丙三醇的存在下，于分光光度计波长430nm处测定。在工作曲线上查得相应的氯量。

4.7.3条件实验

4.7.3.1 试样分解的条件实验。

4.7.3.2比浊波长的选择。

4.7.3.2.1 稀土元素对比浊波长的影响。

4.7.3.2.2 氯的比浊波长的选择。

4.7.3.3 比浊测定的条件实验。

4.7.3.4 共存离子的影响。

4.7.3.5标准曲线线性范围的确定。

五、国内外相关标准的对比分析及评价。

本标准由起草单位对国际、国内标准进行了广泛的查阅和调研，目前，国内外尚未见到有关镨钕镝合金中各元素检测的标准分析方法，本标准填补了国内空白，并且是首次制定，该标准分析方法具有分析速度快、操作简单、方法容易掌握等特点。

六、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，可适用于《镨钕镝合金》产品中元素的测定，其测定范围合理，准确度和精密度完全满足《镨钕镝合金》国家产品标准技术要求，具有快速、准确的特点。标准文本内容表述合理，格式规范。