我

GB/T ***-20××

前  言

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：有研稀土新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：****公司、****公司。

本标准主要起草人：   。

LED用稀土氮化物红色荧光粉

范围

本标准规定了LED用稀土氮化物红色荧光粉的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于经高温反应制得的Eu2+激活的氮化物红色荧光粉，其在250nm～500nm的紫外光、紫光、蓝光激发下发出红光，主要用于紫外或蓝光LED芯片激发的LED发光器件。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 15676        稀土术语

GB/T 5838         荧光粉名词术语

GB 3102.6         光及有关电磁辐射的量和单位

GB/T 4073         荧光粉牌号

SJ/T 11397         半导体发光二级管用荧光粉

GB/T 8170         数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20170.1-2006  稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 20170.2-2006  稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物比表面积的测定

GB/T 14634.5-2010  灯用稀土三基色荧光粉试验方法密度测定

产品分类

产品按色品坐标分为G36-R1、G36-R2、G36-R3、G36-R4、G36-R5、G36-R6和G36-R7共7个牌号。

要求

产品的主要光学性能、密度、温度特性和颗粒特性及其它主要性能指标应符合表1的规定，其中温度特性、颗粒特性（中心粒径、粒度分布离散度）、比表面积、密度为参考值，不作验收依据。如需方对产品有特殊要求，由供需双方协商确定。

表 1 LED用氮化物红色荧光粉主要性能指标

| 牌号 | G36-R1 | G36-R2 | G36-R3 | G36-R4 | G36-R5 | G36-R6 | G36-R7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱性能 | 激发波长λex （nm） | 300～550 |
|  | 发射主峰λem （nm） | 600～680 |
|  | 半宽度 （nm） | >80 | >80 | > 85 | >85 | >85 | >85 | >85 |
|  | 外量子效率ηext （激发波长， nm） | >0.6 (455nm) |
| 色品坐标 | x | 0.61≤x<0.62 | 0.62≤x<0.63 | 0.63≤x<0.64 | 0.64≤x<0.65 | 0.65≤x<0.66 | 0.66≤x<0.67 | x≥0.67 |
|  | y | 0.39>y≥0.38 | 0.38>y≥0.37 | 0.37>y≥0.36 | 0.36>y≥0.35 | 0.35>y≥0.34 | 0.34>y≥0.33 | y<0.33 |
| 相对亮度 （%） | 按供需双方要求 |
| 温度特性 （粉体在加热到120℃并稳定10min） | HSλex （nm） | ±2 |
|  | HSλem （nm） | ±2 |
|  | HSBr （%） | <8 |
|  | △x | ±0.01 |
|  | △y | ±0.01 |
| 密度 （g/cm3） | 4.0～3.0 |
| 中心粒径d50 （μm） | 3～30 |
| 粒度分布离散度s | ≤1.5 |
| 比表面积 （cm2/g） | >500 |
| pH值 | 6～8 |
| 电导率δ（μS/cm） | <10 |
| 注1：参考化学组成为(Ca,Sr,Ba)2Si5N8:Eu或(Ca,Sr,Ba)AlSiN3:Eu |

产品外观在日光条件下为红色固体粉末，颜色均匀洁净，无目视可见的夹杂物。

试验方法

发射光谱和激发光谱的测量按SJ/T 11397-2009中的“附录A”规定进行。

外量子效率的测量按SJ/T 11397-2009中的“附录B”规定进行。

相对亮度的测量按SJ/T 11397-2009中的“附录C”规定进行，其中参比样品由供需双方协商确定。

色品坐标测量按SJ/T 11397-2009中的“附录D”规定进行。

温度特性的测量按SJ/T 11397-2009中的“附录E”规定进行。

中心粒径和粒度分布测量按GB/T 20170.1-2006中的“激光衍射法（方法1）”的规定进行。

密度的测量按GB/T 14634.5-2002的规定进行。

比表面积测量按GB/T 20170.2-2006的规定进行。

pH值的测量按SJ/T 11397-2009中的“附录F”规定进行。

电导率的测量按SJ/T 11397-2009中的“附录G”规定进行。

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

外观检验：随机取3次样品，每次取样质量在0.5 g～1.0 g之间，均匀地平摊在白纸上，在光照下目测检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符时，可在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

检验项目

检验项目和方法见表2。

表 2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发射光谱a | 见表1 | 5.1 |
| 2 | 激发光谱a | 见表1 | 5.1 |
| 3 | 外量子效率a | 见表1 | 5.2 |
| 4 | 相对亮度b | 见表1 | 5.3 |
| 5 | 色品坐标a | 见表1 | 5.4 |
| 6 | 温度特性b | 见表1 | 5.5 |
| 7 | 中心粒径及粒度分布a | 见表1 | 5.6 |
| 8 | 密度b | 见表1 | 5.7 |
| 9 | 比表面积b | 见表1 | 5.8 |
| 10 | pH值b | 见表1 | 5.9 |
| 11 | 电导率b | 见表1 | 5.10 |
| 12 | 外观a | 见4.2 | 5.12 |
| a 必检项目 b 供需双方协商检验项目 |

取样和制样

仲裁取样按表3的规定进行。每件（袋）取样量不少于5 g。取出后，用四分法缩分至试样所需数量。

表 3 取样数量

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% | 件（袋）数的平方根取正整数 |

检验结果判定

产品仲裁分析结果与本标准或订货合同规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复检，如仍有结果不合格，则判该批产品为不合格。

标志、包装、运输和储存

标志、包装、运输、储存

产品外包装应注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重；

- 出厂日期；

- “防潮”、“防晒”标志或字样。

产品封装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重分别为10g、50 g、100 g、200 g、500 g、1 kg。

运输、贮存

产品应存放在清洁干燥和光线不直接照射的地方，不得露天放置，运输时严防包装破损和受潮。

质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和检验印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

20××-××-××实施

20××-××-××发布

LED用稀土氮化物红色荧光粉

#### Rare earth activated nitride red phosphors for LED

（预审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H65