国家标准《氧化钕》修订编制说明

1、工作情况（包括任务来源、起草单位、主要工作过程）

1.1任务来源

随着科学技术的不断发展，稀土材料已广泛应用于高科技的产品中，氧化钕主要应用于钕铁硼磁性材料，还应用于特种玻璃、陶瓷等，现在已应用于电容器,还应用于制造永磁材料、及激光材料等。

签于目前高科技领域的发展，已有的国家标准已不适用用户的需求，应该进一步提高氧化钕产品的质量，以满足各种领域科技人员的要求。

根据稀标委长沙会仪【2011】40号文件关于编制2012年稀土国家标准，行业标准项目计划的通知的要求，本公司承担了国标氧化钕的修行任务。

1.2起草单位情况

1.2.1宜兴新威利成稀土有限公司是中国稀土控股有限公司旗下一家从事稀土分离及深加工的稀土企业，是中国稀土唯一一家在香港上市的稀土企业。本公司是专业生产高纯单一稀土氧化物及共沉物产品的企业，其中高纯La2O3、荧光级Y2O3、荧光级氧化钇铕、高纯Gd2O3、Tm2O3、Yb2O3、高纯Lu2O3均为公司的主打产品，是全分离15个稀土元素的企业。目前公司70%的销售立足于国际市场，产品远销美国、德国、日本、韩国、荷兰、奥地利、澳洲等世界各国，产品深受用户的信赖和好评！

公司以现代企业管理模式建立一系列企业制度，并于2003年以前获得ISO9000、ISO14000双认证，公司以低成本集中采购原辅材料，设备一流，生产稳定，技术先进，质监、测试中心一应俱全，销售模式是出口全套流程，送货、售后服务、市场信息采集、客户的开发及跟踪、新产品定位指导等管理模式。一流的工艺设备，先进的生产技术，科学的管理模式，完善的销售平台为各类稀土用户提高了全方位的优质服务。

1.3主要任务和目标

接到任务后，本公司组织了标准制订小组，主要由质管办、总工办、技术科组成同时还邀请了部分销售人员参加。

根据本公司会议的精神，共同认为目前的GB/T 5240-2006中氧化钕产品的指标已不能满足用户的需求，必须进一步提高氧化钕的质量。

修订过程主要如下：

1.3.1申报《氧化钕》国家标准修订计划。

1.3.2对生产厂家、使用厂家进行调研、收集资料。

1.3.3通过因特网查阅有关氧化钕的新用途。

1.3.4确定《氧化钕》国家标准修订的技术指标。

1.3.5根据分析方法的更新情况，确定产品的质量指标及仲裁方法。

1.3.6标准编制时间计划

2013.8提出标准征求意见稿发给有关单位及稀标会秘书处征求意见。

2013.9完成意见汇总、形成预审稿和编制说明，并将标准预审稿、编制说明，意见汇总等（电子版）发送于稀标会秘书处。

2013.10稀标会秘书处审核后负责将预审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见。

2013.11稀标会秘书处组织召开标准预审会。

2014.2在预审会的基础上，对预审稿、编制说明，意见汇总处理表进行调整，形成送审稿，并将相关资料发送于稀标会秘书处。

2014.3稀标会秘书处负责将送审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见。

2014.4稀标会秘书处组织召开标准审定会。

2．标准的制定原则及标准主要依据

2.1标准的制定原则

本标准在制定过程中遵循四大原则

2.1.1充分满足市场要求的原则

2.1.2经济合理的原则

2.1.3有利于创新发展的原则

2.1.4满足GB/T1.1-2000标准的结构和编写规则的要求

2.2  本标准在制定时的主要依据

2.2.1该产品的主要用途及性能

2.2.2 满足市场的要求

2.2.3 各生产厂家的共性和包容性

3 本标准主要技术指标

3.1 本标准与GB/T S240-2006相比，主要变动如下：

——增加了4N5和2N5 Nd2O3的产品牌号

——增加了牌号041045和041040中稀土杂质全分析

——增加了牌号041035、041030和041025中稀土杂质从Eu2O3到Y2O3的含量分析

——删除原041020牌号

——增加了各个牌号实际生产中有可能存在的Na2O的指标

——各个牌号适当的改动了非稀土杂质的指标

3.2 变动理由

3.2.1 由于科技领域的发展已有的国家标准已不适用用户的要求，故增加项4N5的产品，由于目前的分析方法稀土杂质的分析含量不能达到5N的水平，所以只能4N5。

3.2.2 由于分析方法的改进及用户的需求，所以有必要对产品4N5和4N的产品进行稀土杂质的全分析

3.2.3删除了原041020的牌号的理由是目前生产厂家产品质量已大大提高,目前已基本没有2N的产品，故拟取消。

3.2.4考虑目前的生产，贸易和国家收储氧化钕的主要规格就是2N5，所以拟增加一项2N5产品的牌号。

3.2.5在实际生产中，由于环保的原因，大部分生产厂家均用的钠槽，故有必要增加Na2O的指标及降低CaO的指标。

3.2.6适当改动了原国标中非稀土杂质指标，主要体现了产品质量的升级。

4.预期效果

本标准的修订将为生产、使用、贸易三方提供最基本和技术依据，促使生产厂家必须正确采用原料，合理的调整生产工艺以达到产品的质量要求，从而达到用户的要求，它将会带来技术进步，品种增多，性能更好的新局面。

5.对标准所征求意见的处理

本公司将先送征求意见稿到各个单位，将所收集得到的意见和建议及处理办法均汇总于意见汇总处理表中。

7.致谢

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准化技术委员会秘书处的指导和帮助，同时对所有协助起草该项国标的单位的致谢！

2013年6月5日