ICSiICS

前    言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）归口。

本标准负责起草单位：宁波立立电子股份有限公司（现浙江金瑞泓科技股份有限公司）

本标准参加起草单位：有研半导体材料股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、万向硅峰电子股份有限公司、上海合晶硅材料有限公司

本标准主要起草人：刘丹、何良恩、许峰、张海英、孙燕、曹孜、王飞尧、楼春兰、徐新华

硅抛光回收片规范

1 范围

本标准专门针对于4寸、5寸、6寸和8寸单面或双面抛光硅片、未抛光硅片或外延硅片。

本标准适用于用户提供的或来源于第三方的回收硅片,产品主要用于机械、炉处理、颗粒和光刻中的监控片。另外，使用方须注意回收片的热历史、体沾污和表面沉积物情况。

2规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅所修改的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

2.1 国家标准

GB/T 1550      非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551      硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1553      硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

GB/T 1554      硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555      半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2828      逐批检查计数抽样程序及抽样表

GB/T 4058      硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法

GB/T 6618      硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6620      硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6621      硅片表面平整度测试方法

GB/T 6624      硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 11073     硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 12962     硅单晶

GB/T 12964     硅单晶抛光片

GB/T 13387     硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 13388     硅片参考面结晶学取向X射线测试方法

GB/T 14140     硅片直径测量方法

GB/T 14143     300-900um间隙氧含量红外吸收测量方法

GB/T 14144     硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法

GB/T 14264     半导体材料术语

GB/T 19921     硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 24575     硅和硅外延片表面Na、Al、K和Fe的二次离子质谱测试方法

GB/T 24578     硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 26067     硅片切口尺寸测试方法

2.2 SEMI标准

SEMI M18 硅片订货单格式

SEMI M24 硅单晶优质抛光片规范

  - ASTM标准

国标中未有规定的测试标准，参考适用的ASTM标准的详表，见SEMI M18标准中的表1。

3 术语、定义、符号、单位或缩略语

  - 炉处理硅片 Furnace wafer

可用于监控热工艺或作为注入的监控，通常只在洁净室环境使用。

  - 机械硅片 Mechanical wafer

适用于设备和工艺实验的硅片，通常在洁净室环境之外使用。

  - 颗粒硅片 Particle wafer

用于监控区域或工艺的硅片，只能在洁净室环境使用。

  - 光刻硅片 Lithography wafer

用于调试光刻设备的硅片，对此工艺监控的硅片来说，表面平整度是关键，只在洁净室环境使用。

  - 试验硅片 Test wafer

在半导体制造中适用于工艺监控的硅片。

  - 回收硅片 Reclaimed wafer

为了继续利用已被返工的硅片。

4 产品分类

4.1 分类

硅片按应用分为机械用、炉处理用、颗粒用和光刻用的监控片。

4.2 牌号

硅片的牌号表示，按照GB/T 14844规定。

5 技术要求

表1  100mm、125mm、150mm和200mm回收硅片规范

| 项 目 | 机械用 | 炉处理用 | 颗粒用 | 光刻用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 一般特性 |  |
| 1.1 | 生长方法 | 按供货方 |
| 1.2 | 晶向 | 按供货方 |
| 1.3 | 导电类型 | 按供货方 |
| 1.4 | 掺杂剂 | 按供货方 |
| 1.5 | 对合格质量区的标称边缘去除距离 | 未规定 | 客户规定 |
| 2.0 | 电学特性 |  |
| 2.1 | 电阻率 | 客户规定 |
| 2.2 | 径向电阻率变化（RRG） | 未规定 |
| 2.3 | 电阻率条纹 | 未规定 |
| 2.4 | 少数载流子寿命 | 未规定 |
| 3.0 | 化学特性 |  |
| 3.1 | 氧含量 | 未规定 | 按供货方 | 未规定 |
| 3.2 | 径向氧含量变化 | 未规定 | 按供货方 | 未规定 |
| 3.3 | 碳含量 | 未规定 | 按供货方 | 未规定 |
| 4.0 | 结构特性 |  |
| 4.1 | 位错腐蚀坑 | 未规定 | 无 |
| 4.2 | 滑移 | 未规定 | 无 |
| 4.3 | 系属结构 | 未规定 | 无 |
| 4.4 | 孪晶 | 未规定 | 无 |
| 4.5 | 旋涡 | 未规定 |
| 4.6 | 浅蚀坑 | 未规定 |
| 4.7 | 氧化层错(OSF) | 未规定 |
| 4.8 | 氧化物沉淀 | 未规定 |
| 5.0 | 晶片制备特性 |  |
| 5.1 | 晶片ID标志 | 客户规定 |
| 5.2 | 正表面薄膜 | 未规定 | 无 | 未规定 | 无 |
| 5.3 | 洁净区 | 未规定 |
| 5.4 | 非本征吸除 | 未规定 | 无 | 未规定 | 无 |
| 5.5 | 背封 | 未规定 | 无 | 未规定 | 无 |
| 5.6 | 退火 | 未规定 |
| 6.0 | 机械特性 |  |
| 6.1 | 直径 |  |
|  | 100mm± | 0.5mm |
|  | 125mm± | 0.5mm |
|  | 150mm± | 0.5mm |
|  | 200mm± | 0.5mm |
| 6.2 | 主参考面/切口尺寸 | 按供货方 |
| 6.3 | 主参考面/切口取向 | 按供货方 |
| 6.4 | 副参考面尺寸（若可适用） | 按供货方 |
| 6.5 | 副参考面位置（若可适用） | 按供货方 |
| 6.6 | 边缘轮廓 | 未规定 |
| 6.7 | 厚度 |  |
|  | 100mm(SEMI M1.8) | 432～575μm |
|  | 100mm(SEMI M1.13) | 533～675μm |
|  | 125mm | 533～675μm |
|  | 150mm(SEMI M1.8) | 533～675μm |
|  | 150mm(SEMI M1.13) | 585~725μm |
|  | 200mm | 600~775μm |
| 6.8 | 总厚度变化（TTV） | 未规定 |
| 6.9 | 表面取向 | 按供货方 |
| 6.10 | 弯曲度 | 未规定 |
| 6.11 | 翘曲度 | 未规定 |
| 6.12 | 峰－谷差 | 未规定 | 客户规定 |
| 6.13 | 总平整度 | 未规定 | 客户规定 |
| 6.14 | 局部平整度 | 未规定 | 客户规定 |
| 7.0 | 正表面化学性质 |  |
| 7.1 | 表面金属沾污 |  |
|  | 钠 | 未规定 | 客户规定 | 未规定 |
|  | 铝 | 未规定 | 客户规定 | 未规定 |
|  | 钾 | 未规定 | 客户规定 | 未规定 |
|  | 铬 | 未规定 | 客户规定 | 未规定 |
|  | 铁 | 未规定 | 客户规定 | 未规定 |
|  | 镍 | 未规定 | 客户规定 | 未规定 |
|  | 铜 | 未规定 | 客户规定 | 未规定 |
|  | 锌 | 未规定 | 客户规定 | 未规定 |
| 7.2 | 表面有机物 | 未规定 |
| 8.0 | 正表面目检特性 |  |
| 8.1 | 划伤 |  |  |
|  | 条数（对100mm和125mm） | 未规定 | ≤2条 |
|  | 划伤累计长度（对100mm和125mm） | 未规定 | 20mm |
|  | 重划伤(对150mm和200mm)-总长度 | 未规定 | 无 |
|  | 轻微划伤(对150mm和200mm)-总长度 | 未规定 | ≤0.10×直径 |
| 8.2 | 坑 | 未规定 | 客户规定 |
| 8.3 | 雾 | 未规定 | 客户规定 |
| 8.4 | 局部光散射体 |  |  |
|  | 对100mm和125mm | 未规定 | ≤0.19/cm2 @客户规定尺寸 |
|  | 对150mm和200mm | 未规定 | ≤0.20/cm2 @≧0.2μm |
| 8.5 | 区域沾污 | 未规定 | 无 |
| 8.6 | 崩边 | 未规定 | 无 |
| 8.7 | 裂纹 | 未规定 | 无 |
| 8.8 | 鸦爪 | 未规定 | 无 |
| 8.9 | 火山口 | 未规定 | 无 |
| 8.10 | 凹坑 | 未规定 | 无 |
| 8.11 | 沟槽 | 未规定 | 无 |
| 8.12 | 小丘 | 未规定 | 无 |
| 8.13 | 橘皮 | 未规定 | 无 |
| 8.14 | 刀痕 | 未规定 | 无 |
| 9.0 | 背表面特性 |  |
| 9.1 | 崩边 | 未规定 | 无 |
| 9.2 | 粗糙度 | 未规定 | 客户规定 |
| 9.3 | 局部光散射体 | 未规定 | 客户规定 |
| 9.4 | 划伤 |  |  |
|  | 条数（对100mm和125mm） | 未规定 | 客户规定 |
|  | 划伤累计长度（对100mm和125mm） | 未规定 | 客户规定 |
|  | 重划伤-总长度 | 未规定 | ≤0.25×直径 |
|  | 轻微划伤-总长度 | 未规定 |
| 10.0 | 其他特性 |  |
| 10.1 | 边缘状态 |  |
|  | 150mm | 未规定 |
|  | 200mm | 未规定 | 客户规定 |

表2  180nm设计尺寸用200mm抛光回收硅片规范指南

|  | 项 目 | 180nm用200mm硅片 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 一般特性 |  |
| 1.1 | 生长方法 | 直拉法或磁场直拉法 |
| 1.2 | 晶向 | ｛100｝ |
| 1.3 | 导电类型 | P |
| 1.4 | 掺杂剂 | 未规定 |
| 1.5 | 对合格质量区的标称边缘去除距离 | 3mm（见注1） |
| 2.0 | 电学特性 |  |
| 2.1 | 电阻率 | 0.5～50.0Ω(cm |
| 2.2 | 径向电阻率变化（RRG） | 未规定 |
| 2.3 | 电阻率条纹 | 未规定 |
| 2.4 | 少数载流子寿命 | 未规定 |
| 3.0 | 化学特性 |  |
| 3.1 | 氧含量 | 未规定 |
| 3.2 | 径向氧含量变化 | 未规定 |
| 3.3 | 碳含量 | 未规定 |
| 4.0 | 结构特性 |  |
| 4.2 | 滑移 | 无 |
| 4.3 | 系属结构 | 无 |
| 4.4 | 孪晶 | 无 |
| 4.5 | 旋涡 | 未规定 |
| 4.6 | 浅蚀坑 | 未规定 |
| 4.7 | 氧化层错(OSF) | 未规定 |
| 4.8 | 氧化物沉淀 | 未规定 |
| 5.0 | 晶片制备特性 |  |
| 5.1 | 晶片ID标志 | 客户规定 |
| 5.2 | 正表面薄膜 | 无 |
| 5.3 | 洁净区 | 无 |
| 5.4 | 非本征吸除 | 无 |
| 5.5 | 背封 | 无 |
| 6.0 | 机械特性 |  |
| 6.1 | 直径 | 200±0.2mm |
| 6.2 | 主参考面/切口尺寸 | 参照SEMI M1.9 |
| 6.3 | 主参考面/切口取向 | 参照SEMI M1.9 |
| 6.7 | 厚度 | ＞650μm(见注2) |
| 6.8 | 总厚度变化（TTV） | 最大10μm |
| 6.9 | 表面取向 | ｛100｝±1° |
| 6.10 | 弯曲度 | 客户规定 |
| 6.11 | 翘曲度 | 未规定 |
| 6.12 | 峰－谷差 | 未规定 |
| 6.14 | 局部平整度 | 未规定 |
| 7.0 | 正表面化学性质 |  |
| 7.1 | 表面金属沾污 |  |
|  | 钠 | ＜1×1011/cm2 |
|  | 铝 | ＜1×1011/cm2 |
|  | 铬 | ＜1×1011/cm2 |
|  | 铁 | ＜1×1011/cm2 |
|  | 镍 | ＜1×1011/cm2 |
|  | 铜 | ＜1×1011/cm2 |
|  | 锌 | ＜1×1011/cm2 |
|  | 钙 | ＜1×1011/cm2 |
| 8.0 | 正表面目检特性 |  |
| 8.1A | 重划伤-总长度 | 无 |
| 8.1B | 轻微划伤-总长度 | ＜20mm |
| 8.2 | 坑 | 无 |
| 8.3 | 雾 | 无 |
| 8.4 | 局部光散射体 | ＜0.20/cm2@≥0.20μm |
| 8.5 | 区域沾污 | 无 |
| 8.6 | 崩边 | 无 |
| 8.7 | 裂纹 | 无 |
| 8.8 | 鸦爪 | 无 |
| 8.9 | 火山口 | 无 |
| 8.10 | 凹坑 | 无 |
| 8.11 | 沟槽 | 无 |
| 8.12 | 小丘 | 无 |
| 8.13 | 橘皮 | 无 |
| 8.14 | 刀痕 | 无 |
| 9.0 | 背表面特性 |  |
| 9.1 | 崩边 | 无 |
| 9.2 | 粗糙度 | 未规定 |
| 9.3 | 局部光散射体 | 未规定 |
| 9.4 | 划伤 |  |
|  | 重划伤-总长度 | ＜50mm |
|  | 轻微划伤-总长度 | 未规定 |
| 10.0 | 其他特性 |  |
| 10.1 | 边缘状况 | 已抛光 |
| 10.2 | 包装 | 未规定 |

注：

1 对边缘去除，激光刻码区域予以专门考虑。

2 由于设备制约，可能限制最小厚度。

6 试验方法

6.1 硅片晶向测量按GB/T 1555进行

6.2 硅片导电类型测量按GB/T 1550进行

6.3 硅片电阻率测量按GB/T 1551进行

6.4 硅片径向电阻率变化测量按GB/T 11073进行

6.5 抛光片氧化诱生缺陷按GB/T 4058进行

6.6 硅片间隙氧含量的测定按GB/T 14143进行

6.7 硅片间隙氧含量径向变化的测定按GB/T 14144进行

6.8 硅片晶体完整性检验按GB/T 1554进行

6.9 主参考面晶向测量按GB/T 13388进行

6.10 硅片参考面长度测量按GB/T 13387进行

6.11 硅片直径测量按GB/T 14140进行

6.12 切口尺寸的测量按GB/T 26067进行

6.13 硅片厚度和总厚度变化测量按GB/T 6618进行

6.14 硅片翘曲度测量按GB/T 6620进行

6.15 硅片平整度测量按GB/T 6621进行

6.16 表面金属沾污按GB/T 24578及GB/T 24575进行，其他可利用的更灵敏的方法由供需双方商定。

6.17 硅片表面质量目视检验参照GB/T 6624进行

6.18 局部光散射测量按GB/T 19921进行

7 检验规则

7.1 每批产品由供方质量部门进行检验，确保产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

7.2 需方可对收到的产品进行检验，若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

7.3 每批产品的检验项目采用抽样检验，产品采用GB/T 2828.1 一般检查水平Ⅱ、一次抽样方案抽样检查或按供需双方商定的方法抽样检查。

7.4 导电类型、晶向检验若有一片不合格，则判该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平(AQL)见表4.

表4 检验项目及合格质量水平

| 序号 | 检验项目 | 合格质量水平(AQL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 | 1.0 |
| 2 | 总厚度变化 | 1.0 |
| 3 | 直径偏差 | 2.5 |
| 4 | 参考面位置 | 1.0 |
| 5 | 参考面长度（或直径） | 1.0 |
| 6 | 表面质量 | 局部光散射体(LLS) | 1.0 |
|  |  | 区域沾污 | 1.0 |
|  |  | 崩边、刀痕、杂质条纹 | 累计1.0 |
|  |  | 裂纹、鸦爪 | 累计1.0 |
|  |  | 凹坑、沟槽、小丘、桔皮、火山口 | 累计1.0 |

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 包装、标志

8.1.1 硅片用相应规格的盒子包装，然后将盒子装入包装箱。包装应采取防破碎、防损伤、防沾污等措施。特殊的包装要求由供需双方商定。

8.1.2 包装箱外应标有“小心轻放”、“防腐”、“防潮”字样或标志，并注明：

a)需方名称

b)产品名称、牌号

c)产品件数、盒数

d)供方名称

8.2 质量证明书

8.2.1 每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称

b) 产品名称及牌号

c) 产品批号

d) 产品盒数、片数

e) 各项检验结果及检验部门印记

f) 本标准编号

g) 出厂日期

8.3 运输、贮存

8.3.1 产品在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，且应采取防震、防潮措施。

8.3.2 产品应贮存在清洁、干燥环境中。

# Footnotes

美国材料与试验协会(American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohoken, PA 19428-2959, USA. Tel:610.832.9585, Fax:610.832.9555, Website:www.astm.org)

# Text boxes

ICS 29.045

H 80

中华人民共和国行业标准

YS/T ××××—××××

硅抛光回收片规范

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部

（送审稿）

Specification for Polished Reclaimed Silicon wafer

发布