《无水氯化镧》

（预审稿）

编   制   说   明

二〇一三年六月三十日

《无水氯化镧》编制说明

1   任务来源

1.1任务背景

无水氯化镧作为稀土新型材料，主要用于闪烁晶体、催化剂、稀土金属和稀土合金的原料，目前尚无国家标准和国际标准，以客户需求为指标。稀土院京瑞公司从2009年开始工业规模生产无水氯化镧产品，掌握了不同用途用户对无水氯化镧产品的质量需求，结合国内生产情况，随着无水氯化镧应用领域的不断扩大及生产技术的不断进步，因此有必要根据生产厂家的技术水平与市场需求制定无水氯化镧产品国家标准，以适应市场需求。

国内主要有包头市京瑞新材料有限公司、连云港信富稀土有限公司和包头市世博稀土萃取设备有限公司等进行工业规模生产，每年的产量不超过100吨。京瑞公司目前具备年产100吨高纯单一无水氯化稀土的生产能力，2012年产量达到46吨。

国外主要有奥地利国的特雷巴赫公司生产，产能10吨/月，现已停产，主要从国内采购。

1.2任务来源

根据稀土标委【2012】17号文件《关于转发2012年稀土国家、行业标准制、修订计划的通知》由包头稀土研究院、包头市京瑞新材料有限公司作为主要起草单位承担《无水氯化镧》国标准的制定任务。计划号20120518-T-469，完成年限2014年，根据文件要求，包头稀土研究院填报了《标准制（修）订项目落实任务书》。

1.3起草单位情况

包头稀土研究院是一个以稀土资源的综合利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及专用设备、稀土在传统产业中的应用为研究重点的、全国最大的稀土科研开发机构，是国家242个改制院所之一。建院以来共承担国家科技攻关、“863”项目、省部级以及为企业服务的各类课题1700多项，获省部级重大科技成果和专利300多项，在稀土选矿、稀土冶金、环境保护、稀土功能材料及专用设备、稀土应用等领域的一大批成果，已在生产中得到了成功的应用，为中国稀土工业做出了重大贡献。

稀土院京瑞公司于2009年建成高纯无水氯化镧氯化铈生产线，产能达到100吨/年。在生产过程中无水氯化镧产品建立了较完善的工艺操作制度和分析检测制度，产品检测内容和检测数据得到用户的认可，无水氯化镧产品的生产和科研能力处于国内领先地位。

2011年申报无水氯化镧国家发明专利一项，为《程序升温法制备高纯无水氯化镧或氯化铈》（受理号201110346254.5）。

2   本标准编制计划

本标准编制计划如下：

2013年01月—2013年04月：调研、查阅资料，了解国内外无水氯化镧的生产动态及应用领域的变化，完成资料的消化吸收,编写初稿、编制说明。组织相关人员对标准初稿及编制说明进行讨论，形成标准征求意见稿。

2013年05月—2013年06月：完成并发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，形成预审稿。

2013年07月—2013年08月：通过开会交流，广泛征求大家意见，通过对各单位以及与会专家的意见和建议进行归纳整理，完成《无水氯化镧》标准的送审稿。

2013年09月—2013年11月：稀标委召集专家对送审稿进行审定。

3   编制原则与标准的主要内容及工作过程

3.1 编制原则和依据

1.随着科学技术的发展，稀土新材料应用领域为了使无水氯化镧产品质量得到进一步规范，本次为第一次制定，随着应用领域不断扩大、为了使无水氯化镧产品的质量得到更大的提高，使标准具有可操作性和适应性。特制定该产品标准。

2.本次制定应符合有色金属产品标准编写规则的要求（GB/T1.1-2000、GB/T1.3、GB/T20001.4和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》）。

3.本次制定时，既要考虑到无水氯化镧生产技术的先进性、生产企业的广泛性，又要考虑到标准的实用性及可操作性。

3.2 标准的主要内容及工作过程

3.2.1产品分类及论据

本标准的制定主要依据近年来用于对无水氯化镧产品的质量需求，结合国内生产原料产品质量、生产成本考虑等基础上提出的，在牌号划分和主要技术指标方面已兼顾到客户和生产企业的一般要求和部分特殊要求，若企业还有更多的特殊要求，应在合同中规定，本标准不一定包含全部特殊使用要求。

本标准产品分类主要以氯化镧品位（RECl3含量）、非稀土杂质的含量、水分含量、水不溶物含量等级依据划分为三个牌号，分别适用于不同的使用范围。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议，使标准具有可操作性和适应性。

3.2.2技术指标的确定与论据

任务下达后，稀土院主管标准的工作人员和包头市京瑞新材料有限公司组织相关人员成立了《无水氯化镧》行业标准编制小组。在标准编制的过程中，按照标准的编制程序，标准编制小组成员对国内外相关标准及研究进行了调研，对生产无水氯化镧的相关企业及其用户进行了调研，收集了大量资料，对调研结果进行充分分析之后，编制了《无水氯化镧》行业标准草案，经过多次讨论及征求意见，形成了《无水氯化镧》预审稿。

4   国家标准作为强制或推荐性国家标准的建议

此次制定的《无水氯化镧》国家标准建议为推荐性国家标准。

5   参考的相关标准和资料

1) GB/T 15676-1995 稀土术语

2) GB/T 4154-2006  氧化镧

6  致谢

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢！

包头稀土研究院

二〇一三年六月三十日