《溅射用钽靶材》行业标准

编制说明（草稿）

- 工作简况

- 任务来源

1.1根据工信部《关于印发2013年第二批行业标准制修订计划的通知《工信厅科【2013】102号文件》的要求，宁夏东方钽业股份有限公司负责制订行业标准《溅射用钽靶材》。计划号为 2013-0375T -YS,计划完成年限2015年。

1.2本标准所涉及的产品简况

钽具有高熔点、耐腐蚀、化学活性强、冷加工性能及焊接性能优异等特点，所以被广泛用作各种高温结构件、化工防腐、电子原件、光学玻璃镀膜、超导材料等。

由于钽具有优异的化学活性，可以在常温及中温下迅速形成极薄极致密的氧化膜的能力、且生成的氧化膜具有介电常数高和保护作用，因此钽被广泛的用于电容器和半导体领域。随着物理气象沉积和溅射镀膜技术的不断发展完善，钽逐渐的被应用到半导体行业的磁控溅射沉积镀膜领域，随着电子工业的迅猛发展，钽靶材近年来再次领域的应用越来越广泛深入，市场逐年扩大。

随着磁控溅射镀膜技术的深入发展和半导体行业的迅猛发展，钽靶材在此领域的应用越来越广泛，市场需求越来越大。但是，由于磁控溅射用钽靶材的特殊技术特点和严格的要求，目前多采用技术协议的形式进行生产供应，国内外没有钽靶材的相关标准，这样造成了供货的不规范性，在一定程度上限制了钽靶材的生产、供应和发展。基于以上事实，所以急切并迫切需要建立钽靶材的行业标准，以规范钽靶材的生产、供应的技术要求，使此产品趋于良性发展。

1.3起草单位情况和主要工作过程

1.3.1起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心，是世界钽工业三强之一。

公司在钽、铌及其合金技术领域具有雄厚的研发实力，在国内同行业中处于技术领先地位。其综合实力代表了我国钽、铌工业的整体水平，是我国国防、核能、宇航、电子、冶金、半导体和化工工业等高新技术领域里的一个极为重要的集稀有金属材料研发、成果转化为一体的综合基地。几十年来承担了我国钽铌特种金属材料领域绝大部分国家级科研和产业化项目，60多项成果获国家级、省部级科技进步奖。宁夏东方钽业股份有限公司年生产钽靶材的能力为20多吨，在行业内占有较重要的地位，公司在各种钽铌制品的生产、加工、销售、采购等方面积累了大量的数据和经验。

1.3.2主要工作过程

按照任务落实会议精神，本标准起草单位宁夏东方钽业股份有限公司成立了标准编制组，组织专门人员查阅大量相关资料及国内外厂家的产品技术指标和技术条件，了解了钽靶材产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，同时结合公司近15年来在钽靶材生产方面的经验、实际生产水平以及国内外钽靶材的市场需求情况，于2014年7月起草了行业标准《钽靶材》的草稿。

2014年7月25日至7月28日，由全国有色金属标准化技术委员会组织在内蒙古呼和浩特市进行了全国有色金属标准化工作会议。有色金属技术经济研究院、西安宝德粉末冶金有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、宝钛集团有限公司、深圳市天骄科技股份有限公司、钢铁研究总院、株洲硬质合金集团有限公司、国家钨材料工程技术中心、西北有色金属研究院、洛宁市无界科技有限公司、四川自贡硬质合金有限责任公司、湖南顶立科技有限公司、中信国安盟固立科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司等15家单位的18位专家代表对本标准标准的讨论稿进行了讨论，并提出宝贵合理的意见。根据会议精神，标准编制组按照上述讨论会意见进行修改后形成本标准的预审稿、意见汇总处理表和编制说明。

2014年8月24日至8月28，由全国有色金属标准化技术委员会组织在甘肃省兰州市召开了全国有色金属标准化工作会议。有色金属技术经济研究院、西安宝德粉末冶金有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、宝钛集团有限公司、深圳市天骄科技股份有限公司、钢铁研究总院、株洲硬质合金集团有限公司、国家钨材料工程技术中心、西北有色金属研究院、洛宁市无界科技有限公司、四川自贡硬质合金有限责任公司、湖南顶立科技有限公司、中信国安盟固立科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司等15家单位的18位专家代表对本标准标准的预审稿进行了讨论，并提出宝贵合理的意见。根据会议精神，标准编制组按照上述预审会意见进行修改后形成本标准的送审稿和编制说明。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1标准编制原则

本标准按照GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。标准中规定了钽靶材的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。具体内容确定遵循以下原则:

（一）充分满足市场要求的原则：本标准中涵盖了目前稳定使用的不同高纯级别的钽靶材，并对钽靶材所需要控制的杂质元素的含量进行了严格要求，保证产品纯度上的高要求。

（二）指导生产的原则：由于钽靶材的生产技术和行业内部的特殊性，尚没有统一的生产制造的通用方法，我公司结合近15年的研发及生产，高纯钽铸锭配合采用热锻热轧及特殊的真空热处理的工艺，能够制造出内部组织及织构优异的钽靶材材料，可以进一步的指导及规范市场的制造技术。我公司采用真空电子束多次熔炼技术对钽靶材所使用钽铸锭进行有效提纯，得到高纯钽铸锭，根据客户的不同要求使用不同纯度级别的钽铸锭原料，目前最高纯度级别可以制造5N（99.999%）的钽靶材专用高纯钽铸锭。采用独特的热锻造开坯和热轧工艺可以制造内部组织和织构优异的钽靶材坯料。

加工工业生产，初期的生产规模、技术水平、产品档次和质量状况与发达国家比较相差甚远。自2005年以来，随着公司钽靶材制造技术的不断发展创新，使得我国的钽靶材工业得到了迅速发展，现已达到当今国际水平。随着钽靶材的生产技术发展、应用领域也不断延伸，而作为磁控溅射镀膜技术所使用的钽靶材母体及损耗材料，钽靶材的生产、交易量也急剧增加。然而，在钽靶材的生产、交易中没有相应的标准规范，订货均采用技术协议进行，对生产贸易造成一定的影响，因此制定钽靶材行业标准是非常必要和迫切的，本标准的制定综合考虑了我国钽靶材产业的发展现状，标准内容力争起到指导、促进生产的作用；

（三）适用性及先进性原则：本标准的编制综合考虑了适用性及先进性原则。对于各种纯度级别的钽靶材产品，在综合考虑其他相关技术协议和客户要求的基础上，力争使本标准在适用性的基础上体现先进性。

2.2确定标准主要内容的论据

2.2.1化学成分

本标准中汇总的钽靶材目前最长使用的3N5、4N两个纯度级别，但鉴于钽靶材的使用逐年向更高纯度级别发展的要求，同时也给出了目前的较高级别4N5级别的要求。此标准基本涵盖常见钽靶材产品，其化学成分数据是在总结多年的钽靶材分析数据基础上，根据行业发展水平与各类客户的不同要求和使用情况最终确定，所确定数据要求较合理，能够起到规范生产的作用，具体要求见下表1所示。

表1                                  PPm

| 级别 元素 | 3N5 | 4N | 4N5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 10 | 5 | 0.5 |
| Ca | 5 | 2 | 0.5 |
| Co | 10 | 1 | 0.5 |
| Cr | 10 | 10 | 0.5 |
| Cu | 10 | 3 | 0.5 |
| Fe | 50 | 3 | 0.5 |
| K | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Li | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Mg | 10 | 1 | 0.5 |
| Mn | 10 | 1 | 0.5 |
| Mo | 50 | 10 | 10 |
| Na | 1 | 0.5 | 0.4 |
| Nb | 300 | 100 | 30 |
| Ni | 20 | 2 | 0.5 |
| Si | 20 | 10 | 0.5 |
| Sn | 5 | 2 | 0.5 |
| Th | 1 | 0.01 | 0.003 |
| Ti | 5 | 2 | 1 |
| U | 1 | 0.01 | 0.001 |
| B | 2 | 2 | 1 |
| V | 5 | 5 | 0.5 |
| W | 300 | 75 | 10 |
| Zn | 5 | 2 | 0.5 |
| Zr | 10 | 10 | 10 |
| C | 50 | 50 | 11 |
| O | 100 | 80 | 50 |
| N | 20 | 20 | 20 |
| H | 10 | 15 | 10 |
| S | 20 | 30 | 5 |
| 杂质总和 | 500 | 100 | 50 |
| Ta | 余量 | 余量 | 余量 |

注：气体元素采用LECO分析，除气体以外元素采用GDMS分析，钽靶材距离封顶15～20厘米处取样分析。

2.2.2  外观质量

钽靶材在压力加工及辅助处理过程中，表面存在一定的加工缺陷，考虑到半导体行业的严格要求。因此本标准规定了钽靶材的外观质量，即产品表面不得有变形、凹陷、锈迹、赃物、碰伤、擦伤、异物等造成使用不良的缺陷，边缘去除毛刺。

2.2.3尺寸及允许偏差

钽靶材国内外的生产厂家较多，且加工技术和成型技术及设备差别较大，客户由于自身的加工设备，对钽靶材的规格要求也有较大差距。 因此本标准给出了钽靶材的尺寸允许偏差要求，具体见下表2：

表2                               单位，毫米

| 直径 | ≤250 | ＞250～400 | ≥400～500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 |
| 厚度 | ≤8 | ＞8～15 | ≥15～25 |
| 允许偏差 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 |

考虑到目前钽靶材的其他形位公差的要求，并结合客户要求及生产使用情况，在给出主要的直径厚度允许偏差的基础上同时给出了不平度和粗糙度的要求。分别为：产品不平度应不大于0.2毫米，产品表面粗糙度Ra≤1.6微米。

2.2.4 内部质量及性能要求

由于钽靶材使用的特殊性和领域，决定了钽靶材对于内部组织和内部质量要求较高，所以本标准对钽靶材的内部组织及质量进行了要求为：产品的再结晶率应不小于90%、平均晶粒尺寸应不大于100微米，晶粒分布均匀、无分层现象、内部无气孔及夹杂物等。但是考虑到靶材行业的独特的特点和靶材材料生产厂家和机台厂家的配合关系及要求，在标准中未明确给出材料的织构要求。另外通过组织反映力学性能，在给出内部组织的前提下同时给出了材料的硬度要求为：产品的硬度应满足70～100HVS。如果需要对材料的结构取向和织构做进一步要求可以通过使用厂家和材料生产厂家以及使用的溅射机台的具体情况双方协商确定所需要的材料织构要求，在本标准中不做明确的织构要求，也就是需方如有其他特殊要求，双方通过协商，可在合同中注明。

2.2.6 其他内容

本标准规定了钽靶材的试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书和合同（或订货单）等内容。

本标准中规定了钽靶材的化学杂质分析采用GB/T 15076的规定进行。

为了便于标准的可操作性，本标准规定了详细的检验规则，包括组批、检验项目、取样规定以及检验结果的判定。

本标准规定了详细的产品包装、运输和贮存和质量证明书等内容。

- 标准水平分析

3.1与国内外同类标准水平比较

由于溅射钽靶材的使用特殊性和行业特殊性的实际情况，目前国内外尚无钽靶材的标准，此标准的建立可以填补国内的空白。

3.2与现有的标准及制定中的标准协调配套情况

无。

- 与现行的法规、标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规具有一致性，无冲突之处。

- 重大分歧意见的处理和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议本标准为强制性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过度办法）

无

- 废止现行有关标准的建议

无

- 其他应予说明的事项

无

- 预期效果

本标准的制定将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，尤其将对我国钽靶材贸易具有较强的规范和指导作用，本标准的发布实施将进一步完善我国钽制品标准体系，为下游铌加工材的原料选用、质量控制提供指导。

《钽靶材》行标编制组

2014年7月