GB/T XXXXX.X—201X

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院、有色金属技术经济研究院、中国稀有稀土有限公司、江西理工大学、XXXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准主要起草人：刘荣丽、王志坚、黄美松、易师、朱玉华、高兰、王向红、王淑英、XXX、XXX、XXX。

稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 范围

本标准规定了稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土合金、磁性材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁致冷材料、稀土催化材料、稀土发热材料及其他稀土产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土合金、磁性材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁致冷材料、稀土催化材料、稀土发热材料及其他稀土产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB 191 包装储运图示标志

GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 10003 普通型双向拉伸聚丙烯薄膜

GB 11806 放射性物质安全运输规程

GB/T 16266 包装材料试验方法 接触腐蚀

GB 17914 易燃易爆性商品的储存养护技术条件

GB 18871 电离辐射防护与辐射安全的基本标准

- 包装

3.1包装通则

3.1.1产品的包装应能保证产品在运输和贮存期间不致松散、受潮、腐蚀。

3.1.2 同一包装单元的产品应是同一牌号、规格和状态的产品。特殊情况下，当几批产品同时装入同一箱时候，应分别打捆、打包，并分别标识明确，以保证产品部混淆、不损坏。

3.1.3 每包单元产品的重量和尺寸应符合有关承运部分的规定。

3.1.4 用箱包装时，产品应用防潮材料（如塑料薄膜、防潮纸等）包严，所用塑料薄膜应符合GB/T 4456或GB/T 10003的规定。箱内各件之间须用纸屑等物填实、固定，以防窜动。

3.1.5 用箱（桶）包装时，箱内应尽量装满。铁箱（集装箱）每箱的装入量不得少于该箱容积的三分之二。箱内空余部分应用纸屑或泡沫塑料等物填实、塞紧，防止窜动。

3.1.6 液体稀土产品置入塑料桶或罐车内，密封。

3.2包装方式

3.2.1 稀土精矿:对于粉状稀土精矿产品，内包装采用聚乙烯吹塑薄膜袋（C型），每件净重50kg、1t、2t。外包装为白色塑料编织袋（C型）。对于钍含量较高的独居石精矿，由于放射性较高，包装需符合GB 190的相关规定。

3.2.2 稀土化合物：产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重分别为2kg、5kg、10kg、25kg、50kg、1t。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱、纸箱、塑料桶、编织袋）内，每铁桶（木箱、纸箱、塑料桶、编织袋）净重分别为10kg、20kg、25kg、50、1吨。如需方有特殊要求，由供需双方协商确定。

3.2.3 稀土金属、合金：产品应采取防氧化措施（抽真空、充入惰性气体等），内包装采用双层聚乙烯吹塑薄膜袋（C型），放入铁桶内，每桶净重25、50kg、100 kg、250 kg。如需方有特殊要求，由供需双方协商确定。由于稀土金属不稳定，容易发生爆炸，包装标志应符合GB 190、GB 17914的规定。

3.2.4 磁性材料：一般采用泡沫塑料盒为内包装，外包装采用纸箱或木箱，保证在适当的运输和贮存过程中不损坏。充磁材料的包装要求应符合相应运输和贮存方式的相应规定。

3.2.5稀土储氢材料：产品采取防氧化（如抽真空、充氩气）措施后密封包装并装入铁桶或纸箱中。

3.2.6稀土发光材料：产品封装于双层塑料袋、塑料瓶或桶中，每袋（瓶）净重分别为10g、50g、100g、200g、500g、1kg。

3.2.7抛光粉：产品内包装为塑料袋，每袋净重分别为1Kgkg、5Kgkg、20Kgkg；外包装为纸袋、箱或桶，每件净重20 Kgkg或25 Kkg。如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

3.2.8铽镝铁大磁致伸缩材料：材料包装箱(盒)应采用硬质塑料、纸板或木质材料，内垫高密度海绵或软衬垫等防震材料。如用户要求或合同规定做防腐处理时，可在包装前进行防腐处理，并保证在运输和贮存过程中不损坏。

3.2.9稀土催化材料：包装箱设计应考虑产品防水、防碰撞，保证产品在运输途中不受损伤。

3.2.10稀土磁致冷材料：产品内包装为铝泊真空封装、外包装采用铁桶包装，如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

3.2.11稀土发热材料：产品内包装为泡沫塑料壳，外包装采用硬纸盒包装。如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

3.2.12其他稀土产品：按相关要求进行包装，必须符合产品的性质或其相应技术标准中的要求。如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

- 标志

4.1 装箱单

装箱的产品应有装箱单，装箱单应有一定的防潮性，其上注明：

- 供方名称；

- 原料溯源性或防伪标识；

- 产品名称及合同号；

- 产品牌号、规格、批号；

- 箱号、毛重、净重；

- 检验印记；

- 出厂日期；

- 包装日期；

- 防潮标志或字样。

4.2 运输标志

4.2.1 产品发运时，应按承运部门的要求填写和悬挂货物标记（货签）。

4.2.2 产品的每个包装箱、包、捆、件都应有箱牌或标签，其上写明运输标志。运输标志应认真填写，字迹清楚，内容包括：

- 运输号码；

- 到站；

- 收货单位名称或代号；

- 合同号、箱号；

- 产品名称；

- 净重（毛重）、总件数；

- 发货单位及发货站名；

- 出厂日期。

4.2.3根据产品的性质或其相应技术标准中的要求，包装箱上应有明显的运输包装指示标志，如“防潮”、“向上”及“由此吊起”等字样和标志，其图形应符合GB 191的规定。

4.2.4 凡是含有放射性的产品，如：独居石精矿等，应按GB 18871的规定给出三叶型的标志。

- 运输

5.1装运产品的车厢、船舱和集装箱应保持清洁、干燥，无污染。

5.2 不允许将产品同腐蚀性化学物品及潮湿性材料在同一车厢（船舱）内运输。

5.3 敞篷运输时，必须用苫布盖好，以保证产品部被雨雪浸入。

5.4 产品在车站、码头中转时，应堆放在库房内。露天堆放时，必须用苫布盖好，同时下边要用木方等垫好，垫高不小于100mm。

5.5 产品在车站、码头中转货终点卸下时，应采用合适的方式装卸，以防包装损坏和碰伤产品。

5.6 凡是易燃、易爆产品，应按GB 17914的规定运输。

5.7凡是含有放射性的产品，如：独居石精矿等，应按GB 11806的规定运输。

5.8 液态稀土产品运输50L、100L、200L，液面不能超过包装桶或罐容积的3/4。

- 贮存

所有产品均应通风、干燥、清洁、避光保存，室内不得有酸、碱等易挥发物或腐蚀性气体，并应注意根据产品具体情况，给出产品的保质期限。

- 质量证明书

7.1 每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 原料溯源性标识、防伪；

- 牌号、批号；

- 供应状态；

- 数量（净重和件数）；

- 各项分析检验结果和技术监督部门检印；

- 检验日期；

- 产品标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）；

- 有效保质期；

- 产品安全技术说明书（MSDS）。

7.2 质量证明书应用塑料袋封装，以防损坏。装箱产品的质量证明书应装入箱内。非装箱产品质量证明书应随货运单发给需方。

# Text boxes

ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

稀土产品的包装、标志、运输和贮存

Rare earth products—

Packing, marking, transport and storage

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布